Załącznik nr 3.3 do SIWZ – wózek typ 3

Wózek siedzący

sztuk – 3

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Rok produkcji | podać |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy | tak |  |
| Dane techniczne |
| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr |  |
| 1 | Fotel przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja fotela wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo w kolorze białym. | TAK |  |
| 3 | Wyprofilowane siedzisko i oparcie fotela wykonane z wytłaczanego, zmywalnego tworzywa sztucznego bez szwów i łączeń, o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji. | TAK |  |
| 4 | Dopuszczalne obciążenie min. 220 kg | TAK, podać |  |
| 5 | Długość całkowita fotela | 1020 mm |  |
| 6 | Szerokość całkowita fotela | 718 mm |  |
| 7 | Wysokość fotela bez stojaka na kroplówki | 1143 mm |  |
| 8 | Wysokość fotela ze stojakiem na kroplówki | 1854 mm |  |
| 9 | Szerokość siedziska | 546 mm |  |
| 10 | Głębokość siedziska | 480 mm |  |
| 11 | Wysokość siedziska od podłoża: 53 cm, od podnóżków: 38 cm | TAK |  |
| 12 | Wysokość oparcia pleców | 530 mm |  |
| 13 | Długość podłokietników | 510 mm |  |
| 14 | Możliwość mycia ciśnieniowego fotela | TAK |  |
| 15 | Wyprofilowane rączki do prowadzenia fotela powlekane materiałem antypoślizgowym umożliwiające personelowi ustawienie łokci pod ergonomicznym kątem 90° podczas transportu niezależnie od wzrostu personelu. | TAK |  |
| 16 | Wózek wyposażony w duże pełne koła tylne o średnicy co najmniej 30 cm zwiększające manewrowość fotela, antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem oraz koła przednie skrętne o średnicy co najmniej 12 cm | TAK, podać |  |
| 17 | Wózek wyposażony w centralny hamulec nożny uruchamiany jednym dotknięciem stopy. Zamknięta konstrukcja chroni mechanizm hamulca przed wpływem zmiennych czynników zewnętrznych. | TAK |  |
| 18 | Wózek wyposażony w 2 przyciski funkcyjne nożne tylne : hamulec i jazda kierunkowa. | TAK |  |
| 19 | Odchylane podłokietniki o unikalnej konstrukcji zapewniające wyższy i dłuższy punkt podparcia dla pacjenta ułatwiające wsiadanie oraz zsiadanie z fotela. Podłokietniki odchylane poza oparcie pleców zapewniające lepszy dostęp do pacjenta. | TAK |  |
| 20 | Żółte punkty aktywacyjne wskazują wszystkie elementy ruchome fotela, ale nieodłączalne. | TAK |  |
| 21 | Automatycznie składane podnóżki z funkcją odwodzenia na boki zmniejszają ryzyko potknięcia i zwiększają dostęp do pacjenta. Podnóżki powlekane wyprofilowanym materiałem antypoślizgowym. Wypustki w podnóżkach obsługiwane stopą umożliwiają personelowi umieszczenie pacjenta w fotelu bez zbędnego schylania się i dotykania podnóżków, co zapobiega przeniesieniu drobnoustrojów | TAK |  |
| 22 | Kółka przeciwwywrotne wbudowane w ramę fotela zwiększające stabilność i bezpieczeństwo pacjenta i personelu. | TAK |  |
| 23 | Sztywna rama umożliwiająca wsuwanie jednego fotela w drugi zmniejsza ryzyko kradzieży i oszczędza miejsce w placówce. | TAK |  |
| 24 | Uchwyt na kartę montowany za oparciem fotela. Otwarta konstrukcja ułatwia czyszczenie uchwytu. | TAK |  |
| 25 | Uchwyty na worki na mocz montowane pod siedziskiem | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 26 | Chromowany, pionowy stojak na kroplówki montowany na stałe , odporny na rdzewienie, o grubości 2,5 cm. Załączona okrągła końcówka stojaka z min. 5 haczykami. Końcówka z haczykami dostępna w min. 6 kolorach umożliwiających identyfikacje na oddziałach. | TAK |  |
| 27 | Pionowy uchwyt na butle z tlenem. Ustawiony trwale w jednej pozycji, co minimalizuje konieczność schylania się i podnoszenia ciężkiej butli. | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |
| 28 | Okres gwarancji na fotel transportowy | Min. 36 miesięcy |  |
| 29 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
| 30 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | 1 przegląd/rok |  |
| 31 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Max. 48 godzin |  |
| 32 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Max. 30 dni |  |
| 33 | Instrukcja obsługi i serwisowa w j. polskim | TAK |  |
| 33 | Certyfikaty, Deklaracja zgodności, Dopuszczenie do obrotu | TAK |  |