MYJNIA ENDOSKOPOWA

Model-

Producent -

Kraj pochodzenia-

Rok produkcji 2016-

Parametry Techniczne i Eksploatacyjne

|  | Parametr | Parametr Wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MYJNIA-DEZYNFEKTOR NA DWA ENDOSKOPY – 1 szt. |  |  |
|  | Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji gastroskopów, kolonoskopów, duodenoskopów,– zgodny z wymogami NFZ | tak |  |
|  | Myjnia-dezynfektor ładowana od frontu | tak |  |
|  | Wyświetlacz z komunikatami w języku polskim | tak |  |
|  | Umieszczenie endoskopów na dzielonych koszach wysuwanych z myjni, umożliwiających ułożenie sondy endoskopu w taki sposób, który uniemożliwiałby stykanie się powierzchni sondy. | tak |  |
|  | System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu niezależnych konektorów | tak |  |
|  | Jednorazowe użycie środków chemicznych dedykowanych do użycia w myjniach endoskopowych wysokotemperaturowych | tak |  |
|  | Dezynfekcja w temperaturze około 35oC | tak |  |
|  | Równoczesna kontrola szczelności dwóch endoskopów podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji z systemem zabezpieczającym przed ich zalaniem. | tak |  |
|  | Kompatybilność z płynami do dezynfekcji na bazie kwasu nadoctowego. | tak |  |
|  | Standardowy program mycia i dezynfekcji endoskopów składający się z następujących etapów: Test Szczelności trwający przez cały proces. Czyszczenie wstępne Czyszczenie z detergentem Pierwsze płukanie Dezynfekcja Drugie płukanie Płukanie końcowe Schładzanie Suszenie | tak |  |
|  | Kondensacja oparów środków chemicznych wewnątrz myjni i szczelne odprowadzenie oparów | tak |  |
|  | Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez wbudowaną lampę UV | tak |  |
|  | Automatyczna samo dezynfekcja myjni | tak |  |
|  | Zasilanie prądem trójfazowym | tak |  |
|  | Zasilanie wodą z instalacji szpitalnej | tak |  |
|  | Obudowa komory ze stali kwasoodpornej | tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnego mycia dwóch endoskopów typu: kolonoskop, gastroskop, duodenoskop, | tak |  |
|  | Automatyczne rozpoznanie kosza przez myjnię | tak |  |
|  | Port komunikacyjny RJ-45 Ethernet TCP/IP (max.100 Mbit) | tak |  |
|  | Program Dezynfekcji termicznej w temperaturze 92o C dla sprzętu obojętnego na działanie termiczne. | tak |  |
|  | Przeglądy techniczne raz na rok lub co 2000 rbh. | tak |  |
|  | Kompatybilna z endoskopami Olympus oraz Pentax posiadanymi przez Zamawiającego | tak |  |
|  | Urządzenie medyczne zgodne z dyrektywa dotyczącą wyrobów medycznych | tak |  |
|  | Zgodność z aktualnymi Normami Europejskimi dotyczącymi myjnii-dezynfektorów EN ISO 15883-1 i 4. | tak |  |
|  | Skuteczność dezynfekcji potwierdzona badaniami mikrobiologicznymi dezynfekcji ładunku zgodne z normą dla myjni-dezynfektorów ISO 15883 z użyciem kompatybilnych płynów na bazie kwasu nadoctowego. | tak |  |
|  | Zaprogramowane, bez możliwości ingerencji parametry procesu mycia i dezynfekcji zgodne z kompatybilnymi płynami. | tak |  |
|  | Sposób podłączenia zbiorników z płynami posiadający zabezpieczenie przed przypadkową, niewłaściwą zamianą zbiorników. | tak |  |
|  | System bezpieczny dla Użytkownika brak kontaktu ze środkami chemicznymi dzięki szczelnemu systemowi podłączania środków chemicznych oraz kondensatorowi oparów w myjni . | tak |  |
|  | Kompatybilność rekomendowanych preparatów do użycia w oferowanej myjni-dezynfektorze potwierdzona badaniem mikrobiologicznym skuteczności dezynfekcji z użyciem oferowanej myjni i środków. | tak |  |
|  | Kompatybilne środki do dezynfekcji posiadające skuteczność mikrobioloczną : (B) bakterie (F) grzyby (V) wirusy (Tbc) prątki (S) spory Skuteczność mikrobiologiczna potwierdzona badaniami wg obowiązujących norm europejskich. | tak |  |
|  | Podłączenie po przygotowaniu przyłączy prądu, wody, kanalizacji przez Zamawiającego według wytycznych Wykonawcy | tak |  |
|  | ZEWNĘTRZNY UZDATNIACZ WODY – 1 szt. |  |  |
|  | Wbudowany pojemnik na sól | tak |  |
|  | Przepływ nominalny 1,2 m3/h | tak |  |
|  | Przenośny wyświetlacz służący do monitorowania stanu pracy. | tak |  |
|  | Alarm niskiego poziomu soli | tak |  |
|  | Wys. x głęb. X szer. : 600x440x360 mm | tak |  |
|  | Kompatybilny z oferowaną myjnią | tak |  |
|  | SYSTEM DOKUMENTACJI PROCESU MYCIA I DEZYNFEKCJI – 1 szt. |  |  |
|  | Systemem monitorująco-raportujący poprawność mycia i dezynfekcji, poprzez zbliżeniowe chipy RFiD umieszczane na endoskopach oraz personalne karty personelu odpowiedzialnego za dezynfekcję. | tak |  |
|  | System podaje głosowo instrukcje działania. | tak |  |
|  | Możliwość wydruku raportów. | tak |  |
|  | Wbudowana drukarka . | tak |  |
|  | Możliwość podłączenia i obsługi trzech myjni jednocześnie. | tak |  |
|  | Kompatybilny z oferowaną myjnią | tak |  |
|  | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja min 24 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 w roku lub częściej wg zaleceń producenta | Tak, podać |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 2 dni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. | tak |  |
|  | Myjnia naprawiana jest w siedzibie zamawiającego | tak |  |
|  | Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy. | tak |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – 8 lat od daty dostawy | tak |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
|  | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | tak |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi | tak |  |
|  | Przeszkolenie personelu obsługującego urządzenie | tak |  |
|  | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | tak |  |

Parametry zaznaczone „TAK” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 
Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.