WIDEOKOLONOSKOP

Model-

Producent -

Kraj pochodzenia-

Rok produkcji 2016-

Parametry Techniczne i Eksploatacyjne

| 1. | Parametr | Parametr Wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | WIDEOKOLONOSKOP – 1 szt. |  |  |
| 3. | Obrazowanie wysokiej rozdzielczości w standardzie HDTV wpływające na zwiększenie wykrywalności zmian chorobowych | tak |  |
| 4. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczno-cyfrowy w celu zwiększenia wykrywalności wczesnych zmian nowotworowych nie widocznych w białym świetle | tak |  |
| 5. | Grubość całej sondy endoskopowej równa 12,8 mm w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych powstających na skutek wprowadzania endoskopu | tak |  |
| 6. | Grubość końcówki sondy endoskopowej równa 12,8 mm | tak |  |
| 7. | Kanał roboczy 3,7 mm umożliwiający zastosowanie rutynowych narzędzi do zabiegów endoskopowych | tak |  |
| 8. | Głębia ostrości od 2 mm do 100 mm dająca możliwość obserwacji tkanki w dużym powiększeniu bez utraty ostrości | tak |  |
| 9. | Zginanie końcówki Endoskopu: G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o | tak |  |
| 10. | Pole widzenia 140o w celu zwiększenia wykrywalności zmian nowotworowych usytułowanych za fałdami oraz w zagięciach jelita | tak |  |
| 11. | 4 przyciski na głowicy endoskopu z możliwością zaprogramowania różnych funkcji, np. zdjęcie, uruchomienie pompy płuczącej, w celu skrócenia czasu badania poprzez łatwy i szybki sposób sterowania aparatem | tak |  |
| 12. | Długość sondy roboczej 1680 mm gwarantująca odpowiedni zasięg endoskopu | tak |  |
| 13. | Możliwość płynnej regulacji sztywności sondy za pomocą pierścienia zlokalizowanego przy głowicy w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych powstających na skutek wprowadzania endoskopu | tak |  |
| 14. | Dodatkowy kanał pomocniczy służący do spłukiwania resztek treści pokarmowych oraz płynów ustrojowych w celu wykonania pełnej diagnostyki lub lokalizacji krwawień | tak |  |
| 15. | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających w celu uniemożliwienia uszkodzenia aparatu poprzez przypadkowe zalanie | tak |  |
| 16. | Kompatybilny z oferowanym torem wizyjnym | tak |  |
| 17. | GWARANCJA |  |  |
| 18. | Gwarancja min 24 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 w roku lub częściej wg zaleceń producenta | Tak, podać |  |
| 19. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 2 dni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy, która może być usunięta w Polsce i do 12 dni roboczych w przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Polski | tak |  |
| 20. | Sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych | tak |  |
| 21. | Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy. | tak |  |
| 22. | Okres dostępności części zamiennych – 8 lat od daty dostawy | tak |  |
| 23. | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 24. | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | tak |  |
| 25. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi | tak |  |

Parametry zaznaczone „TAK” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 
Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.