Pakiet nr 1 – załącznik nr 8.1.4 do SIWZ

Aparat do EKG

sztuk – 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Parametry Techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 12 kanałowy elektrokardiograf przenośny | tak |  |
|  | Wymiary max. 35 x 10 x 20 cm | tak |  |
|  | Waga max. 2,0 kg | tak |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy TFT o przekątnej min 4”, rozdzielczość min. 480 x 270 | tak |  |
|  | Graficzne zobrazowanie na ekranie prawidłowości podłączenia elektrod EKG z sygnalizacją optyczną braku kontaktu | tak |  |
|  | Wzmocnienie regulowane ręcznie lub automatycznie w zakresie min. 2.5, 5, 10, 20 mm/mV i Auto | tak |  |
|  | Odprowadzenia Standard, Cabrera | tak |  |
|  | Opcje wydruku: - wewnętrzna drukarka termiczna, rozdzielczość min. 8 punktów/mm, papier termiczny; składany lub rolka o szerokości min.100 mm zewnętrzna drukarka komputerowa A4 | tak |  |
|  | Prędkość przesuwu papieru 10, 25, 50 mm/s | tak |  |
|  | Formaty wydruku raportów: a) drukarka wewnętrzna: - wydruk automatyczny: 3x4, 3x4 + 1Rytm, 2x6 - cykle uśrednione: 3x4 + 3Rytm, 2x6 + 1Rytm - zapis rytmu: 3 odprowadzenia b) zewnętrzna drukarka atramentowa lub laserowa: - wydruk automatyczny: 3x4, 3x4 + 1Rytm, 2x6, 12x1 - cykle uśrednione: 3x4 + 3Rytm, 2x6 + 1Rytm | tak |  |
|  | Automatyczna interpretacja wyników badania | tak |  |
|  | Pasmo przenoszenia min. 0,3 do 150 Hz | tak |  |
|  | Częstość próbkowania min. 1 000 próbek/sekundę/kanał | tak |  |
|  | Detekcja stymulatorów serca | tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator litowo-jonowy, czas ładowania < 3 godzin | tak |  |
|  | Filtry: linii bazowej, mięśniowy, sieciowy 50 Hz | tak |  |
|  | Wewnętrzna pamięć min. 25 zapisów EKG | tak |  |
|  | Zewnętrzna archiwizacja zapisów EKG bez ograniczeń za pomocą połączenia USB | tak |  |
|  | Opcje komunikacji: min. 2 porty USB | tak |  |
|  | Warunki pracy: - temperatura min. +10°C do +40°C - wilgotność względna 15 - 95% bez kondensacji - ochrona przed impulsem defibrylatora | tak |  |
|  | Na wyposażeniu: - papier EKG- 4 szt. - statyw mobilny z koszykiem na akcesoria - kabel 10 odpr. EKG z elektrodami wielorazowymi kończynowymi oraz przedsercowymi | tak |  |
|  | Gwarancja min 24 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 w roku lub częściej wg zaleceń producenta | Tak, podać |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 2 dni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – 10 lat od daty dostawy | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | Tak |  |
|  | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu obsługującego urządzenie |  |  |
|  | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. |  |  |