Pakiet nr 1 – załącznik nr 8.1.8 do SIWZ

Rejestratory do Holtera ciśnieniowego

sztuk – 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rejestrator w pełni kompatybilny z posiadanym przez użytkownika oprogramowaniem ……. (uzupełnia użytkownik) firmy Schiler | tak |  |
|  | Metoda pomiaru osłuchowa i oscylometryczna | tak |  |
|  | Pomiar i rejestracja wartości tętna, ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, wartość średniego ciśnienia tętniczego | tak |  |
|  | Rejestrator przystosowany technicznie do pomiarów u dorosłych i dzieci | tak |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia 30-300 [mmHg] | tak |  |
|  | Zakres pomiaru tętna 25-300 [mmHg] | tak |  |
|  | Rejestrator z wbudowanym wyświetlaczem LCD | tak |  |
|  | Wbudowany w rejestrator port USB do komunikacji z komputerem | tak |  |
|  | Czas rejestracji – min. 48 godzin | Tak |  |
|  | Możliwość uruchomienia i zaprogramowania badania poprzez komputer oraz bezpośrednio z rejestratora bez użycia komputera | tak |  |
|  | Możliwość bezpośredniej weryfikacji wyników pomiarowych przy użyciu rejestratora | tak |  |
|  | Automatyczna rejestracja momentu rozpoczęcia pomiaru | tak |  |
|  | Automatyczne dostosowanie ciśnienia napompowania do pacjenta | tak |  |
|  | Możliwość wykonywania pomiaru na życzenie pacjenta (przycisk pacjenta) | tak |  |
|  | Możliwość przerwania pomiaru w trakcie jego wykonywania | tak |  |
|  | Możliwość wykonania pauzy w czasie badania (np. w celu zabrania pacjenta na inne badania) i wznowienia rejestracji bez konieczności ponownego programowania urządzenia | tak |  |
|  | Wbudowane programy pomiarowe (min. 3) z możliwością niezależnego dostosowania i programowania interwałów oraz tworzenia nowych programów | tak |  |
|  | Możliwość podziału doby na min. 8 podokresów | tak |  |
|  | Możliwość programowania interwałów międzypomiarowych od 10 do 120 minut | podać |  |
|  | Waga rejestratora - max 200 [g] | tak |  |
|  | W zestawie mankiet w rozmiarze „L” dla dorosłych oraz „S” dla dzieci. | tak |  |
|  | Gwarancja min 24 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 w roku lub częściej wg zaleceń producenta | Tak, podać |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 2 dni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy. | Tak |  |
| 26. | Okres dostępności części zamiennych – 10 lat od daty dostawy | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | Tak |  |
|  | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi | Tak |  |
|  | Przeszkolenie personelu obsługującego urządzenie | Tak |  |
|  | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |