Lampa szczelinowa

|  | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Powiększenie okularów 12,5x | Tak |  |
| 2 | Rozstaw źrenic badającego 55-78 mm | Tak |  |
| 4 | Pięciostopniowa regulacja powiększenia obrazu | Tak |  |
| 5 | Stopnie powiększenia - 6x, 10x, 16x, 25x, 40x | Tak |  |
| 6 | Płynna regulacja szerokości szczeliny od 0 do 14 mm | Tak |  |
| 7 | Płynna regulacja długości szczeliny od 1mm do 14 mm | Tak |  |
| 8 | Obrót osiowy szczeliny od 0º do 180º | Tak |  |
| 9 | Obrót szczeliny względem części optycznej od 0º do 180º | Tak |  |
| 10 | Pionowe nachylenie szczeliny od 0º do 20º | Tak |  |
| 11 | Źródło światła – żarówka halogenowa 30W | Tak |  |
| 12 | Płynna regulacja natężenia światła w korpusie | Tak |  |
| 13 | Filtry: niebieski, zielony, pochłaniający ciepło, szary, AMBER, | Tak |  |
| 14 | Zakres ruchu w osi strzałkowej 90 mm | Tak |  |
| 15 | Zakres ruchu na boki 100 mm | Tak |  |
| 16 | Zakres ruchu w pionie 30 mm | Tak |  |
| 17 | Zakres ruchu podbródka 80 mm | Tak |  |
| 18 | Punkt fiksacyjny – lampka na regulowanym wysięgniku ze światłem białym lub czerwonym | Tak |  |
| 19 | Prąd zasilający: 220-240V AC 50/60Hz | Tak |  |
| 20 | Zestaw Komputerowy All In One |  |  |
| 21 | Stolik elektryczny pod lampę szczelinową | Tak |  |
|  | Przystawka cyfrowa DC-4 | Tak |  |
| 22 | Rozdzielczość matrycy 5 milionów pixeli | Tak |  |
| 23 | Wielkość pixela 2,2μm x 2,2μm | Tak |  |
| 24 | Typ sensora - CMOS | Tak |  |
| 25 | Interface – LAN (GigE) | Tak |  |
| 26 | Rozdzielczość zdjęć 2592 x 1944 | Tak |  |
| 27 | Akwizycja obrazu 24 fps | Tak |  |
| 28 | Rozdzielczość filmu 1294 x 970 | Tak |  |
| 29 | Format filmu Mpeg4 | Tak |  |
| 30 | Automatyczne wykrywanie OP/OL | Tak |  |
| 31 | Oprogramowanie zapewniające obsługę przystawki | Tak |  |
| 32 | Gwarancja min 24 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 w roku lub częściej wg zaleceń producenta | Tak, podać |  |
| 33 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 2 dni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 34 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
| 35 36 | Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy. | Tak |  |
| 37 | Okres dostępności części zamiennych – 10 lat od daty dostawy | Tak |  |
| 38 | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | Tak |  |
| 39 | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | Tak |  |
| 40 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi | Tak |  |
| 41 | Przeszkolenie personelu obsługującego urządzenie | Tak |  |
| 42 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

…………………………………………

(podpis)