Załącznik nr 8.3.1 do SIWZ

Kaseta ze szkiełkami próbnymi – 1 szt

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| LP | Parametr / Warunek | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaseta okulistyczna Zakres szkieł sferycznych: 39 par dla szkieł wklęsłych (-) oraz wypukłych (+) w zakresach: • 0.25D do 6.00D w krokach co 0.25 • 6.50D do 10.00D w krokach co 0.50 • 11.00D do 14.00D w krokach co 1.00 • 16.00D do 20.00D w krokach co 2.00 Zakres szkieł cylindrycznych: 20 par dla szkieł wklęsłych (-) i wypukłych (+) w zakresach: • 0.25D do 4.00D w krokach co 0.25 • 4.50D do 6.00D w krokach co 0.50 Zakres szkieł pryzmatycznych: • 14 szkieł: 0.5(2) 1.0(2) 2.0(2) 3.0(2) 4.0(2) 5.0 6.0 8.0 10.0 Akcesoria 10 szkieł: Maddox, krzyż wygrawerowany na szkle, Pin hole (2), okluder, szczelina, czerwony filtr, zielony filtr, cylinder skrzyżowany, szkło o wartości 0D Wszystkie szkła w metalowych oprawach, nie ograniczających pola widzenia, cylindry wyraźnie zaznaczone kolorem oraz szlifem na szkle, dodatkowo oś cylindra ustawiona jest w osi uchwytu szkła, co ułatwia pracę w ciemnym pomieszczeniu. Całość zestawu w skórzanej walizce przenośnej | TAK podać |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące | Tak, podać |  |