| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe – wyprodukowane 2016 roku | Podać rok |  |
| 2 | Głowica z 4-kryształowym elementem piezoelektrycznym | Tak |  |
| 3 | Głowica umożliwiająca oprócz pracy z tradycyjnymi ultradźwiękami (o kierunku przód tył) pracę z ultradźwiękami skrętnymi (oscylacje tipa w kierunku poprzecznym do głównej osi głowicy). Ruch oscylacyjny niezależny od ruchów wzdłużnych | Tak |  |
| 4 | Podciśnienie przy Irygacji / aspiracji do 650 mHg | Tak |  |
| 5 | Praca z kontrolą liniową mocy w trybie fako ciągłego, pulsacyjnego, burst | Tak |  |
| 6 | W trybie burst możliwość jednoczasowej kontroli: mocy ultradźwięków i przerw pomiędzy wiązkami energii ultradźwiękowej | Tak |  |
| 7 | Diatermia zintegrowana z aparatem | Tak |  |
| 8 | Refluks | Tak |  |
| 9 | Sterownik bezprzewodowy nożny z regulacją zakresu poszczególnych pozycji – programowany z konsoli | Tak |  |
| 10 | Zintegrowana taca o regulowanej wysokości | Tak |  |
| 11 | Podciśnienie przy fakoemulsyfikacji do min. 650 mmHg | Tak |  |
| 12 | Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych (czytelne komunikaty) | Tak |  |
| 13 | Komunikacja głosowa z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |
| 14 | Komunikaty na ekranie urządzenia w języku polskim |  |  |
| 15 | Zasilanie 220-240 v / 50 – 60 Hz | Tak |  |
| 16 | Klasa ochronności I | Tak |  |
| 17 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 18 | Napęd pneumatyczny noża do witrektomii | Tak |  |
| 19 | Możliwość pracy noża pneumatycznego z prędkością do min.2500 cięć/min. | Tak |  |
| 20 | Pompa perystaltyczna | Tak |  |
| 21 | Złącze USB | Tak |  |
| 22 | Możliwość współpracy z urządzeniami do zapisu video parametrów wykonywanego zabiegu | Tak |  |
| 23 | Możliwość współpracy z głowicą do implantacji soczewek | Tak |  |
| 24 | Programowanie wartości roboczych dla min. 8 operatorów | Tak |  |
| 25 | Przystąpienie serwisu do naprawy od chwili zgłoszenia max 48 godz. (w dni robocze) | Tak |  |
|  | Konfiguracja aparatu do fakoemulsyfikacji – wyszczególnienie: |
| 1 | Konsola aparatu | 1 szt. |  |
| 2 | Przełącznik nożny | 1 szt. |  |
| 3 | Pilot | 1 szt. |  |
| 4 | Pokrowiec do sprzętu | 1 szt. |  |
| 5 | Końcówki do Irygacji / Aspiracji bimanualne | 6 szt. |  |
| 6 | Pęseta diatermiczna prosta | 1 szt. |  |
| 7 | Kabel do diatermii | 1 szt. |  |
| 8 | Karta pamięci | 1 szt. |  |
| 9 | Kluczyk metalowy do odkręcania tipów | 1 szt. |  |
| 10 | Głowice ultradźwiękowe | 6 szt. |  |
| 11 | Głowica do implantacji soczewek | 4 szt. |  |
|  | Gwarancja |  |  |
| 1 | Gwarancja min 24 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 w roku lub częściej wg zaleceń producenta | Tak, podać |  |
| 2 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 2 dni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 3 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
| 4 | Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy. | Tak |  |
| 5 | Okres dostępności części zamiennych – 10 lat od daty dostawy | Tak |  |
| 6 | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | Tak |  |
| 7 | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | Tak |  |
| 8 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi | Tak |  |
| 9 | Przeszkolenie personelu obsługującego urządzenie | Tak |  |
| 10 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

……………………………………………………

(podpis)