|  | LASER DIODOWY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |  |
| L.p. | PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY | Wymagany parametr graniczny | Parametr oferowany |
| 1. | Laser okulistyczny do laseroterapii siatkówki, przenośny o wadze do 1,2 kg | TAK podać |  |
| 2. | Laser czerwony o dł. fali 810 nm | TAK podać |  |
| 3. | Długość promieniowanej wiązki celowniczej 532 nm | TAK podać |  |
| 4. | Moc max. lasera min. 8,0 W | TAK podać |  |
| 5. | Moc wiązki celującej regulowana w zakresie 0 do 1 mW | TAK podać |  |
| 6. | Czas ekspozycji pulsów w zakresie od 0,1 ms do pracy ciągłej | TAK podać |  |
| 7. | Czas przerwy między pulsami w zakresie od 0,1 ms . | TAK podać |  |
| 8. | Obsługa panelu dotykowego palcem i za pomocą dedykowanego wskaźnika | TAK |  |
| 9. | System chłodzenia lasera powietrzem. | TAK |  |
| 10. | Zabezpieczenie przed niekontrolowaną ekspozycją: | TAK |  |
| 11. | - blokada wyłącznika nożnego | TAK |  |
| 12. | - blokada wykonania ekspozycji w wyniku wciśnięcia czerwonego przycisku | TAK |  |
| 13. | Możliwość współpracy z oftalmoskopem pośrednim oraz mikroskopem operacyjnym i końcówkami do endolaserofotokoagulacji w systemie 25G, 23G, 20G, możliwość współpracy z sondami do cyklofotokoagulacji, diopexy, DCR. | TAK |  |
| 14. | Okulary ochronne – 1 szt. | TAK |  |
| 15. | Zasilanie 230 V oraz akumulatorowe bezprzewodowe | TAK |  |
| 16 | Gwarancja min 24 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 w roku lub częściej wg zaleceń producenta | Tak, podać |  |
| 17 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 2 dni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 18 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
| 19 | Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy. | Tak |  |
| 20 | Okres dostępności części zamiennych – 10 lat od daty dostawy | Tak |  |
| 21 | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | Tak |  |
| 22 | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | Tak |  |
| 23 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi | Tak |  |
| 24 | Przeszkolenie personelu obsługującego urządzenie | Tak |  |
| 25 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

……………………………………………………

(podpis)