Taboret z regulowaną wysokością -3 szt

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

|  | Parametr / Warunek | Wymagane Parametry | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taboret obrotowy (taboret lekarski) składający się z podstawy z zainstalowanym mechanizmem umożliwiającym zmianę wysokości za pomocą sprężyny gazowej | TAK |  |
| 2 | Siedzisko pokryte miękką tapicerką zmywalną z możliwością wyboru koloru | TAK |  |
| 3 | Podstawa wykonana z elementów metalowych chromowanych, pięcioramienna | TAK |  |
| 4 | Do podstawy jezdnej zainstalowane koła umożliwiające przetaczanie fotelika (taboretu lekarskiego) | TAK |  |
| 5 | Minimalna wysokość siedziska 550 mm (+/-20 mm) | TAK |  |
| 6 | Maksymalna wysokość siedziska 750 mm (+/-20 mm) | TAK |  |
| 7 | Średnica podstawy 450 mm (+/-30 mm) | TAK |  |
| 8 | Średnica siedziska 380 mm (+/-20 mm) | TAK |  |
| 9 | Średnica kół jezdnych min. Ø50 mm | TAK |  |
| 10 | Maksymalne dopuszczalne obciążenie min. 150 kg | TAK |  |
| 11 | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

........................................

(podpis)