Załącznik nr 3.2 do SIWZ – Pakiet nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Opis parametrów technicznych dzierżawionego urządzenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

(liczba urządzeń – 1 szt.)

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji nie starszy niż 2014, urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 2 | Zasilanie elementów systemu z sieci 230V50 Hz | TAK |  |
| 3 | Zasilanie awaryjne UPS | TAK |  |
| 4 | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym dokonujący jednoczasowo i z jednej próbki oceny: pH,pCO2,pO2,ctHb,sO2,O2Hb,MetHb,HHb,COHb, SulfHb, FHb, K+, Na+, Ca++,Cl-,mleczany, glukoza, bilirubina całkowita | TAK |  |
| 5 | Analizator pracujący w oparciu o dwa elementy zużywalne tj: wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości. Ilość oznaczeń w pakiecie max.300 | TAK |  |
| 6 | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary. | TAK |  |
| 7 | Czas oznaczenia próbki z wydrukiem max 40 sekund | TAK |  |
| 8 | Analizator wyposażony w automatyczne mieszanie próbki | TAK |  |
| 9 | Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach. | TAK |  |
| 10 | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym | TAK |  |
| 11 | Trwałość kasety pomiarowej oraz pakietów odczynnikowych liczona od dnia zainstalowania w aparacie nie mniejsza niż 30 dni. | TAK |  |
| 12 | Podłączenie analizatora do systemu Medicus On-Line z wykorzystaniem standardu wymiany informacji w systemach medycznych HL7 | TAK |  |
| 13 | Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną. | TAK |  |
| 14 | Czas kalibracji analizatora w ciągu doby nie dłuższy niż 40 minut | TAK |  |
| 15 | Możliwość reinstalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów. | TAK |  |
| 16 | Możliwość wyłączenia aparatu bez utraty pozostałych w kasecie sensorowej testów. | TAK |  |
| 17 | Oprogramowanie i komunikaty analizatora w języku polskim | TAK |  |
| 18 | Pakiet odczynników i materiałów zużywalnych zabezpieczające pracę analizatora na okres 1 roku, zakładając wykonanie w ciągu roku 3900 oznaczeń | TAK |  |
| 19 | Producent | Podać |  |
| 20 | Nazwa i typ | Podać |  |

……………..........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)