Załącznik nr 2  - SWKO

Minimalne parametry techniczne Rezonansu Magnetycznego o indukcji pola magnetycznego wynoszącej minimum  1,5 T

minimalne parametry techniczne MR:

_ aparat o indukcji pola magnetycznego min. 1.5 T

- maksymalna efektywna amplituda gradientów we wszystkich trzech osiach wynosząca nie mniej niż 52 mT/m

- maksymalna szybość narastania gradientów, wynosząca nie mniej niż 120 T/m/s

- do badania danej anatomii cewki dedykowane: głowowa, szyjna, kolanowa, do nadgarstka, stopy, barku

- aparat nie starszy niż 7 lat

System pozwalający na wykonanie badań rutynowych (mózgu, kręgosłupa) oraz wysokospecjalistycznych, w tym:

- przysadki,

- kompleksów nerwów VII-VIII,

- nosogardła,

- twarzoczaszki,

- zatok przynosowych,

- dyfuzji mózgu,

- tętnic mózgowych,

- tętnic domózgowych

- spektroskopii mózgu,

- szyi

- klatki piersiowej,

- jamy brzusznej,

- miednicy,

- cholangiografii MR,

- badań ortopedycznych (stawu biodrowego, kolanowego, skokowego, stopy, stawu barkowego, łokciowego i nadgarstka)

- mózg

- przysadka mózgowa

- dyfuzja*

- spektroskopia mózgu

- angiografia tętnic mózgowych

- angiografia tętnic domózgowych

- oczodoły

- twarzoczaszka

- nosogardło

- szyja

- zatoki przynosowe

- odcinek szyjny kręgosłupa

- odcinek piersiowy kręgosłupa

- odcinek lędźwiowy kręgosłupa

- kość krzyżowa i ogonowa

- klatka piersiowa

- jama brzuszna

*

- miednica mniejsza

- cholangiografią

- staw biodrowy

- staw kolanowy

- staw skokowy

- stopa

- staw barkowy

- staw łokciowy

- nadgarstek

(Badania bez lub z dożylnym podaniem środka kontrastowego)

.