Załącznik nr 3B do SIWZ

Parametry techniczne graniczne - Opis przedmiotu zamówienia

DZIERŻAWA APARATU DO HEMODIALIZ W WERSJI PODSTAWOWEJ WRAZ Z AKCESORIAMI  ORAZ DOSTAWĄ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO, ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁOW ZUŻYWALNYCH I  ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI  POTRZEBNYCH

DO WYKONYWANIA HEMODIALIZ NA RZECZ SZPITALA CZERNIAKOWSKIEGO SP ZOZ

| Lp. |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Liczba urządzeń | 5 szt |  |
| I | PARAMETR/WARUNEK |  |  |
| 1.1 | Dopuszczalny rok produkcji: nie wcześniej niż 2010 | Podać |  |
| 1.2 | Możliwe przeprowadzenie dializy dwuigłowej oraz ultrafiltracji bez przepływu płynu dializacyjnego | Tak |  |
| 1.3 | Opcja użycia roztworu wodorowęglanowego z proszku suchego | Tak |  |
| 1.4 | Dodatkowy filtr płynu dializacyjnego | Tak |  |
| 1.5 | Monitor z dużym wyświetlaczem | Tak |  |
| 1.6 | Archiwizacja przeprowadzonych dezynfekcji z podaniem daty, godziny i rodzaju przeprowadzonej dezynfekcji i z jakim skutkiem została przeprowadzona | Tak |  |
| 1.7 | Łatwe programowanie parametrów zabiegu na kolorowym ekranie o wysokiej rozdzielczości | Tak |  |
| 1.8 | Graficzna prezentacja przebiegu zabiegu uzupełniona przez zwięzłe komunikaty | Tak |  |
| 1.9 | Możliwość zaprogramowania wyliczenia kt/v | Tak |  |
| II. | Akcesoria, sprzęt jednorazowy, środki do dezynfekcji |  |  |
| 2.1 | Zestaw linii dializacyjnych do hemodializy kompatybilne z aparatem do hemodializ, apirogenne, pakowane razem w jednym komplecie w jednym opakowaniu; termin przydatności minimum 2 lata od daty dostawy : dren tętniczy: z odpowietrzaczem, zaciskiem, drenem do podawania heparyny w pompie, drenem z zaciskiem do podawania płynów, portem do pobierania krwi i podawania leków w linii + igła biała dren żylny: z odpowietrzaczem, zaciskiem, portem do pobierania krwi i podawania leków w linii, dren z zaciskiem, końcówką luer-lock i korkiem do podawania leków do odpowietrznika żylnego + worek spustowy – 3 000 szt | Tak |  |
| 2.2 | Dializatory z błoną syntetyczną, niskoprzepływowe o powierzchni czynnej 1,2 m² – 1,3 m²; 1,4 m² – 1,6 m²; 1,7 m² – 1,8 m ²; - 3 000 szt | Tak |  |
| 2.3 | Igły dializacyjne z oczkiem, tętnicze rozm. 1,5, 1,6, 1,8 x 25mm ze skrzydełkami, ostre, szczelne, apirogenne, nietoksyczne, biozgodne, pakowane po jednej sztuce , obrotowe, końcówka oznakowana punktami obrotu obu końców, punkt ścięcia kolorem czerwonym – 1 500 szt | Tak |  |
| 2.4 | Igły dializacyjne bez oczka, żylne rozm.,1,5, 1,6 ,1,8 x 25mm z oczkiem , ze skrzydełkami , ostre, szczelne, apirogenne, nietoksyczne, biozgodne, obrotowe pakowane po jednej sztuce, obrotowe, końcówka oznakowana punktami obrotu obu końców, punkt ścięcia kolorem czerwonym - 1 500 szt | Tak |  |
| 2.5 | Koncentrat dializacyjny - składnik kwaśny z glukozą 6l i 10 l Koncentrat dializacyjny kompatybilny z aparatem do hemodializ KONCENTRATY WODOROWĘGLANOWE: suchy składnik dwuwęglanowy 650 g.-3 000 szt . KONCENTRATY KWAŚNE DO DIALIZY WODOROWĘGLANOWEJ ( przedstawione w tabeli poniżej) potrzebne do przeprowadzenia 3 000 zabiegów/rocznie – skład w zależności od potrzeb zamawiany na bieżąco Lp Na mmol/l K mmol/l Ca mmol/l Mg mmol/l Glukoza g/l Objętość litry Ilość szt. 1 138-140 0-4 1,25-1,75 0,5-0,75 1 6l i 10l 1500 | Tak |  |
| 2.6 | Proszek do przygotowania płynnego koncentratu zasadowego do hemodializy/hemodiafiltracji pozaustrojowej w sterylnych opakowaniach po 650 g suchego koncentratu dwuwęglanowego, kompatybilnych z aparatem do hemodializ Skład: NaHCO3 650g – 3 000 szt | Tak |  |
| 2.7 | Spike do linii krwi dializacyjnych – 1 000 szt | Tak |  |
| 2.8 | Worki spustowe do linii krwi dializacyjnych 2 l - 500 szt | Tak |  |
| 2.9 | Cewniki naczyniowe do hemodializy poliuretanowe dwukanałowe o średnicy 11F – 12F, 15 cm. - 26 cm. Zestaw ( co najmniej długości do wyboru) – 700 szt | Tak |  |
| 2.10 | Citra Lock 1op - 20 fiolek o stężeniach 4%, 30%, 46,7% - 10 op | Tak |  |
| 2.11 | Dodatkowy filtr płynu dializacyjnego - 60 szt | Tak |  |
| 2.12 | Środki do dezynfekcji wewnętrznej i zewnętrznej aparatów do hemodializ – na 3 000 zabiegów. | Tak |  |
| III | Pozostałe wymagania |  |  |
| 3.1 | Serwis techniczny i gwarancja na okres dzierżawy aparatu | Tak |  |
| 3.2 | W razie awarii reakcja serwisu w ciągu 24 godzin | Tak |  |
| 3.3 | Szkolenie z obsługi aparatu do hemodializ | Tak |  |
| 3.4 | Instrukcja obsługi aparatu do hemodializ w języku polskim | Tak |  |
| 3.5. | Możliwość bezkosztownego podłączenia do istniejącej sieci elektrycznej i wodociągowej Szpitala | Tak |  |

……………....................................................

Data, podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy