Załącznik nr 3  do SIWZ

Parametry techniczne graniczne - Opis przedmiotu zamówienia

Wymagane parametry techniczne (graniczne)

| Lp. | Parametry Wymagane | WYMAGANE PARAMETRY TAK/NIE | Wartość oferowana (PROSZĘ OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | TAK podać |  |
| 2. | Nazwa/typ/model | TAK podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
| 4 | Rok produkcji | TAK podać |  |
| I | PARAMETR/WARUNEK |
| 1.1 | Wózek przeznaczony do komór chłodniczych | Tak |  |
| 1.2 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej. Łatwy do utrzymania czystości. | Tak Podać materiał konstrukcji |  |
| 1.3 | Hamulce przy kółkach pozwalające na unieruchomienie wózka w dowolnej pozycji | Tak |  |
| 1.4 | Dopuszczalne obciążenie 165-200 kg | TAK podać |  |
| 1.5 | Wysokość wózka: minimalna - 34 cm, maksymalna – do 180 cm | TAK podać |  |
| 1.6 | Blokada zabezpieczająca tacę przed wypadnięciem | TAK podać |  |
| 1.7 | Typ regulacji wysokości wózka: hydrauliczny, nożny | TAK podać |  |
| 1.8 | Wózek kompatybilny z tacą o wymiarach: 190x59,5cm o rozstawie kółek tacy 54 cm (licząc od środka do środka), szerokość kółek tacy: 2,5cm. | Tak |  |
| Informacje dodatkowe – warunki gwarancji i serwisu |
| 3.1. | Przeglądy techniczne z dokonaniem wpisu do paszportu technicznego urządzenia. Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych: 1 przegląd na rok. | Tak |  |
| 3.2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | Tak |  |
| 3.3 | Okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. | Tak |  |
| 3.4 | W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić usunięcie awarii, wad i usterek zgłaszanych przez Zamawiającego na własny koszt, oraz udostępnić urządzenie zastępcze, jeżeli będzie ono serwisowane poza obszarem Szpitala na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
| 3.5 | Okres naprawy sprzętu w trakcie okresu rękojmi/gwarancji przedłuża okres udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. | Tak |  |
| 3.6 | Wszelkie naprawy gwarancyjne będą dokonywane, przez serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta. | Tak |  |
| 3.7. | W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zapewni dostęp do dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego działania dostarczonych urządzeń. | Tak |  |
| 3.8 | Za transport sprzętu objętego gwarancją i rękojmią, do serwisu oraz jego zwrot oraz sprzętu zastępczego odpowiada i ponosi koszty transportu Wykonawca. | Tak |  |
| 3.9 | Jeżeli w okresie gwarancji/rękojmi wystąpi awaria urządzenia niemożliwa do usunięcia lub urządzenie będzie niesprawne pomimo wykonania uprzednio trzech napraw, Wykonawca, w terminie 7 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia awarii, jest zobowiązany do jego wymiany na fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż określono w SIWZ. | Tak |  |
| 3.10 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji: max. 36 godzin | TAK |  |
| 3.11 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji: max. 30 dni | TAK |  |
| 3.12 | W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni kalendarzowych lub konieczności naprawy poza terenem Zamawiającego, Wykonawca na czas wykonania serwisu/naprawy zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu zastępczego urządzenia o parametrach nie gorszych niż wskazanych, na swój koszt. | TAK |  |
| 3.13 | Instrukcja obsługi i serwisowa w j. polskim | Tak |  |
| 3.14 | Certyfikaty, Deklaracja zgodności, dopuszczenie do obrotu | Tak |  |

Powyższe parametry/warunki techniczne (graniczne) stanowią wymagania odcinające, niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku wątpliwości Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń na podstawie oryginalnych materiałów producenta. W sytuacji braku jednoznacznego potwierdzenia w  FMI  wartości  oferowanych  parametrów, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.

Oświadczamy,  że  oferowany,  powyżej  wyspecyfikowany  przedmiot zamówienia  jest  kompletny                   i  będzie  po  zainstalowaniu  gotowy  do  użycia  bez  żadnych dodatkowych  zakupów  i  inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi, jeżeli dotyczy).

,  dnia   ___/___/2017 r.

______________________________

podpis i pieczątka (i) imienna (e) osoby (osób)

uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy