Załącznik nr 3.2  do SIWZ

Parametry techniczne graniczne - Opis przedmiotu zamówienia

Wymagane parametry techniczne (graniczne)

| Lp. | Parametry Wymagane | WYMAGANE PARAMETRY TAK/NIE | Wartość oferowana (PROSZĘ wpisać TAK lub NIE i/lub OPISAĆ parametr/warunek) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETR/WARUNEK |
| 1 | Dozowniki tlenowe |
| 1.1 | Montaż bezpośrednio do punktu poboru AGA O2 (5 barów) | Tak |  |
| 1.2 | Dostosowanie do instalacji jednorazowych butli nawilżacza stosowanych na rynku | Tak |  |
| 1.3 | Zakres dozowania tlenu: co najmniej 0-15 litrów / min | Tak Podać ilość na min |  |
| 1.4 | Regulacja przepływu: płynna | TAK |  |
| 1.5 | Czytelna skala pomiarowa | TAK |  |
| 1.6 | Urządzenie dostosowane do mycia i dezynfekcji ogólno-stosowanymi środkami | TAK podać jakimi |  |
| 1.7 | Deklarację Zgodności, (wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela) | Tak podać dokument |  |
| 1.8 | Certyfikat CE | Tak podać dokument |  |
| 1.9 | Dopuszczenie do obrotu | Tak podać dokument |  |
| 2 | Regulatory próżni |
| 2.1 | Montaż bezpośrednio do punktu poboru AGA VAC | Tak |  |
| 2.2 | Konstrukcja regulatora: metalowa | Tak Podać rodzaj materiału regulatora |  |
| 2.3 | Zakres regulacji podciśnienia od 0 do – 90 kPa | Tak Podać zakres |  |
| 2.4 | Regulacja podciśnienia: płynna | Tak |  |
| 2.5 | Czytelna skala pomiarowa: 0 – 100 kPa, | Tak Podać zakres skali |  |
| 2.6 | Zabezpieczenie przeciwprzelewowe | Tak |  |
| 2.7 | Wyłącznik ssania umożliwiający wyłączenie podciśnienia bez konieczności zakręcania regulatora siły ssania | Tak |  |
| 2.8 | Urządzenie dostosowane do mycia i dezynfekcji ogólno-stosowanymi środkami | Tak podać jakimi |  |
| 2.9 | Deklarację Zgodności, (wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela) | Tak Podać dokument |  |
| 2.10 | Certyfikat CE | Tak Podać dokument |  |
| 2.11 | Dopuszczenie do obrotu | Tak Podać dokument |  |
| 3 | Reduktor z dozownikiem tlenowym do montażu na butli |
| 3.1 | Montaż bezpośrednio do zaworu butli bez użycia narzędzi | Tak |  |
| 3.2 | Wartość ciśnienia zasilania od 2 do 20 MPa | Tak |  |
| 3.3 | Szybkozłącze typu AGA | Tak |  |
| 3.4 | Manometr ciśnienia w butli | Tak |  |
| 3.5 | Króciec poboru tlenu przystosowany do montażu standardowego drenu | Tak |  |
| 3.6 | Regulator przepływu w zakresie 0-25 l/min sekwencyjnie | Tak Podać zakres |  |
| 3.7 | Urządzenie dostosowane do mycia i dezynfekcji ogólno-stosowanymi środkami | TAK podać jakimi |  |
| 3.8 | Urządzenie odporne na czynniki atmosferyczne | Tak |  |
| 3.9 | Temperatura pracy w zakresie 10-40 st. C | Tak podać zakres |  |
| 3.10 | Deklarację Zgodności, (wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela) | Tak Podać dokument |  |
| 3.11 | Certyfikat CE | Tak Podać dokument |  |
| 3.12 | Dopuszczenie do obrotu | Tak Podać dokument |  |
| Informacje dodatkowe |
| 4 | Instrukcja obsługi i serwisowa w j. polskim | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
| 5.1. | Przeglądy techniczne z dokonaniem wpisu do paszportu technicznego urządzenia. Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych: zgodna z zaleceniami Producenta. | Tak |  |
| 5.2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | Tak |  |
| 5.3 | Okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. | Tak |  |
| 5.4 | W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić usunięcie awarii, wad i usterek zgłaszanych przez Zamawiającego na własny koszt, oraz udostępnić urządzenie zastępcze, jeżeli będzie ono serwisowane poza obszarem Szpitala na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
| 5.5 | Okres naprawy sprzętu w trakcie okresu rękojmi/gwarancji przedłuża okres udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. | Tak |  |
| 5.6 | Wszelkie naprawy gwarancyjne będą dokonywane, przez serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta. | Tak |  |
| 5.7. | W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zapewni dostęp do dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego działania dostarczonych urządzeń. | Tak |  |
| 5.8 | Za transport sprzętu objętego gwarancją i rękojmią, do serwisu oraz jego zwrot oraz sprzętu zastępczego odpowiada i ponosi koszty transportu Wykonawca. | Tak |  |
| 5.9 | Jeżeli w okresie gwarancji/rękojmi wystąpi awaria urządzenia niemożliwa do usunięcia lub urządzenie będzie niesprawne pomimo wykonania uprzednio trzech napraw, Wykonawca, w terminie 7 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia awarii, jest zobowiązany do jego wymiany na fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż określono w SIWZ. | Tak |  |
| 5.10 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji: max. 48 godzin | TAK |  |
| 5.11 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji: max. 14 dni | TAK |  |
| 5.12 | W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni kalendarzowych lub konieczności naprawy poza terenem Zamawiającego, Wykonawca na czas wykonania serwisu/naprawy zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu zastępczego urządzenia o parametrach nie gorszych niż wskazanych, na swój koszt. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki techniczne (graniczne) stanowią wymagania odcinające, niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku wątpliwości Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń na podstawie oryginalnych materiałów producenta. W sytuacji braku jednoznacznego potwierdzenia w  FMI  wartości  oferowanych  parametrów, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.

Oświadczamy,  że  oferowany,  powyżej  wyspecyfikowany  przedmiot zamówienia  jest  kompletny                   i  będzie  po  zainstalowaniu  gotowy  do  użycia  bez  żadnych dodatkowych  zakupów  i  inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi, jeżeli dotyczy).

,  dnia   ___/___/2017 r.

______________________________

podpis i pieczątka (i) imienna (e) osoby (osób)

uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy