Załącznik nr 6 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami technicznymi i wymaganym wyposażeniem

| SAMOCHÓD SŁUŻBOWY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM (1 egzemplarz) Marka ……………………..……… (podać) Model ……………..……………………… (podać) |
| --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowanego pojazdu (podać) |
| A | B | C | D |
| I. Zespół napędowy |
| 1 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2013 r. spełniający wymagania przepisów prawa obowiązującego w Polsce | TAK |  |
| 2 | Pojemność silnika | min. 1,9 dm³ |  |
| 3 | Rodzaj silnika | DIESEL wysokoprężny |  |
| 4 | Moc silnika | min. 135 KM. |  |
| 5 | Skrzynia biegów | manualna min. 6 biegów |  |
| II. Nadwozie |  |
| 6 | segment | dostawcze |  |
| 7 | Typ | mini Van, przeszklony, 5 miejscowy z możliwością złożenia ( lub wyjęcia ) tylnego rzędu siedzeń |  |
| 8 | fabryczna homologacja ciężarowa N1 lub równoważna | TAK |  |
| 9 | rozstaw osi | min.2650 mm |  |
| 10 | ładowność | min. 600 kg |  |
| 11 | wymiary przestrzeni bagażowej | min. ( l ) - 152 / 1792 |  |
| 12 | liczba drzwi – 5 w tym 2 tylne boczne - przeszklone | TAK |  |
| 13 | jednolity ciemny kolor pojazdu – metalik ( ale nie czarny ) | TAK |  |
| 14 | lusterka zewnętrzne w kolorze pojazdu | TAK |  |
| 15 | klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia | TAK |  |
| III. Wyposażenie |
| 16 | komputer pokładowy | TAK |  |
| 17 | ESP lub równoważny | TAK |  |
| 18 | poduszka powietrzna kierowcy, czołowa poduszka powietrzna pasażera, boczne poduszki powietrzne dla pasażerów pierwszego rzędu siedzeń | TAK |  |
| 19 | centralny zamek sterowny zdalnie pilotem | TAK |  |
| 20 | immobiliser | TAK |  |
| 21 | radio fabryczne z odtwarzaczem CD | TAK |  |
| 22 | układ kierowniczy ze wspomaganiem | TAK |  |
| 23 | regulacja fotela kierowcy | TAK |  |
| 24 | elektryczne sterowanie (otwierania/zamykanie) szyb przednich | TAK |  |
| 25 | auto dostarczone winno być z zamontowanym ogumieniem zimowym | TAK |  |
| 26 | koło zapasowe pełnowymiarowe | TAK |  |
| 27 | fabryczny autoalarm | TAK |  |
| 28 | klimatyzacja automatyczna dwustrefowa lub równoważna | TAK |  |
| 29 | komplet kół (felga + opona) z ogumieniem letnim, szt. 4 | TAK |  |
| 30 | dywaniki gumowe po stronie kierowcy i pasażera | TAK |  |
| 31 | wyposażenie wymagane przepisami Prawa o ruchu drogowym (trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka) | TAK |  |
| 32 | tapicerka w ciemnym kolorze dobrana do koloru pojazdu | TAK |  |
| 33 | fabrycznie przyciemniane szyby boczne | TAK |  |
| IV. Eksploatacja |
| 34 | Zużycie energii w cyklu miejskim | Podać w jednostce: MJ/km |  |
| 35 | Emisja dwutlenku węgla w cyklu miejskim | Podać w jednostce: g/km |  |
| 36 | Emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (wartość łączna) | Podać wartość emisji wyrażoną łącznie: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów w jednostce: g/km |  |
| V. Gwarancje i inne dokumenty |
| 37 | Gwarancja mechaniczna. | min. 24 miesiące |  |
| 38 | Gwarancja na powłokę lakierniczą | min. 36 miesięcy |  |
| 39 | Gwarancja na perforację oblachowania nadwozia | min. 60 miesięcy |  |
| 40 | Gwarancja na silnik i podzespoły | min. 24 miesiące |  |
| 41 | Zawarte i opłacone ubezpieczenie komunikacyjne OC na okres 12 miesięcy | TAK |  |
| 42 | Zawarte i opłacone ubezpieczenie komunikacyjne AC na okres 12 miesięcy | TAK |  |
| 43 | Komplet dokumentacji pokładowej -tj. książki pojazdu, kartę pojazdu, świadectwo homologacji oraz instrukcji obsługi w języku polskim oraz pozostałe dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu | TAK |  |
| VI. Pozostałe wymagania |
| 44 | Dostawa i przekazanie samochodu wraz z pełną dokumentacją pokładową nastąpi w siedzibie Zamawiającego nie później niż 14 dni od podpisania umowy. | TAK |  |
| 45 | Bezpłatne holowanie przez okres 12 miesięcy oraz samochód zastępczy na czas napraw | TAK |  |
| 46 | Układ i zbiorniki pojazdu w pełni napełnione w sposób umożliwiający bezpośrednią eksploatację samochodu po przekazaniu go Zamawiającemu | TAK |  |
| 47 | W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewni obsługę w autoryzowanym serwisie. Odległość miejsca serwisowania nie może przekroczyć 50 km od siedziby Zamawiającego | TAK |  |

………………………….                                                    …………………………………………..

data		                                            (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)