# Opis przedmiotu zamówienia

naścienny zestaw diagnostyczny otoskop+oftalmoskop

| Lp. | Parametry | Wymagany parametr odcinający TAK/NIE |  | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | Podać |  |  |
|  | Model/Typ | Podać |  |  |
|  | CE (podać nr certyfikatu) | Podać |  |  |
|  | 2 uchwyty, do których dokręcona jest jedna głowica otoskopu i jedna głowica oftalmoskopu | TAK |  |  |
|  | Odporność na urazy - głowice wykonane z lekkiego wzmocnionego plastiku oraz stali nierdzewnej | TAK |  |  |
|  | wzmocnione oświetlenie światłowodowe - żarówki ksenonowo-halogenowe 3.5V | TAK |  |  |
|  | obrotowe okno wziernika z powiększeniem soczewki x3 w otoskopie | TAK |  |  |
|  | Możliwość zastosowania wzierników zarówno jednorazowych jak i wielorazowych | TAK |  |  |
|  | 6 przysłon: mikro kółko, małe koło, duże koło, gwiazdka fiksacyjna, szczelina oraz filtr bezczerwieni w oftalmoskopie | TAK |  |  |
|  | 28 soczewek od -25D do +40D oznaczonych kolorem (zielony dla "+", czerwony dla "-") w oftalmoskopie | TAK |  |  |
|  | Łatwa wymiana żarówek | TAK |  |  |
|  | Zasilanie centralne z transformatora. | TAK |  |  |
|  | Dwa niezależne źródła bezbateryjnego zasilania 3.5V | TAK |  |  |
|  | spiralny przewód prądowy pozwalający na wykonywanie badania w odległości do 3 m | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Podać |  |  |

………..........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)