Aparat EKG dwunasto kanałowy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Parametry | Wymagany parametr odcinający TAK/NIE |  | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | Podać |  |  |
|  | Model/Typ | Podać |  |  |
|  | CE (podać nr certyfikatu) | Podać |  |  |
|  | aparat 3, 6 i 12 kanałowy | TAK |  |  |
|  | praca w trybie Auto i Manual | TAK |  |  |
|  | sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych | TAK |  |  |
|  | równoczesna rejestracja 12 kanałów | TAK |  |  |
|  | detekcja stymulatora serca z wydrukiem znaczników | TAK |  |  |
|  | Ochrona przed impulsem defibrylacyjnym | TAK |  |  |
|  | klawiatura alfanumeryczna zintegrowana | TAK |  |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz graficzny prezentujący przebieg 3, 6 lub 12 kanałów EKG | TAK |  |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja | TAK |  |  |
|  | pamięć: minimum 20 badań | TAK |  |  |
|  | Uśrednianie krzywych EKG ze znacznikami | TAK |  |  |
|  | szerokość papieru: 210 mm (składanka) – wydruk zapisu badania w formacie A4 | TAK |  |  |
|  | Możliwość uzyskania wydruku całego zapisu badania przy przesuwie papieru 25mm/sek na 1 stronie A4 | TAK |  |  |
|  | liniowa głowica termiczna o wysokiej rozdzielczości | TAK |  |  |
|  | automatyczna regulacja linii izoelektrycznej | TAK |  |  |
|  | cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego, dolnoprzepustowy 40, 150 i 300 Hz | TAK |  |  |
|  | Kontrola jakości podłączenia każdej elektrody | TAK |  |  |
|  | czułość: 5/10/20 mm/mV | TAK |  |  |
|  | prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s | TAK |  |  |
|  | możliwość zapisu danych w pamięci USB | TAK |  |  |
|  | Współpraca z siecią informatyczną poprzez LAN Lub WLAN | TAK |  |  |
|  | Eksport danych w formacie XML,PDF, UNIPRO32, DICOM | TAK |  |  |
|  | Zasilanie: 90-240 V, 50-60 Hz oraz akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie i dokumentacja użytkownika w języku polskim. Załączone instrukcje obsługi w jęz. polskim. | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie: Aparat EKG kompletny, gotowy do pracy bez konieczności zakupu dodatkowego wyposażenia. Kabel EKG kompletny Elektrody przyssawkowe Elektrody kończynowe klipsowe Akumulator Kabel zasilający Papier do EKG - 1 składanka Wózek z wysięgnikiem na kabel | TAK |  |  |
| G | Gwarancja min. 24 miesiące | Podać |  |  |

……............................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)