Załącznik nr 8 do SIWZ

Nazwa urządzenia (podać): ………………………………

| L.p. | Parametr/ Warunek | Wartość graniczna | Wartość oferowana |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji 2013, urządzenia nowe, nie używane, nie powystawowe, nie regenerowane. | Tak |  |  |
|  | Identyczny interfejs z interfejsem konsoli posiadanego przez zamawiającego tomografu PKILIPS BRILANCE 64 oraz interfejsem posiadanej konsoli lekarskiej PHILIPS EBW | Tak |  |  |
|  | 2 monitory obrazowe kolorowe o przekątnej ≥19 cali | Tak |  |  |
|  | Pamięć operacyjna min. 12 GB | Min.12GB |  |  |
|  | Obsługa typu okienkowego | Tak |  |  |
|  | Pomiary geometryczne (długości / kątów / powierzchni / objętości) | Tak |  |  |
|  | System archiwizacji na płytach CD, DVD w formacie DICOM 3.0 wraz z przeglądarką | Tak |  |  |
|  | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy, analiza skanu dynamicznego, inne) | Tak |  |  |
|  | Elementy manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów | Tak |  |  |
|  | Pakiet oprogramowania do rekonstrukcji wielopłaszczyznowych i krzywoliniowych MPR w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |
|  | Funkcje prezentacji i przetwarzania 3D obrazów TK, w tym: Rekonstrukcje MPR - Edycja 3D Rekonstrukcje SSD - Rekonstrukcje w technice MIP i 3D | Tak |  |  |
|  | Możliwość przeglądania obrazów MR | Tak |  |  |
|  | Specjalizowane pakiety oprogramowania: |  |  |  |
|  | Naczyniowy |  |  |  |
|  | Zestaw narzędzi do planowania wprowadzania stentu i ogólnej analizy naczyń (ang.:AVA), umożliwiający: a) usuwania struktur kostnych typu Bone Removal b) wydzielanie i określanie odcinka naczynia w celu szybkiego wykonania typowych pomiarów, takich jak średnica prześwitu, poprzeczny obszar prześwitu, długość i krętość odcinka naczynia oraz kąt naczyń c) wyświetlanie zestawu danych za pomocą przekrojowych obrazów obrzucania objętościowego, uśredniania lub MIP, które można zastosować do przedstawienia tętniaków, obecności zwapnień ścianki i skrzepów, odgałęzienia naczyń (trzewnych, krezkowych, nerkowych) oraz upośledzenia krążenia w segmencie biodrowo-udowym. d) planowanie wprowadzania stentów celu chirurgicznej korekcji tętniaków, stenoz i innych odchyleń od normy | Tak |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy o specjalizowane pakiety: |  |  |  |
|  | Perfuzyjny |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi) oraz TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) lub MTT (średni czas przejścia) | Tak |  |  |
|  | Płucny |  |  |  |
|  | Program oceny guzków płucnych (ang.: LNA - Lung Nodule Assessment) i program do porównywania, umożliwiający: a) segmentację określonych przez lekarza guzków przez jedno kliknięcie myszy, b) porównanie kilku zestawów danych tego samego pacjent (np.: porównania badań wykonanych w tym samym dniu w różnych fazach lub porównanie badań wykonanych w znaczącym odstępie czasowym) z możliwością synchronizacji przestrzennej oraz możliwością powiązania i oceny zmian tych samych obszarów anatomicznych w czasie | Tak |  |  |
|  | Kolonoskopii |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej kolonografii, umożliwiające: a) automatyczną segmentację jelita grubego i określenie linii środkowej b) jednoczesną prezentację wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach c) możliwość rozwinięcia ściany jelita na płaszczyźnie w postaci jednej wstęgi. d) wybór między głównymi trybami oglądania 2-D i 3-D (oglądanie do przodu, wstecz, Filet, szczelinowe i 2D wzdłuż linii środkowej). e) porównanie pozycji twarzą w dół - na wznak | Tak |  |  |
|  | Integracja z systemem PACS posiadanym przez zamawiającego (PIXEL CHAZON) | Tak |  |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |  |

..........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)