Załącznik nr 8 do SIWZ

Parametry techniczne oferowanego oftalmoskopu

| Lp. | Parametr | Warunek | Parametr oferowany, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Oftalmoskop operacyjny do wiktrektomii do mikroskopu MoellerHi-R 900 z obiektywem 175mm |
| 1. | Rok produkcji aparatu 2014 | TAK |  |
| 2. | Oftalmoskop bezkontaktowy | TAK |  |
| 3. | Jednoczęściowy , z wbudowanym inwertorem, z wewnętrznym ogniskowaniem | TAK |  |
| 4. | W komplecie: soczewka 90D ( standardowa) 2szt soczewka 132D ( szerokokątna) 2szt | TAK |  |
| 5. | Soczewki na złączu bagnetowym | TAK |  |
| 6. | Trzy komplety obłożeń do sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
| WYMAGANE DOKUMENTY |
| 61. | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, dostarczona wraz z urządzeniem | TAK |  |
| 62. | CE lub inny dokument dopuszczający urządzenie do stosowania w placówkach medycznych dostarczony wraz z urządzeniem | TAK |  |
| 63. | Wykaz punktów serwisowych dostarczony wraz z urządzeniem | TAK |  |
| 64. | Wykaz dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych dostarczony wraz z urządzeniem | TAK |  |
| 65. | Producent aparatu | Podać |  |
| 66. | Typ / nazwa aparatu | Podać |  |
| 67. | Okres gwarancji | min. 12 miesięcy |  |

Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, 
bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

Zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia.

Oświadczamy, że przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji będą wykonywane na koszt Wykonawcy.

……………………….                                               ………………………………………………

data		                                            (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)