Pakiet nr 10- załącznik nr 8.10 do SIWZ Szyna do ciągłego biernego ruchu w stawie kolanowym (KD) szt.1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szyna do ciągłego biernego ruchu w stawie kolanowym |  |  |
| 1.1 | Producent | podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji | podać |  |
| 1.4 | Urządzenie fabrycznie nowe | tak |  |
| 1.5 | Czytelny panel sterowania ręcznego (pilot) | tak |  |
| 1.6 | Wyłącznik bezpieczeństwa pacjenta | tak |  |
| 1.7 | Wymiary urządzenia: - długość 90-100 cm - szerokość 30-35 cm | tak |  |
| 1.8 | Mobilizacja st. kolanowego i biodrowego | tak |  |
| 1.9 | Zakres ruchu w st. biodrowym minimum: 10st- 90st Zakres ruchu w st. kolanowym minimum: - 10st- 115st | tak |  |
| 1.10 | Możliwość ruchu w stawie skokowym w zakresie: 20st - 40st | tak/nie |  |
| 1.11 | Regulacja podpory stopy | tak |  |
| 1.12 | Prędkość ruchu : 0,6- 0,8°/sek 2,4-3.5°/sek | tak |  |
| 1.13 | Regulacja prędkości w trakcie zgięcia-wyprostu | tak |  |
| 1.14 | Regulacja siły 0- 40 kg (+/- 5%) | tak |  |
| 1.15 | Regulacja czasu trwania ćwiczeń | tak |  |
| 1.16 | Automatyczne zwiększenie wyprostu i zgięcia | tak |  |
| 1.17 | Przerwa w trakcie wyprostu i zgięcia | tak |  |
| 1.18 | Powtórzenia ruchu na limicie wyprostu i zgięcia | tak |  |
| 1.19 | Możliwość zatrzymania i odwrócenia ruchu w dowolnym momencie | tak |  |
| 1.20 | Funkcja rozgrzewki | tak |  |
| 2 | Zasilanie 230V / 50Hz | tak |  |

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1.1 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem protokołu instalacyjnego po przeprowadzonym szkoleniu. | tak |  |
| 1.2 | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Oferenta, po uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikiem. | tak |  |
| 1.3 | Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca | tak |  |
| 1.4 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu. | tak |  |
| 1.5 | Do zakupionych urządzeń Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport aparatu. | tak |  |
| 1.6 | Oferent gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 7 lat od podpisania umowy. | tak |  |
| 1.7 | W przypadku przekroczenia czasu naprawy danego urządzenia poza (18 dni kalendarzowych) będą naliczane kary umowne. | tak |  |
| 2. | SZKOLENIA |
| 2.1 | Oferent gwarantuje szkolenie (przeprowadzane na koszt Oferenta) personelu Użytkownika dla obsługi urządzenia w zależności od potrzeb. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną stosownym zaświadczeniem. | tak |  |
| 3 | DOKUMENTACJA W JĘZYKU POLSKIM DOSTARCZANA WRAZ Z DOSTAWĄ APARATU |
| 3.1 | Wraz ze sprzętem oferent dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - instrukcję obsługi, dokumentację techniczną, - instrukcję konserwacji i czyszczenia | tak |  |
| 3.2 | Oferowane urządzenie posiada zaświadczenia i certyfikaty zgodne z ustawą o wyrobach medycznych CE (zamawiający nie wymaga załączania ww. dokumentów do oferty) | tak |  |
| 3.3 | Oferent przy dostawie urządzenia musi przekazać ważne dokumenty potwierdzające fakt autoryzacji przez producenta w zakresie sprzedaży oraz serwisu dostarczanego sprzętu. | tak |  |

…………..                                                             ………………………………………………

(data)                                                                  (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)