Pakiet nr 12- załącznik nr 8.12 do SIWZ

Ergometr eliptyczny sztuk – 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ergometr eliptyczny |  |  |
| 1.1 | Producent | podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji | tak |  |
| 1.4 | Urządzenie fabrycznie nowe | tak |  |
| 1.5 | System oporu elektromagnetycznego: minimum trójfazowy z płynną regulacją oporu | tak |  |
| 1.6 | Możliwość pracy w obu kierunkach | tak |  |
| 1.7 | System symulujący chód fizjologiczny | tak |  |
| 1.8 | Pomiar: - wykonywanej pracy, - tętna, - poziomu obciążenia, - ilość obrotów RPM, - dystansu | tak |  |
| 1.9 | Możliwość tworzenia różnych profili treningowych | tak |  |
| 1.10 | Programy terapeutyczne z różną prędkością i obciążeniem | tak |  |
| 1.11 | Możliwość ustawienia programu treningowego: -praca ze stałym obciążeniem niezależnie od prędkości, - praca ze stałą prędkością niezależnie od obciążenia (dawkowanie obciążenia z zachowaniem stałych obrotów na minutę) | tak |  |
| 1.12 | Obciążenie treningowe niezależne od ilości obrotów na minutę | tak |  |
| 1.13 | Program automatycznie dostosowujący obciążenie do utrzymania tętna na zaprogramowanym poziomie | tak |  |
| 1.14 | Ekran dotykowy | tak |  |
| 1.15 | Duże ergonomiczne uchwyty zapewniające pewny i stabilny chwyt | tak |  |
| 1.16 | System łatwego wchodzenia na urządzenie ( podstawka poziomująca) – umożliwiający użytkowanie ergometru pacjentom ze znacznymi dolegliwościami narządu ruchu | tak |  |
| 1.17 | Poręcze boczne na całej długości urządzenia | tak |  |
| 1.18 | Możliwość pracy bezprzewodowej ( bez konieczności podpięcia do prądu) | tak |  |
| 1.19 | Obciążenie maksymalne co najmniej 150 kg | tak |  |
| 1.20 | Wymiary (uzależnione od rozmiarów sali zabiegowej) - długość: maksymalnie 190 cm - szerokość: maksymalnie 80 cm - wysokość: maksymalnie 180 cm | tak |  |
| 2 | Zasilanie 230V/ 50Hz | tak |  |

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1.1 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem protokołu instalacyjnego po przeprowadzonym szkoleniu. | tak |  |
| 1.2 | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Oferenta, po uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikiem. | tak |  |
| 1.3 | Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca | tak |  |
| 1.4 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu. | tak |  |
| 1.5 | Do zakupionych urządzeń Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport aparatu. | tak |  |
| 1.6 | Oferent gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 7 lat od podpisania umowy. | tak |  |
| 1.7 | W przypadku przekroczenia czasu naprawy danego urządzenia poza (18 dni kalendarzowych) będą naliczane kary umowne. | tak |  |
| 2. | SZKOLENIA |
| 2.1 | Oferent gwarantuje szkolenie (przeprowadzane na koszt Oferenta) personelu Użytkownika dla obsługi urządzenia w zależności od potrzeb. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną stosownym zaświadczeniem. | tak |  |
| 3 | DOKUMENTACJA W JĘZYKU POLSKIM DOSTARCZANA WRAZ Z DOSTAWĄ APARATU |
| 3.1 | Wraz ze sprzętem oferent dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - instrukcję obsługi, dokumentację techniczną, - instrukcję konserwacji i czyszczenia | tak |  |
| 3.2 | Oferowane urządzenie posiada zaświadczenia i certyfikaty zgodne z ustawą o wyrobach medycznych CE (zamawiający nie wymaga załączania ww. dokumentów do oferty) | tak |  |
| 3.3 | Oferent przy dostawie urządzenia musi przekazać ważne dokumenty potwierdzające fakt autoryzacji przez producenta w zakresie sprzedaży oraz serwisu dostarczanego sprzętu. | tak |  |

…………..                                                             ………………………………………………

(data)                                                                  (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)