Zestaw do biostymulacji laserowej z sondą skanującą

zestaw – 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do biostymulacji laserowej z sondą skanującą | podać |  |
| 1.1 | Producent | podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji | podać |  |
| 1.4 | Urządzenie fabrycznie nowe | tak |  |
| 2. | Zestaw do terapii laserowej | tak |  |
| 2.1 | Sterownik umożliwiający pracę sondami zabiegowymi: - sonda punktowa, - sonda powierzchniowa | tak |  |
| 2.2 | Aparat wyposażony w: Sondę punktową Sondę powierzchniową | tak |  |
| 2.3 | Sterownik umożliwiający ustawienie poszczególnych parametrów zabiegu: czas, dawka, dawka/cm², częstotliwość | tak |  |
| 2.4 | Wyświetlacz (panel sterujący) z ekranem LCD albo LED | tak |  |
| 2.5 | Niezależne źródła promieniowania laserowego: R i IR | tak |  |
| 2.6 | Możliwość wyboru trybu pracy sondy w opcjach pracy R, IR, R+IR | tak |  |
| 2.7 | Długość fali laserowej w zakresie 630nm-820nm | tak |  |
| 2.8 | Moc lasera w zakresie 500mW-1000mW | tak |  |
| 2.9 | Akustyczny sygnał zakończenia zabiegu, automatyczne wyłączenie emisji promieniowania | tak |  |
| 3 | Aplikator skanerowy | tak |  |
| 3.1 | Możliwość ustawienia skanerem różnych obszarów pola zabiegowego, oraz dowolne przemieszczanie zaznaczonego pola zabiegowego przez terapeutę | tak |  |
| 3.2 | Możliwość zablokowania skanera w pożądanej pozycji aby uzyskać idealne nakierowanie na pole zabiegowe | tak |  |
| 3.3 | Uniwersalny statyw na kółkach do lasera oraz skanera łatwy do przesuwania w kabinie zabiegowej, podstawa statywu o wymiarach nieprzekraczających 60-70cm. (ograniczenie wynika z wielkości kabiny zabiegowej) | tak |  |
| 4 | Okulary ochronne przed promieniowaniem laserowym o długości fali w zakresie 630-820 nm dla pacjenta i terapeuty – 2 sztuki | tak |  |

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1.1 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem protokołu instalacyjnego po przeprowadzonym szkoleniu. | tak |  |
| 1.2 | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Oferenta, po uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikiem. | tak |  |
| 1.3 | Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca | tak |  |
| 1.4 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu. | tak |  |
| 1.5 | Do zakupionych urządzeń Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport aparatu. | tak |  |
| 1.6 | Oferent gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 7 lat od podpisania umowy. | tak |  |
| 1.7 | W przypadku przekroczenia czasu naprawy danego urządzenia poza (18 dni kalendarzowych) będą naliczane kary umowne. | tak |  |
| 2. | SZKOLENIA |
| 2.1 | Oferent gwarantuje szkolenie (przeprowadzane na koszt Oferenta) personelu Użytkownika dla obsługi urządzenia w zależności od potrzeb. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną stosownym zaświadczeniem. | tak |  |
| 3 | DOKUMENTACJA W JĘZYKU POLSKIM DOSTARCZANA WRAZ Z DOSTAWĄ APARATU |
| 3.1 | Wraz ze sprzętem oferent dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - instrukcję obsługi, dokumentację techniczną, - instrukcję konserwacji i czyszczenia | tak |  |
| 3.2 | Oferowane urządzenie posiada zaświadczenia i certyfikaty zgodne z ustawą o wyrobach medycznych CE (zamawiający nie wymaga załączania ww. dokumentów do oferty) | tak |  |
| 3.3 | Oferent przy dostawie urządzenia musi przekazać ważne dokumenty potwierdzające fakt autoryzacji przez producenta w zakresie sprzedaży oraz serwisu dostarczanego sprzętu. | tak |  |

…………..                                                             ………………………………………………

(data)                                                                  (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)