Pakiet nr 9- załącznik nr 8.9 do SIWZ

Zestaw do trakcji kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego	sztuk – 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do trakcji kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego |  |  |
| 1.1 | Producent | podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji | tak |  |
| 1.4 | Urządzenie fabrycznie nowe | tak |  |
| 1.5 | Stół do trakcji ( leżysko) z trójpłaszczyznową korektą ustawienia w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej i poprzecznej | tak |  |
| 1.6 | Leżysko dzielone na segmenty- minimum 3 | tak |  |
| 1.7 | Urządzenie umożliwiające wykonanie trakcji statycznej, harmonicznej i przerywanej | tak |  |
| 1.8 | Możliwość wykonania zabiegu trakcji w pozycji supinacyjnej i pronacyjnej, w sposób symetryczny i asymetryczny | tak |  |
| 1.9 | Lędźwiowa część leżyska rozsuwana podczas trakcji pozwalająca na wyeliminowanie siły tarcia pomiędzy podłożem a pacjentem ( preferowane rozsuwanie elektryczne) | tak |  |
| 1.10 | Siła trakcji odcinka szyjnego w zakresie od 0 do minimum 15 kg | tak |  |
| 1.11 | Siła trakcji odcinka lędźwiowego w zakresie od 0 do maksymalnie 90 kg | tak |  |
| 1.12 | Regulacja wysokości stołu w zakresie od 55 do 90 cm +/- 10% ( regulacja wysokości stołu umożliwia wykonanie zabiegów pacjentom o różnym wzroście i z różnym stopniem bolesności) | tak |  |
| 1.13 | Elektroniczna kontrola trakcji (zapewnia płynność przebiegu terapii) | tak |  |
| 1.14 | Dowolna regulacja parametrów zabiegu: rodzaju trakcji, siły ciągu, prędkości narastania, opadania. W trybie trakcji przerywanej: czas fazy aktywnej i przerwy | tak |  |
| 1.15 | Możliwość wykonania trakcji szyjnego odcinka kręgosłupa z użyciem klinów potylicznych (pozwala to na wykonanie zabiegu bez obciążania stawów skroniowo- żuchwowych) | tak |  |
| 1.16 | Pilot bezpieczeństwa umożliwiający przerwanie zabiegu przez pacjenta | tak |  |
| 1.17 | Gotowe procedury terapeutyczne oraz możliwość zapisywania własnych procedur przez terapeutę | tak |  |
| 1.18 | Czytelny ekran z menu w języku polskim | tak |  |
| 1.19 | Regulowany zagłówek z wycięciem na twarz. | tak |  |
| 1.20 | Regulacja części lędźwiowej w płaszczyźnie : strzałkowej, czołowej i poprzecznej za pomocą siłowników elektrycznych lub sprężyn gazowych | tak |  |
| 1.21 | Stół z systemem jezdnym z hamulcami umożliwiającym przemieszczanie w obrębie zakładu rehabilitacji w zależności od aktualnych potrzeb ( warunki lokalowe) | tak |  |
| 1.22 | Wymiary stołu: długość 210 cm x szerokość 80 cm (+/- 10%) | tak |  |
| 1.23 | Maksymalne obciążenie stołu co najmniej 150 kg | tak |  |
| 1.24 | Akcesoria do zabiegu trakcji: - pasy do stabilizacji odcinka lędźwiowego - pasy do stabilizacji odcinka piersiowego - podnóżek regulowany | tak |  |
| 2 | Zasilanie 230V/ 50Hz | tak |  |

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1.1 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem protokołu instalacyjnego po przeprowadzonym szkoleniu. | tak |  |
| 1.2 | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Oferenta, po uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikiem. | tak |  |
| 1.3 | Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca | tak |  |
| 1.4 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu. | tak |  |
| 1.5 | Do zakupionych urządzeń Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport aparatu. | tak |  |
| 1.6 | Oferent gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 7 lat od podpisania umowy. | tak |  |
| 1.7 | W przypadku przekroczenia czasu naprawy danego urządzenia poza (18 dni kalendarzowych) będą naliczane kary umowne. | tak |  |
| 2. | SZKOLENIA |
| 2.1 | Oferent gwarantuje szkolenie (przeprowadzane na koszt Oferenta) personelu Użytkownika dla obsługi urządzenia w zależności od potrzeb. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną stosownym zaświadczeniem. | tak |  |
| 3 | DOKUMENTACJA W JĘZYKU POLSKIM DOSTARCZANA WRAZ Z DOSTAWĄ APARATU |
| 3.1 | Wraz ze sprzętem oferent dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - instrukcję obsługi, dokumentację techniczną, - instrukcję konserwacji i czyszczenia | tak |  |
| 3.2 | Oferowane urządzenie posiada zaświadczenia i certyfikaty zgodne z ustawą o wyrobach medycznych CE (zamawiający nie wymaga załączania ww. dokumentów do oferty) | tak |  |
| 3.3 | Oferent przy dostawie urządzenia musi przekazać ważne dokumenty potwierdzające fakt autoryzacji przez producenta w zakresie sprzedaży oraz serwisu dostarczanego sprzętu. | tak |  |

…………..                                                             ………………………………………………

(data)                                                                  (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)