Pakiet nr 6- załącznik nr 8.6.4 do SIWZ

Stół do rehabilitacji w tym do terapii manualnej sztuk – 3

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół do rehabilitacji w tym do terapii manualnej |  |  |
| 1.1 | Producent | podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji | tak |  |
| 1.4 | Urządzenie fabrycznie nowe | tak |  |
| 1.5 | Liczba segmentów: 7 | tak |  |
| 1.6 | Wymiary: szerokość w zakresie 65- 70 cm długość w zakresie 200-210 cm | tak |  |
| 1.7 | Elektryczna regulacja wysokości za pomocą ramy, dostępnej z każdej strony podstawy stołu | tak |  |
| 1.8 | Możliwość ustawienia pozycji pivota sterowany elektronicznie za pomocą przełączników | tak |  |
| 1.9 | Regulowany zagłówek w zakresie: - 70 stopni do + 45 stopni | tak |  |
| 1.10 | Otwór w zagłówku wraz z zaślepką umożliwiający swobodne oddychanie pacjenta w pozycji na brzuchu | tak |  |
| 1.11 | Możliwość opuszczania boczków zagłówka | tak/nie |  |
| 1.12 | Regulacja sekcji środkowej w zakresie: 0 stopni do +30 stopni | tak |  |
| 1.13 | Możliwość opuszczania boczków sekcji środkowej | tak |  |
| 1.14 | Regulacja sekcji tylnej w zakresie: -30 stopni do +85 stopni | tak |  |
| 1.15 | Wzmocniona sekcja tylna ( zwiększająca stabilności) |  |  |
| 1.16 | Stół z systemem jezdnym z hamulcami umożliwiającym przemieszczanie w obrębie zakładu rehabilitacji w zależności od aktualnych potrzeb ( warunki lokalowe) | tak |  |
| 1.17 | Uchwyty (relingi) na pasy stabilizacyjne | tak |  |
| 1.18 | Dopuszczalne obciążenie minimum 150 kg | tak |  |
| 1.19 | Blat stołu z atestowanego materiału odpornego na działanie środków dezynfekujących (atest dołączony do dostawy) | tak |  |
| 1.20 | Łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami | tak/nie |  |
| 1.21 | Możliwość wyboru koloru tapicerki | tak |  |
| 1.22 | Stelaż malowany proszkowo | tak |  |
| 2 | Zasilanie 230V/ 50Hz | tak |  |
| 3 | Akcesoria do zabiegów : - pasy do stabilizacji - kliny -wałki - półwałki | tak |  |
| 3.1 | Wieszak na ręcznik papierowy | tak/nie |  |

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1.1 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem protokołu instalacyjnego po przeprowadzonym szkoleniu. | tak |  |
| 1.2 | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Oferenta, po uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikiem. | tak |  |
| 1.3 | Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca | tak |  |
| 1.4 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu. | tak |  |
| 1.5 | Do zakupionych urządzeń Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport aparatu. | tak |  |
| 1.6 | Oferent gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 7 lat od podpisania umowy. | tak |  |
| 1.7 | W przypadku przekroczenia czasu naprawy danego urządzenia poza (18 dni kalendarzowych) będą naliczane kary umowne. | tak |  |
| 2. | SZKOLENIA |
| 2.1 | Oferent gwarantuje szkolenie (przeprowadzane na koszt Oferenta) personelu Użytkownika dla obsługi urządzenia w zależności od potrzeb. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną stosownym zaświadczeniem. | tak |  |
| 3 | DOKUMENTACJA W JĘZYKU POLSKIM DOSTARCZANA WRAZ Z DOSTAWĄ APARATU |
| 3.1 | Wraz ze sprzętem oferent dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - instrukcję obsługi, dokumentację techniczną, - instrukcję konserwacji i czyszczenia | tak |  |
| 3.2 | Oferowane urządzenie posiada zaświadczenia i certyfikaty zgodne z ustawą o wyrobach medycznych CE (zamawiający nie wymaga załączania ww. dokumentów do oferty) | tak |  |
| 3.3 | Oferent przy dostawie urządzenia musi przekazać ważne dokumenty potwierdzające fakt autoryzacji przez producenta w zakresie sprzedaży oraz serwisu dostarczanego sprzętu. | tak |  |

…………..                                                             ………………………………………………

(data)                                                                  (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)