| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego aparatu, aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Waga łóżkowa | Szt/1 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| CERTYFIKATY |
| 1 | Dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania na terenie Krajów Unii Europejskiej (w tym na terenie Polski), zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 20l0r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679) wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych, deklaracja zgodności CE dla zaoferowanego wyrobu.. | TAK |  |

| Lp | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTRUKCJA |
| 1 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroniczna waga łóżkowa przeznaczona do ważenia pacjentów na łóżku | TAK |  |
| 2 | Obciążenie max. 500 kg | TAK |  |
| 3 | Dokładność odczytu 100g | TAK |  |
| 4 | Cztery moduły ważące połączone przewodami, umożliwiające ich podłożenie pod łóżko o dowolnym rozstawie kół | TAK |  |
| 5 | Podnośniki do unoszenia kół łóżka zintegrowane z modułami ważącymi umożliwiające łatwe i bez wysiłku umieszczanie modułów pod kołami łóżka | TAK |  |
| 6 | Waga wyposażona w wózek transportowy pełniący funkcję stojaka wyświetlacza | TAK |  |
| 7 | Zasilanie 230V AC, 50 Hz/11V AC | TAK |  |
| 8 | Bateria podtrzymująca pamięć wyników w przypadku braku zasilania | TAK |  |
| 9 | Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD w zestawie | TAK |  |
| 10 | Funkcje: TARA, HOLD, BMI, wartość graniczna z alarmem, amortyzacja | TAK |  |