Załącznik nr 3.2 do SIWZ

Parametry techniczne elektrod do termoablacji i termoresekcji

| Lp. | Parametry / Warunek |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda jednobiegunowa z możliwością zastosowania do ablacji In vivo guzów wątroby w zestawie z elektrodą bierną | 10 kompletów |
| 1.1 | Elektroda rozgałęziana, rozwijana w tkankach, liczba czynnych rozgałęzień ≥ 4 |  |
| 1.2 | Możliwość regulacji długości czynnych rozgałęzień |  |
| 1.3 | Maksymalna średnica obszaru ablacji przy pojedynczej aplikacji elektrody ≥ 4cm |  |
| 1.4 | Możliwość infuzji roztworu soli fizjologicznej do tkanek przez końce czynnych rozgałęzień |  |
| 1.5 | Stały, minimum czteropunktowy pomiar temperatury tkanki podczas wykonywania ablacji |  |
| 1.6 | Zakres kontroli temperatury, co najmniej 15-125 o C |  |
| 1.7 | Regulacja maksymalnej mocy prądu wyjściowego, co najmniej w zakresie 1-250 W |  |
| 1.8 | Regulacja czasu trwania ablacji |  |
| 1.9 | Wskaźnik bieżącej kontroli czasu ablacji |  |
| 1.10 | Wskaźnik bieżącej kontroli rzeczywistej mocy wyjściowej |  |
| 1.11 | Program do ablacji toru wkłucia elektrody ablacyjnej |  |
| 2 | Elektroda jednobiegunowa z możliwością zastosowania do ablacji In vivo guzów wątroby w zestawie z elektrodą bierną | 15 kompletów |
| 2.1 | Elektroda rozgałęziana, rozwijana w tkankach, liczba czynnych rozgałęzień ≥ 8 |  |
| 2.2 | Możliwość regulacji długości czynnych rozgałęzień |  |
| 2.3 | Maksymalna średnica obszaru ablacji przy pojedynczej aplikacji elektrody ≥ 7cm |  |
| 2.4 | Możliwość infuzji roztworu soli fizjologicznej do tkanek przez końce czynnych rozgałęzień |  |
| 2.5 | Stały, minimum czteropunktowy pomiar temperatury tkanki podczas wykonywania ablacji |  |
| 2.6 | Zakres temperatury, co najmniej 15-125 o C |  |
| 2.7 | Regulacja maksymalnej mocy prądu wyjściowego, co najmniej w zakresie 1-250 W |  |
| 2.8 | Regulacja czasu trwania ablacji |  |
| 2.9 | Wskaźnik bieżącej kontroli czasu ablacji |  |
| 2.10 | Wskaźnik bieżącej kontroli rzeczywistej mocy wyjściowej |  |
| 2.11 | Program do ablacji toru wkłucia elektrody ablacyjnej |  |
| 3 | Elektroda dwubiegunowa z możliwością zastosowania do częściowej resekcji wątroby | 5 sztuk |
| 3.1 | Elektroda dwubiegunowa o dwóch parach czynnych elektrod |  |
| 3.2 | System automatycznego rozpoznawania skutecznego wykonania koagulacji tkanek w zadanym obszarze |  |
| 3.3 | Elektroda do zastosowania w otwartym polu operacyjnym |  |
| 4 | Elektroda dwubiegunowa z możliwością zastosowania do częściowej resekcji wątroby w trybie laparoskopowym | 5 sztuk |
|  | Elektroda dwubiegunowa o dwóch parach czynnych elektrod |  |
|  | System automatycznego rozpoznawania skutecznego wykonania koagulacji tkanek w zadanym obszarze |  |

…………………….

data

………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)