Procedura nr 24/2019

Wymagane parametry techniczne (graniczne)

- załącznik nr 3  do SIWZ

Parametry techniczne graniczne - Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wózków hydraulicznych do przewozu pacjentów  w pozycji leżącej                                                                       na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z. o.o.

| Lp. | Parametry Wymagane | WYMAGANE PARAMETRY TAK/NIE | Wartość oferowana (PROSZĘ OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | TAK podać |  |
| 2. | Nazwa/typ/model | TAK podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2019 r. | TAK |  |
| PARAMETR/WARUNEK |
| 5 | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) | Tak |  |
| 6 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach. Leże podzielone na min. 2 segmenty wypełnione płytami stalowymi lakierowanymi proszkowo zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca | Tak |  |
| 7 | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z dostosowanym miejscem na butlę z tlenem oraz z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu. | Tak |  |
| 8 | Dopuszczalne obciążenie min. 226 kg | TAK podać |  |
| 9 | Długość całkowita wózka max 2150 mm | TAK podać |  |
| 10 | Szerokość całkowita wózka max 760 mm | TAK podać |  |
| 11 | Wymiary leża (powierzchnia dla pacjenta): długość min. 1920 mm, szerokość min. 660 mm | TAK podać |  |
| 12 | Składane ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). Rączki składane poniżej poziomu materaca. | Tak |  |
| 13 | Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża. Piąte koło zapewnia znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem. | Tak |  |
| 14 | Pojedyńcze koła o średnicy co najmniej 20 cm, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem | Tak |  |
| 15 | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, obsługiwany z 4 stron wózka dźwigniami nożnymi z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców i funkcji jazdy kierunkowej. | Tak |  |
| 16 | Centralny system blokowania kół obsługiwany z 4 stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec. | Tak |  |
| 17 | Barierki boczne, chromowane, składane wzdłuż leża, wysokości co najmniej 33 cm i długości co najmniej 140 cm (długości ok. ¾ leża) zlokalizowane po obu stronach wózka. Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych z tworzywa sztucznego zapobiegające otarciu i uszkodzeniu ścian i wózka. | TAK podać |  |
| 18 | Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej od 55 do 91 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) | TAK |  |
| 19 | Manualna regulacja segmentu pleców ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie co najmniej 0(- 90(. | Tak |  |
| 20 | Pozycja Trendelenburga/ anty Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie co najmniej (18( przy użyciu pedałów nożnych z obu stron wózka | Tak |  |
| 21 | Narożniki wózka wyposażone w 4 odbojniki rolkowe chroniące wózek i ściany przed otarciami oraz listwy odbojowe na całej długości leża po obu stronach | Tak |  |
| 22 | Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria każdym narożu wózka | Tak |  |
| 23 | Poziome uchwyty zintegrowane z ramą leża na dodatkowy sprzęt umiejscowione od strony głowy jak i nóg pacjenta. | Tak |  |
| 24 | Odbojniki nad kołami min. 3 kolory do wyboru w celu odróżnienia na oddziałach | TAK podać |  |
| 25 | Materac piankowy, w pokrowcu poliuretanowym, nieprzemakalnym, paro przepuszczalny , ze zgrzewanymi krawędziami zapobiegającymi przedostaniu się płynów do wnętrza materaca, odpinanym na zamek błyskawiczny z okapnikiem, o grubości ok. 10 cm, niepalny, o udźwigu min. 300 kg, przezierny dla promieni RTG. Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie | Tak |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 26 | Teleskopowy chromowany składany wieszak infuzyjny 2 częściowy z regulacją wysokości (montaż stały) min. 2 metalowe haki. Łatwość użycia jedną ręką. Max. obciążenie do 18 kg. | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO |
| 27 | Okres gwarancji na wózek | Min 24 m-ce |  |
| 28 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | Tak |  |
| 29 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | 1 przegląd / rok |  |
| 30 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Max. 48 godzin |  |
| 31 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Max. 30 dni |  |
| 32 | Instrukcja obsługi i serwisowa w j. polskim | Tak |  |
| 33 | Certyfikaty, Deklaracja zgodności, dopuszczenie do obrotu | Tak |  |

Powyższe parametry/warunki techniczne (graniczne) stanowią wymagania odcinające, niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku wątpliwości Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń na podstawie oryginalnych materiałów producenta. W sytuacji braku jednoznacznego potwierdzenia w  FMI  wartości  oferowanych  parametrów, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.

Oświadczamy,  że  oferowany,  powyżej  wyspecyfikowany  przedmiot zamówienia  jest  kompletny                   i  będzie  po  zainstalowaniu  gotowy  do  użycia  bez  żadnych dodatkowych  zakupów  i  inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi, jeżeli dotyczy).

,  dnia   ___/___/2019 r.

______________________________

podpis i pieczątka (i) imienna (e) osoby (osób)

uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy