Procedura nr 52/2019

Wymagane parametry techniczne

- załącznik nr 3  do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wózków medycznych/zabiegowych na potrzeby Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Szpitala Czerniakowskiego Sp. z. o.o.

| Lp. | Parametry Wymagane | WYMAGANE PARAMETRY TAK/NIE | Wartość oferowana (PROSZĘ OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | TAK podać |  |
| 2. | Nazwa/typ/model | TAK podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2019 r. | TAK |  |
| PARAMETR/WARUNEK |
| 5 | Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium (narożniki, boki wózka) oraz wielowarstwowa (wzmacniania) tylna ściana wózka (aluminium-polietylen-aluminium) |  |  |
| 6 | Blat wykonany z ABS z podniesionymi z trzech stron o 48 mm brzegami i niskim frontowym brzegiem stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się sprzętu |  |  |
| 7 | Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do transportu wózka |  |  |
| 8 | Powierzchnia robocza blatu wynosząca 518x482 mm |  |  |
| 9 | Blat roboczy na wysokości 965 mm od podłogi |  |  |
| 10 | Układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła ø125 mm, w tym 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża |  |  |
| 11 | Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonanym z ABS |  |  |
| 12 | Podstawa wózka na wzmocnionej ramie stalowej |  |  |
| 13 | Wózek wyposażony w 4 szuflady na metalowych prowadnicach z łożyskiem kulkowym, osadzonych na szynie w kształcie litery U: - 3 szuflady o wym. 417x470x156 h mm - 1 szuflada o wym. 417x470x236 h mm |  |  |
| 14 | Szuflady wykonane z natryskowo formowanego tworzywa ABS |  |  |
| 15 | Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się bezgłośnie, wyjmowane bez użycia narzędzi |  |  |
| 16 | Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na opis zawartości i oznaczeniem kolorem (9 kolorów oznaczeń do wyboru) |  |  |
| 17 | Obciążenie pojedynczej szuflady do 45 kg. |  |  |
| 18 | Centralny system zamykania szuflad na kluczyk (składany) |  |  |
| 19 | Półka pomocnicza z ABS wysuwana spod blatu roboczego, z lewej strony wózka |  |  |
| 20 | Trzy uchylne o 30° pojemniki boczne wykonane z transparentnego tworzywa, wyjmowane, z lewej strony wózka |  |  |
| 21 | Nadstawka z 40 pojemnikami np. z przeznaczeniem na igły i nici chirurgiczne |  |  |
| 22 | Wymiary wózka: 662x594x1015 h mm (wysokość z nadstawką 1700 mm.) |  |  |
| 23 | Wymiar wózka z wyposażeniem ok. 891x594x1700 h mm. |  |  |
| 24 | Ładowność wózka 300 kg. |  |  |
| 25 | Wybór kolorystyki wózka (boki i tył wózka) – min. 4 kolory |  |  |
| 26 | Prawa strona: dwie szyny na akcesoria z regulacją wysokości umieszczone w prowadnicach pozwalających na swobodną zmianę wysokości bez użycia narzędzi; na szynach zawieszony kosz na odpady otwierany kolanem o poj. 20 l., kosz na cewniki |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO |
| 27 | Okres gwarancji na wózek | Min 24 m-ce |  |
| 28 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. |  |  |
| 29 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Max. 48 godzin |  |
| 30 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Max. 5 dni |  |
| 31 | Instrukcja obsługi i serwisowa w j. polskim |  |  |
| 32 | Deklaracja zgodności CE na wyrób medyczny |  |  |

Powyższe parametry/warunki techniczne stanowią wymagania odcinające, niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku wątpliwości Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń na podstawie oryginalnych materiałów producenta. W sytuacji braku jednoznacznego potwierdzenia w  FMI  wartości  oferowanych  parametrów, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.

Oświadczamy,  że  oferowany,  powyżej  wyspecyfikowany  przedmiot zamówienia  jest  kompletny                   i  będzie  po  zainstalowaniu  gotowy  do  użycia  bez  żadnych dodatkowych  zakupów  i  inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi, jeżeli dotyczy).

,  dnia   ___/___/2019 r.

______________________________

podpis i pieczątka (i) imienna (e) osoby (osób)

uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy