ZMIANA Z DNIA 27.11.2019	Załącznik nr 3.1 do SIWZ

(Załącznik do Oferty)

WYMAGANIA  TECHNICZNE

SSAK MEDYCZNY – 2 szt.

| Lp. | Opis | Wymagania techniczne | Parametr oferowany (opis – proszę podać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |  |
|  | MODEL |  |  |
|  | Ssak umiejscowiony na statywie jezdnym (wózku zintegrowanym z przełącznikiem nożnym), który zapewni łatwe przemieszczanie i ergonomię pracy. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z przełącznikiem nożnym podłączonym bezpośrednio do ssaka | TAK |  |
|  | Wyposażenie: dwie butle 2-litrowe z poliwęglanu (do sterylizacji w autoklawach w 120°C) lub 2 butle o poj. 1,5 L lub 2,5L z poliwęglanu ( przystosowane do dezynfekcji) do wkładów jednorazowych) zabezpieczenie przed przepełnieniem, wskaźnik ciśnienia, regulacja siły ssania oraz włącznik. | TAK |  |
|  | Dane techniczne: |  |  |
| 3.1 | Napięcie zasilania 230V/50Hz | TAK |  |
| 3.2 | Moc 110W | TAK |  |
| 3.3 | Maksymalny przepływ – wydajność - 40 l/min | TAK |  |
| 3.4 | Maksymalne ciśnienie 80 kPa | TAK |  |
| 3.5 | Wymiary: 320 mm x 300 mm x 900 mm lub 320mm x 300mm x 990mm | TAK |  |
| 3.6 | Cykl pracy ciągły | TAK |  |
|  | Waga do 6,2 kg włącznie | TAK |  |
|  | Wskaźnik i regulator podciśnienia | TAK |  |
|  | Wózek jezdny na kółkach | TAK |  |
|  | Dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów | TAK |  |
|  | Przystosowany do jednorazowych wkładów do ssaka | TAK |  |

,  dnia   ___/___/2019 r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy