Załącznik nr 3.3 do SIWZ (Załącznik do Oferty)

WYMAGANIA  TECHNICZNE

Defibrylator dwufazowy z możliwością kardiowersji stymulacja

| Lp. | Opis | Wymagania techniczne | Parametr oferowany (opis – proszę podać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie akumulatorowo-sieciowe | TAK |  |
|  | Zintegrowany zasilacz umożliwiający ciągłą pracę aparatu z sieci prądu zmiennego 230V / 50 Hz | TAK |  |
|  | Wymienny akumulator litowo-jonowy | TAK |  |
|  | Czas monitorowania z zasilania akumulatorowego min. 240 minut | TAK |  |
|  | Zasilanie z całkowicie naładowanej baterii pozwalające na minimum 50 defibrylacji z max energią | TAK |  |
|  | Waga aparatu w pełnej gotowości do interwencji, z baterią max. 4,8 kg | TAK |  |
|  | Monitorowanie |  |  |
|  | Kabel EKG 3-odprowadzeniowy | TAK |  |
|  | Ekran monitora typu TFT, przekątna ekranu min. 5,5” | TAK |  |
|  | Odpowiedź częstotliwościowa minimum 0,5-100Hz | TAK |  |
|  | Wskaźnik częstości akcji serca co najmniej 25 do 300 /min. | TAK |  |
|  | Regulowane wzmocnienie sygnału EKG | TAK |  |
|  | Urządzenie posiadające pamięć wewnętrzną z możliwością zapisu: minimum 40 pasków EKG 20 sekundowych, informacji o: częstość rytmu, filtr, odprowadzenie, czas, data, przyczyna rejestracji (np: defibrylacja, ręczny wybór), poziom wybranej i dostarczonej energii. | TAK |  |
|  | Możliwa archiwizacja ostatnich minimum 5000 zdarzeń wraz z datą i czasem wystąpienia | TAK |  |
|  | Defibrylacja |  |  |
|  | Tryby pracy – ręczny i półautomatyczny | TAK |  |
|  | Niskoenergetyczna dwufazowa fala defibrylacyjna | TAK |  |
|  | Czas ładowania do energii 200J nie dłuższy niż 5 sekund, czas ładowania do energii 270 nie dłuższy niż 7 sekund | TAK |  |
|  | Zakres regulacji energii minimum od 1J do 270J, minimum 14 poziomów energii do defibrylacji zewnętrznej / kardiowersji | TAK |  |
|  | Pełne sterowanie funkcjami aparatu (wybór energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu) za pomocą elementów regulacyjnych na płycie czołowej i na łyżkach defibrylacyjnych (ładowanie i wyzwolenie) | TAK |  |
|  | Łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci zintegrowane | TAK |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna – kardiowersja i asynchroniczna | TAK |  |
|  | Stymulacja zewnętrzna |  |  |
|  | Stymulacja zewnętrzna w trybie „Rytm sztywny” i na żądanie | TAK |  |
|  | Regulacja częstości stymulacji w zakresie min. 30 do 180 imp./min. | TAK |  |
|  | Regulacja prądu stymulacji w zakresie min. 0-140 mA | TAK |  |
|  | Rejestrator |  |  |
|  | Rejestrator termiczny, szerokość papieru min. 60 mm | TAK |  |
|  | Wydruk automatyczny, na zlecenie ręczne oraz w sytuacji alarmowej | TAK |  |

,  dnia   ___/___/2019 r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy