Załącznik nr 3a do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

- Dostawa i instalacja dwóch zbiorników tlenu ciekłego o pojemności 2.000 litrów każdy wraz 
z dedykowaną parownicą.

- Dostawa, instalacja urządzeń, napełnienie zbiorników ciekłym tlenem i uruchomienie instalacji zostanie potwierdzone stosownym protokołem zdawczo – odbiorczym będącym jednocześnie dokumentem uprawniającym Zamawiającego do eksploatacji dostarczonych urządzeń.

- W okresie dzierżawy Wykonawca gwarantuje serwis techniczny zamontowanych urządzeń 
w taki sposób, aby zachować ciągłość ich bezawaryjnej pracy.

- Dostawa ciekłego tlenu i innych gazów medycznych w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 (nie dotyczy sytuacji awaryjnych).

- Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o planowanym terminie dostawy, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem (nie dotyczy to stanów awaryjnych).

- Zdalna bezprzewodowa telemetria stanu napełnienia zbiorników, z powiadomieniem Dostawcy tlenu i Zamawiającego o konieczności przygotowania/wykonania/zamówienia/ dostawy – do 24 godzin.

- Zdalna bezprzewodowa telemetria stanów awaryjnych zbiornika ciekłego tlenu 
i parownicy, informująca Wykonawcę  i Zamawiającego o awarii.

- Rozpoczęcie naprawy zbiorników i/lub parownicy w terminie nie dłuższym niż 12 godzin od chwili zgłoszenia.

- Czas naprawy zbiorników tlenu ciekłego i/lub parownicy i ponownego uruchomienia instalacji maksymalnie do 48 godzin od zgłoszenia.

- W sytuacja awaryjnych czas dostawy gazów medycznych nie może przekroczyć 10 godzin, 
a butli z gazami medycznymi nie dłużej niż 4 godziny od chwili zgłoszenia – niezależnie od dnia tygodnia (7 dni w tygodniu).

- W przypadku awarii zbiornika i/lub parownicy, a tym samym konieczności korzystania 
z ramp butlowych rezerwowych, Wykonawca na bieżąco będzie dostarczał butle do ramp rezerwowych, rozliczając tlen zgazowany wg cen gazu ciekłego, do czasu usunięcia awarii zbiornika.

- W przypadku braku możliwości naprawy zbiorników tlenu ciekłego i/lub parownicy 
w terminie 48 godzin od daty zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania tlenu zgazowanego, dokona wymiany zbiornika i/lub parownicy na sprawne, wraz z napełnieniem tlenem.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszystkich badań odbiorczych zbiornika tlenu ciekłego i parownicy na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania na własny koszt wszelkich czynności związanych z badaniami zbiornika ciekłego tlenu i parownicy przez Urząd Dozoru Technicznego i inne uprawnione służby.

- Wykonawca dostarczy wykaz czynności niezbędnych do wykonania przez uprawnionych pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji, bieżącej obsługi i nadzoru nad dostarczonymi urządzeniami, wraz interwałem ich wykonywania.

- Wykonawca (lub podmiot przez niego upoważniony) dokona przeszkolenia uprawnionych pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji, bieżącej obsługi i nadzoru dostarczonych urządzeń, co zostanie potwierdzone stosownymi certyfikatami szkolenia.

- Na 30 dni przed wygaśnięciem terminu ważności gazów medycznych 
w butlach Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiającego ustali w porozumieniu 
z Zamawiającym termin wymiany butli.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całkowitej wartości umowy.

- Dostawy ciekłego tlenu wykonywane cysterną o niełamanym podwoziu w związku 
z utrudnionym dojazdem do zbiorników.

- Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające posiadanie przez niego co najmniej dwóch cystern o niełamanym podwoziu.