SZAFA ENDOSKOPOWA

Model-

Producent -

Kraj pochodzenia-

Rok produkcji 2016-

Parametry Techniczne i Eksploatacyjne

|  | Parametr | Parametr Wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SZAFA NA ENDOSKOPY – 1 szt. |  |  |
|  | Wykonana ze stali kwasoodpornej | tak |  |
|  | Drzwi szafy otwierane skrzydłowo | tak |  |
|  | Drzwi przeszklone, szkło bezpieczne | tak |  |
|  | Uchwyty na sześć endoskopów | tak |  |
|  | Zamykana na klucz | tak |  |
|  | Boki szafy wentylowane | tak |  |
|  | Wyposażona w tacki ociekowe | tak |  |
|  | Podstawa szafy na nóżkach z możliwością regulacji wysokości | tak |  |
|  | Wymiary szafy szer. X głęb., x wys. : 1200x470x2150 mm | tak |  |
|  | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja 24 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 /rok | Tak, podać |  |
|  | Reakcja serwisu poprzez podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub e-mail w ciągu 2 dni roboczych. | tak |  |
|  | Czas naprawy 5 dni roboczych | tak |  |

Parametry zaznaczone „TAK” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 
Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.