WIDEOGASTROSKOP

Model-

Producent -

Kraj pochodzenia-

Rok produkcji 2016-

Parametry Techniczne i Eksploatacyjne

|  | Parametr | Parametr Wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WIDEOGASTROSKOP – 2 szt. |  |  |
|  | Obrazowanie wysokiej rozdzielczości w standardzie HDTV wpływające na zwiększenie wykrywalności zmian chorobowych | tak |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczno-cyfrowy w celu zwiększenia wykrywalności wczesnych zmian nowotworowych nie widocznych w białym świetle | tak |  |
|  | Grubość całej sondy endoskopowej 9,2 mm | tak |  |
|  | Grubość końcówki sondy endoskopowej 9,2 mm | tak |  |
|  | Kanał roboczy 2,8 mm umożliwiający zastosowanie rutynowych narzędzi do zabiegów endoskopowych | tak |  |
|  | Głębia ostrości od 2 mm do 100 mm dająca możliwość obserwacji tkanki w dużym powiększeniu bez utraty ostrości | tak |  |
|  | Zginanie końcówki endoskopu: G: 210o, D:90o, L:100o, P:100o | tak |  |
|  | Pole widzenia 140o | tak |  |
|  | 4 przyciski na głowicy endoskopu z możliwością zaprogramowania różnych funkcji, np. zdjęcie, uruchomienie pompy płuczącej, w celu skrócenia czasu badania poprzez łatwy i szybki sposób sterowania aparatem | tak |  |
|  | Długość sondy roboczej 1030 mm gwarantująca odpowiedni zasięg endoskopu | tak |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających w celu uniemożliwienia uszkodzenia aparatu poprzez przypadkowe zalanie | tak |  |
|  | Kompatybilny z oferowanym torem wizyjnym | tak |  |
|  | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja min 24 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 w roku lub częściej wg zaleceń producenta | Tak, podać |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 2 dni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy, która może być usunięta w Polsce i do 12 dni roboczych w przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Polski. | tak |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych | tak |  |
|  | Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy. | tak |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – 8 lat od daty dostawy | tak |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
|  | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | tak |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi | tak |  |
|  | Przeszkolenie personelu obsługującego urządzenie | tak |  |
|  | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | tak |  |

Parametry zaznaczone „TAK” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 
Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.