Pakiet nr 1 – załącznik nr 8.1.3 do SIWZ

APARAT DO ZNIECZULEŃ

sztuk – 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | PARAMETRY OFEROWANE Podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat nowy, nie używany w warunkach szpitalnych, nie używany jako aparat demonstracyjny. | TAK |  |
|  | Rok produkcji min. 2016 roku. | TAK. Podać |  |
|  | Wyrób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EC — zgłoszony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych | TAK. Załączyć dokumenty do oferty |  |
|  | Monitor Pacjenta |  |  |
|  | nazwa produktu | podać |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  |
|  | producent | podać |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | Aparat do znieczulania dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Blat do pisania | TAK |  |
|  | Aparaty wyposażone w dwa źródła oświetlenia | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w min. 2 szuflady na akcesoria | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna, co najmniej 2 koła z hamulcami | TAK |  |
|  | Uchwyty do zapasowej butli tlenowej i powietrza | TAK |  |
|  | Ssak anestetyczny zasilany z sieci centralnej z regulacją siły ssania | TAK |  |
|  | Możliwość zasilania awaryjnego w gazy z butli (02 i AIR) | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe (02, powietrze) ze ściany (sieć centralna) | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne aparatu nie większe niż: wys.1390 mm., szer. 850 mm., głębokość 690 mm. | Podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230V/50Hz | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne bateryjne lub akumulatorowe wbudowane w aparat, min. 90 minut. | TAK |  |
|  | UKŁAD ODDECHOWY |  |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy o niskiej podatności, łatwy do sterylizacji | TAK |  |
|  | Obejście tlenowe o dużej wydajności, min. 35 l/min | TAK |  |
|  | Regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Oddzielne ujście świeżych gazów do podłączenia układów półotwartych i otwartych | TAK |  |
|  | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |
|  | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów | TAK. Podać |  |
|  | Elektroniczne przepływomierze dla 02 i AIR wyświetlane na ekranie | TAK |  |
|  | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania niskimi przepływami, poniżej 500 [ml/min] | TAK |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej min. 21 % | TAK |  |
|  | Dwa gniazda kompatybilne z parownikami, umożliwiające jednoczesne zamontowanie dwóch parowników w systemie Selectatec | TAK |  |
|  | Blokada uniemożliwiająca podaż środków wziewnych z dwóch parownikówjednocześnie | TAK |  |
|  | Rozdzielony układ dopływu świeżych gazów, poprzez zawór jednokierunkowy, eliminujący wpływ podaży świeżych gazów na objętość oddechową i ciśnienie w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | Podgrzewany, metalowy moduł pacjenta. | TAK |  |
|  | Pochłaniacz CO2 wielorazowy o obudowie przeziernej i pojemności min. 1,25 [I] | TAK |  |
|  | Dwa płucka testowe na jednostkę | TAK |  |
|  | RESPIRATOR ANESTETYCZNY |  |  |
|  | Praca respiratora sterowana elektronicznie | TAK |  |
|  | Prowadzenie wentylacji ręcznej | TAK |  |
|  | Respirator z opcją znieczulenia w układzie: półotwartym i półzamkniętym | TAK |  |
|  | PSV (pressuresupportventilation) - oddech spontaniczny z PS wraz z wentylacją bezdechu | TAK |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona kontrolowana objętościowo | TAK |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona kontrolowana ciśnieniowo | TAK |  |
|  | IMV - wentylacja wymuszona kontrolowana objętościowo | TAK |  |
|  | PCV - wentylacja wymuszona kontrolowana ciśnieniowo | TAK |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowa z gwarantowaną objętością | TAK |  |
|  | Wyzwalacz przepływowy z regulacją czułości | TAK |  |
|  | Zakres czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV, min. 0,3 do 10,0 [l/min] | TAK Podać |  |
|  | Regulacja PS w zakresie min.: od 10 do 50 hPa | TAK Podać |  |
|  | Reg. Stosunku wdechu do wydechu: minimum 4:1 do 1:4 | TAK Podać |  |
|  | Reg. częstości oddechu minimum od 5 do 100 [1/min] | TAK Podać |  |
|  | Regulacja objętości oddechowej w zakresie min. od 5 [ml] do 1400 [ml] w trybie kontrolowanym objętością | TAK Podać |  |
|  | Zakres PEEP, min. od 4 do 20 [mbar] | TAK Podać |  |
|  | Zakres Plateau wdechu, min. od 10 do 50% czasu wdechu | TAK Podać |  |
|  | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie IBW | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Alarm bezdechu | TAK |  |
|  | Alarm awarii zasilania w gazy i niskiego ciśnienia w przewodach gazowych | TAK |  |
|  | Alarm maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | Alarm dolny i górny stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Alarm dolny i górny objętości minutowej | TAK |  |
|  | Alarm rozłączenia pacjenta lub alarm niskiego ciśnienia | TAK |  |
|  | Alarm wdechowego i wydechowego, CO2 | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego ustawienia granic alarmowych po ustabilizowaniu wentylacji | TAK |  |
|  | Możliwość wyłączenia alarmów pacjenta na min. 5 min. podczas wentylacji ręcznej | TAK |  |
|  | Pomiary i prezentacja graficzna |  |  |
|  | Kolorowy ekran typu TFT z aktywną matrycą o przekątnej min. 15", wyświetlający jednocześnie nastawy i mierzone parametry. Możliwość regulacji natężenia oświetlenia. | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie krzywych w czasie rzeczywistym, wartości mierzonych oraz parametrów nastawianych | TAK |  |

|  | ustawione fabrycznie/dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i pętli na ekranie monitora | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | prezentacja na ekranie wirtualnych przepływomierzy | TAK |  |
|  | Prezentacja krzywej ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | Prezentacja krzywej objętości w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | prezentacja pętli ciśnienie/objętość i przepływ/objętość | TAK |  |
|  | Możliwość zapisania pętli referencyjnej i wyświetlania wraz z bieżącą pętlą | TAK |  |
|  | Prezentacja krzywej CO2 w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | Pomiar i prezentacja min. objętości oddechu Vt, minutowej MV; ciśnienia szczytowego, średniego, Plateau, PEEP | TAK |  |
|  | Moduł gazowy zintegrowany z aparatem. | TAK |  |
|  | Pomiar koncentracji izofluranu, sevofluranu i desfluranu na wdechu i wydechu | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie używanego anestetyku wziewnego | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia 02 w gazach wdechowych Fi02 i wydechowych Et02 | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru stężenia 02 w gazach wydechowych i wdechowych | Podać |  |
|  | Pomiar stężenia 02 bez elementów eksploatacyjnych | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia dwutlenku węgla w gazach wydechowych EtCO2 i wdechowych FiCO2 | TAK |  |
|  | Zakres i sposób pomiaru stężenia CO2 w gazach wydechowych i wdechowych | Podać |  |
|  | Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta | TAK |  |
|  | Trendy tabelaryczne oraz graficzne mierzonych parametrów | TAK |  |
|  | Funkcja „Ecometer" umożliwiająca optymalizację wielkości przepływu świeżego gazu. | TAK |  |
|  | Opis jednostki |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje. | TAK |  |
|  | Waga monitora bez akumulatorów i modułów max. 10 kg | TAK |  |
|  | Bezpieczne i wygodne zamocowanie monitora na stanowisku w sposób zapewniający dopasowanie położenia urządzeń: obrót i nachylenie | TAK |  |

|  | Ekran |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy, z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 12". Możliwość regulacji natężenia oświetlenia. |  |  |
|  | Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 800 x 600 | TAK. Podać |  |
|  | Obsługa |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy. Kardiomonitor bez pokrętła nawigacyjnego | TAK |  |
|  | Zasilanie |  |  |
|  | Zasilane AC 230V ±10%, 50 Hz | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne monitora na min. 90 minut z wbudowanego akumulatora | TAK |  |
|  | Praca w sieci |  |  |
|  | Monitor z opcją pracy w sieci. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk. | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK. Podać |  |
|  | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. | TAK |  |
|  | Historia alarmów Zapamiętywanie min. 50 zdarzeń wraz z min. 4 krzywymi. Wyświetlanie listy zdarzeń alarmowych z możliwością wybrania zdarzenia i szybkiego przegląd krzywych zapamiętanych w momencie wystąpienia zdarzenia bez konieczności dodatkowego przeszukiwania danych. | TAK. Podać |  |
|  | Zapamiętywanie danych |  |  |
|  | Pamięć i prezentacja trendówtabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godzin | TAK |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja min 4 parametrów w trendzie graficznym. | TAK. Podać |  |
|  | Mierzone parametry |  |  |
|  | EKG x 1 | TAK |  |
|  | Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6). | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia raportów 12 odprowadzeniowego EKG z opisem | TAK |  |
|  | Automatyczna zmiana głównego monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia elektrody. | TAK |  |
|  | Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. Zakres alarmów min.: 15-300 ud./min | TAK. Podać |  |
|  | Akcesoria: przewód EKG do min. 3 odprowadzeniowego EKG - 1 szt./monitor. | TAK. Podać |  |
|  | Analiza odcinka ST x 1 | TAK |  |
|  | Ciągła analiza odcinka ST. | TAK |  |
|  | Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. | TAK. Podać |  |
|  | Trendy ST z min. 24 godzin. | TAK. Podać |  |
|  | Zmiana punktów pomiarowych odcinka ST. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy: -20 -:- (+)20mm | TAK. Podać |  |
|  | Analiza arytmii x 1 | TAK |  |
|  | Pełna analiza arytmii. Rozpoznawanie min. 20 rodzajów zaburzeń bez zaburzeń związanych z praca stymulatora serca. | TAK. Podać |  |
|  | Oddech x 1 | TAK |  |
|  | Pomiar oddechu metodą impedancyjną. | TAK |  |
|  | Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru, przez użytkownika, odprowadzeń do pomiaru oddechu, bez przełączania przewodów EKG | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. | TAK. Podać |  |
|  | Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 - 40 sekund. | TAK. Podać |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi x 1 | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczna. | TAK |  |
|  | Pomiar ręczny, pomiar ciągły i pomiar automatyczny z regulowanym interwałem. | TAK |  |
|  | Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 -2 godzin z możliwością dodatkowych pomiarów ręcznych. | TAK. Podać |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy min: 20 - 270 mmHg | TAK. Podać |  |
|  | Akcesoria: wężyk łączący mankiet z monitorem – 1 szt./monitor; Mankiet dla dorosłych —3 szt./monitor (po 1 sztuce w różnych rozmiarze) | TAK |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia x 1 | TAK |  |
|  | Pomiar w min. 1 kanale. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Możliwość podłączenia czujnika do ICP. | TAK |  |
|  | Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. | TAK |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wartości - do wyboru PPV lub SPV | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy: min. -40 — (+) 300 mmHg. | TAK. Podać |  |
|  | Akcesoria: kabel do podłączenia jednorazowych czujników ciśnienia BD używanych w M.S.B. — 1 szt./monitor | TAK |  |
|  | Pomiaru saturacji x 1 | TAK |  |
|  | Pomiar Sp02, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości Sp02 oraz tętna. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy Sp02 min: 0 -100% | TAK. Podać |  |
|  | Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 -300 ud./min. | TAK. Podać |  |
|  | Akcesoria: czujnik na palec dla dorosłych - 1 szt./monitor | TAK. Podać |  |
|  | Pomiaru temperatury | TAK |  |
|  | Pomiar w min. 2 kanałach. | TAK. Podać |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. zewnętrzna i wewnętrzna, oraz różnicy temperatur. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy min.: 0 - 45°C. | TAK. Podać |  |
|  | Akcesoria: czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej i wewnętrznej po 1 szt./monitor | TAK. Podać |  |
|  | Pomiar transmisji nerwowo-mięśniowej x 1 | TAK |  |
|  | Pomiar transmisji nerwowo-mięśniowej z wykorzystaniem stymulacji seriąpoczwórnej TOF z wykorzystaniem pojedynczej stymulacji z wyświetlaniem danych na ekranie kardiomonitora | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar rzutu minutowego serca Nieinwazyjny pomiar rzutu minutowego serca w postaci oprogramowania lub modułu | TAK |  |
|  | Pomiar BIS lub Entropia pomiar BIS lub entropii zasilany z monitora pacjenta | TAK |  |
|  | SERWIS |  |  |
|  | Instrukcje obsługi aparatu do znieczulania oraz monitora pacjenta w języku polskim przy dostawie | TAK |  |
|  | Bezpłatny serwis przez cały okres gwarancji uwzględniający dojazd koszty napraw. Konieczność trzech napraw w/w sprzętu skutkuje wymianą na nową jednostkę o tych samych parametrach. | TAK Podać |  |
|  | Ilość przeglądów serwisowych według zaleceń producenta. Przeglądygwarancyjne, serwisowe bezpłatne. | TAK Podać |  |
|  | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy max. 48 h od momentuzgłoszenia awarii przez użytkownika. W przypadku stwierdzenia przez serwis, że usterka nie może być usunięta w ciągu 48 godzin oferent zobowiązuje się do zapewnienia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż przedstawiony w ofercie w terminie 72 godzin od zgłoszenia awarii. | TAK Podać |  |
|  | Całość oferowanej aparatury musi posiadać, wszelkie niezbędne i określone w polskim prawodawstwie, zgody i certyfikaty, dopuszczające do korzystania jako aparatury medycznej. | TAK |  |
|  | Szkolenie instalacyjne i z obsługi aparatury bezpośrednio po instalacji sprzętu z wydaniem certyfikatu imiennego, oraz szkolenia dodatkowe (ilość do uzgodnienia z zamawiającym). | TAK |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanych aparatów. | TAK |  |
|  | Gwarancja min 24 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 w roku lub częściej wg zaleceń producenta | Tak, podać |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 2 dni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – 10 lat od daty dostawy | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | Tak |  |
|  | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu obsługującego urządzenie |  |  |
|  | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. |  |  |