# Załącznik nr 8.1.6 do SIWZ

# Lampa szczelinowa

# Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj układu optycznego:Haag- Streit | tak |  |
|  | Min. 3 powiększenia: 10x, 16x, 25x | tak |  |
|  | Regulacja odległości miedzy źrenicami – min. 55 – 75 [mm] | tak |  |
|  | Kąt obrotu wokół osi pionowej w zakresie min. +/- 90[(] | podać |  |
|  | Korekta okularu w zakresie min.+4 / -4 Dioptrii | podać |  |
|  | Projekcja szczelin 1x | tak |  |
|  | Długość szczeliny - min. 8 [mm] | tak |  |
|  | Płynna regulacja długości szczeliny | podać |  |
|  | Szerokość szczeliny - min. 8 [mm] | tak |  |
|  | Płynna regulacja szerokości szczeliny | podać |  |
|  | Płynna rotacja szczeliny od poziomu do pionu 0 – 180( | podać |  |
|  | Możliwość pochylenia szczeliny: min. 5(,10(,15( | podać |  |
|  | Dostępne filtry – min. kobaltowo-niebieski, bezczerwienny, absorbujący ciepł | tak |  |
|  | Inne filtry wyżej nie ujęte - wymienić | podac |  |
|  | Halogenowe źródło światła 12V, moc min. 30 [W] | tak |  |
|  | Regulacja natężenia światła sterowana z korpusu lampy | tak |  |
|  | Lampka fiksacyjna (fiksator) | podać |  |
|  | Możliwość przyszłej rozbudowy (np. o tonometr aplanacyjny, system rejestracji obrazu) | tak |  |
|  | Stolik regulowany elektrycznie | tak |  |
|  | Gwarancja min 24 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 w roku lub częściej wg zaleceń producenta | Tak, podać |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 2 dni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – 10 lat od daty dostawy | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | Tak |  |
| 26 | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. |  |  |
| 27 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi |  |  |
| 28 | Przeszkolenie personelu obsługującego urządzenie |  |  |
| 29 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. |  |  |