Załącznik nr 8.2.2 do SIWZ

Aparat RTG z ramieniem C

Parametry Techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Głębokość ramienia C - min. 73 [cm] | tak |  |
|  | Najmniejsza odległość pomiędzy powierzchniami kołpak - I.I. (tzw. „wolna przestrzeń”) - min. 78 [cm] | tak |  |
|  | Odległość SID - min. 100 [cm] | tak |  |
|  | Zakres ruchu poziomego ramienia C – min. 20 [cm] | tak |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C – min. 42 [cm] | tak |  |
|  | Zmotoryzowany ruch pionowy | tak |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C – min. 130 [°] | tak |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C – min. ±190 [°] | tak |  |
|  | Zakres ruchu wokół osi pionowej – min. ±10° [°] | tak |  |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | tak |  |
|  | Hamulce wszystkich ruchów | tak |  |
|  | Ręczny włącznik promieniowania | tak |  |
|  | Przełącznik nożny do włączania promieniowania | tak |  |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z ramieniem C | tak |  |
|  | Szerokość wózka z ramieniem C – max. 80[cm] | tak |  |
|  | Uchwyt na wzmacniaczu obrazu ułatwiający pozycjonowanie ramienia C w sterylnym środowisku | tak |  |
|  | Masa wózka z ramieniem – max 280 [kg] | tak |  |
|  | GENERATOR | tak |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości | tak |  |
|  | Moc generatora –min. 2,5 [kW] | tak |  |
|  | Zasilanie - 230V/50 [Hz] | tak |  |
|  | Zakres dopuszczalnych wahań sieci ± 10% | tak |  |
|  | Zakres napięć we wszystkich trybach pracy – min. (40-110) [kV] | tak |  |
|  | Skopia ciągła | tak |  |
|  | Maksymalny prąd skopii ciągłej – min. 13 [mA] | tak |  |
|  | Skopia impulsowa – min. 10 kl./s. | tak |  |
|  | Maksymalny prąd skopii impulsowej – min. 24 [mA] | tak |  |
|  | Regulowany czas długości impulsu (fluoroskopia pulsacyjna) – min. w zakresie 10 – 40 ms | tak |  |
|  | Radiografia cyfrowa | tak |  |
|  | Maksymalny prąd radiografii cyfrowej – min. 13 [mA] | tak |  |
|  | Programy narządowe dla skopii i radiografii cyfrowej | tak |  |
|  | LAMPA I KOLIMATORY |  |  |
|  | Lampa dwuogniskowa ze stacjonarną anodą | tak |  |
|  | Małe ognisko – max 0.6 [mm] | tak |  |
|  | Duże ognisko – max. 1.0 [mm] | tak |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka lampy RTG – min. 1100 [kHU] | tak |  |
|  | Pojemność cieplna anody lampy RTG – min. 100 [kHU] | tak |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody lampy RTG – min. 55 [kHU/min] | tak |  |
|  | Filtracja wewnętrzna – min. 3 [mm Al.] | tak |  |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją (rotacja bez ograniczeń) | tak |  |
|  | Kolimator źrenicowy (irysowy) | tak |  |
|  | WZMACNIACZ OBRAZU |  |  |
|  | Średnica nominalna - min. 23 [cm] | tak |  |
|  | Ilość pól wzmacniacza obrazu – min. 2 | tak |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa (opisać parametry) | tak |  |
|  | SYSTEM TV |  |  |
|  | Typ kamery: CCD | tak |  |
|  | Rozdzielczość kamery (w pikselach)- min. 1024x1024 | tak |  |
|  | SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ |  |  |
|  | Matryca obrazu – min. 1024x1024 | tak |  |
|  | Dokładność przetwarzania obrazu – min. 14 [bit] | tak |  |
|  | Ilość pamiętanych obrazów w pełnej matrycy – min. 150 000 | tak |  |
|  | Funkcja "Last Image Hold" | tak |  |
|  | Odtwarzanie nagranych sekwencji skopii | tak |  |
|  | Wyświetlanie wielu obrazów na monitorze – min. 16 | tak |  |
|  | Cyfrowy obrót obrazu | tak |  |
|  | Obraz lustrzany | tak |  |
|  | Wyostrzanie krawędzi | tak |  |
|  | Podwyższanie kontrastu | tak |  |
|  | System wpisywania danych pacjenta | tak |  |
|  | System zarządzania bazą danych z badaniami | tak |  |
|  | WÓZEK Z MONITORAMI |  |  |
|  | Monitory zamontowane na osobnym wózku (nie dopuszcza się rozwiązania z monitorami umieszczonymi na wózku ramienia C) | tak |  |
|  | Masa wózka z monitorami – max 150 [kg] | tak |  |
|  | Ilość monitorów - 2 | tak |  |
|  | Rodzaj monitora i przekątna ekranu: kolorowe TFT Flat Screen min. 19" | tak |  |
|  | Jasność monitora – min. 300 [cd/m²] | tak |  |
|  | Klawiatura do wprowadzania danych pacjentów | tak |  |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | tak |  |
|  | ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE |  |  |
|  | Eksport obrazów poprzez nagrywarkę CD-ROM w formacie DICOM wraz z przeglądarką | tak |  |
|  | Eksport obrazów poprzez port USB w formatach co najmniej: DICOM, TIFF oraz AVI | tak |  |
|  | Videoprinter na papier termiczny na wózku z monitorami | tak / nie |  |
|  | Pakiet funkcji DICOM umożliwiający wysyłanie i drukowanie obrazów a Także zarządzanie zadaniami | tak |  |
|  | ŚRODKI TECHNICZNE MIERZĄCE I REDUKUJĄCE DAWKĘ PROMIENIOWANIA PODCZAS ZABIEGÓW |  |  |
|  | Zintegrowany system monitorowania, wyświetlania i zapisywania dawki RTG jaką otrzymał pacjent podczas badania | tak |  |
|  | Podwójny system kolimatorów, zabezpieczający przed napromieniowaniem obszarów nieistotnych z punktu widzenia zabiegu lub badania. Kontrola i ustawianie położenia kolimatorów przy pomocy graficznych oznaczeń ich położenia na obrazie LIH, przy wyłączonej radiacji | tak |  |
|  | Celownik laserowy zintegrowany z wzmacniaczem obrazu | tak |  |
|  | Radiografia cyfrowa z wykorzystaniem wzmacniacza obrazu zamiast zdjęć na kasecie | tak |  |
|  | Miernik czasu promieniowania powodujący wyłączenie wysokiego napięcia na lampie RTG po 10 min nieprzerwanej pracy | tak |  |
|  | Gwarancja min 24 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 w roku lub częściej wg zaleceń producenta | Tak, podać |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 2 dni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – 10 lat od daty dostawy | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | Tak |  |
|  | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi | Tak |  |
|  | Przeszkolenie personelu obsługującego urządzenie | Tak |  |
|  | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |