LAMPA SZCZELINOWA

|  | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa szczelinowa z układem prowadzenia szczeliny typu Haag-Streit | Tak |  |
| 2. | Pięciostopniowe powiększenie: 6x,10x,16x,25x,40x | Tak |  |
| 3. | Powiększenie binokularu: 12,5x, korekcja minimum ±8D | Tak, podać |  |
| 4. | Pole widzenia: 34mm, 22mm, 14mm. 8.5mm, 5.5mm, | Tak |  |
| 5. | Rozstaw źrenic minimum 49-77mm | Tak, podać |  |
| 6. | Odległość robocza obiektywu 107mm | Tak, podać |  |
| 7. | Kąt zbieżność obiektywu 13⁰ | Tak, podać |  |
| 8. | Szerokość szczeliny regulowana płynnie w zakresie minimum 0-12mm | Tak, podać |  |
| 9. | Długość szczeliny minimum 12mm, regulacja płynna w zakresie 1.8-12mm | Tak, podać |  |
| 10. | Wymiary przesłony: 0.2, 1mm kwadrat, 2,3,5,9,12mm | Tak, podać |  |
| 11. | Filtry: przejrzysty, bezczerwienny, szary, dyfuzor, niebieski, zainstalowany na stałe filtr pochłaniający ciepło | Tak |  |
| 12. | Regulacja kąta szczeliny ±90⁰, regulowany płynnie | Tak |  |
| 13. | Obrót szczeliny ±180⁰, skala odniesienia | Tak |  |
| 14. | Pochylenie szczeliny: 0⁰, 5⁰, 10⁰, 15⁰, 20⁰ | Tak |  |
| 15. | Zakres ruchu podstawy lampy, minimum: oś Z 25mm, oś X 107mm, oś Y 110mm | Tak, podać |  |
| 16. | Zakres precyzyjnej poziomej regulacji minimum 12mm | Tak, podać |  |
| 17. | Źródło światła LED lub 6V 20W halogen | Tak |  |
| 18. | Światło fiksacyjne LED na elastycznym ramieniu | Tak |  |
| 19. | Uchwyt na podbródek pacjenta z regulacją wysokości, oraz bocznymi uchwytami | Tak |  |
| 20. | Blat o wymiarach co najmniej 405x500mm | Tak, podać |  |
| 21. | Elektrycznie regulowana wysokość blatu. | Tak |  |
| 22 | Gwarancja min 24 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 w roku lub częściej wg zaleceń producenta | Tak, podać |  |
| 23 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 2 dni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 24 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
| 25 | Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy. | Tak |  |
| 26 | Okres dostępności części zamiennych – 10 lat od daty dostawy | Tak |  |
| 27 | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | Tak |  |
| 28 | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | Tak |  |
| 29 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi | Tak |  |
| 30 | Przeszkolenie personelu obsługującego urządzenie | Tak |  |
| 31 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |