|  | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie ruchy główne głowicy sterowane joystickiem | Tak |  |
| 2 | Kolorowy dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 7 cali | Tak |  |
| 3 | Funkcja pomiaru auto start i manualnie | Tak |  |
| 4 | Minimalna średnica źrenicy 2 mm | Tak, podać |  |
| 5 | Możliwość pomiaru średnicy rogówki | Tak |  |
| 6 | Minimalny zakres pomiaru refrakcji sfery od -25D do +22D z dokładnością 0,12D i 0,25D | Tak, podać |  |
| 7 | Minimalny zakres pomiaru cylindra od -10D do +10D z dokładnością 0,12D i 0,25D | Tak, podać |  |
| 8 | Pomiar osi cylindra od 0 do 180 stopni, co 1 stopień | Tak |  |
| 9 | Możliwość przedstawienia wyniku dla soczewki oddalonej (pomiar od jej tylnej powierzchni) od szczytu rogówki (VD) w odległości 0mm, 12.00mm, 13.75mm | Tak |  |
| 10 | Pojedynczy pomiar refrakcji realizowany poprzez skanowanie układu optycznego oka wiązką w kształcie okręgu, w obszarze większym niż wielkość kołowa wiązki, fizyczne uśrednienie pojedynczego wyniku w obszarze pomiarowym | Tak |  |
| 11 | Rozluźnianie akomodacji badanego poprzez ruch optotypu | Tak |  |
| 12 | Możliwość pomiarów keratometrycznych | Tak |  |
| 13 | Minimalny zakres pomiaru mocy rogówki od 67.50D do 33.75D | Tak, podać |  |
| 14 | Minimalny zakres pomiaru mocy astygmatyzmu rogówki od -10D do +10D | Tak, podać |  |
| 15 | Pomiar osi astygmatyzmu rogówki od 0 do 180 stopni co 1 stopień | Tak |  |
| 16 | Funkcja pomiaru oka z soczewką wszczepioną (IOL) | Tak |  |
| 17 | Wbudowana drukarka, umożliwiająca bezpośredni wydruk dokonanych pomiarów | Tak |  |
| 18 | Blokada pozycji przy pomocy przesuwnego przełącznika | Tak |  |
| 19 | Gwarancja min 24 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 w roku lub częściej wg zaleceń producenta | Tak, podać |  |
| 20 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 2 dni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 21 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
| 22 | Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy. | Tak |  |
| 23 | Okres dostępności części zamiennych – 10 lat od daty dostawy | Tak |  |
| 24 | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | Tak |  |
| 25 | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | Tak |  |
| 26 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi | Tak |  |
| 27 | Przeszkolenie personelu obsługującego urządzenie | Tak |  |
| 28 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

…………………………………………………..

(podpis)