STÓŁ OPERACYJNY

| L.p. | PARAMETRY I WARUNKI GRANICZNE | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół przeznaczony do zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii okulistycznej | TAK |  |
| 2. | Stół z hydraulicznie składanymi czteroma elementami blatu | TAK, opisać |  |
| 3. | Możliwość zamontowania dodatkowego podgłówka na już istniejącym | TAK |  |
| 4. | Regulacja wzdłużna,teleskopowa podgłówka z możliwością regulacji jego kąta nachylenia pod kark pacjenta | TAK |  |
| 5. | Regulacja hydrauliczna ruchu stołu góra / dół w zakresie od 585 do865mm | TAK |  |
| 6. | Zakres regulacji kąta nachylenia zagłówka od -45º do +35 º | TAK |  |
| 7. | Zakres regulacji kąta nachylenia tułowia od -15 º do +65 º | TAK |  |
| 8. | Zakres regulacji kąta nachylenia podudzia od -22 º do +40 º | TAK |  |
| 9. | Zakres regulacji kąta nachylenia dolnej części nóg od-90 º do + 35 º | TAK |  |
| 10. | Maksymalna długość całkowita stołu nie mniej niż 2000mm | TAK |  |
| 11. | Szerokość stołu co najmniej 555mm | TAK |  |
| 12. | Waga stołu nie więcej niż 150kg | TAK |  |
| 13. | Maksymalne obciążenie stołu 250kg (+/- 10kg) | TAK |  |
| 14. | Maksymalne obciążenie zagłówka nie mniej niż 50kg | TAK |  |
| 15. | Maksymalne obciążenie dolnej części nóg nie mniej niż 80kg | TAK |  |
| 16. | Zakres poprawnej pracy urządzenia w temperaturach +10 ºC - +40 ºC | TAK |  |
| 17. | Możliwość regulacji pilotem nożnym i ręcznym ustawień stołu z możliwością zapamiętania 8 pozycji stołu | TAK |  |
| 18. | Możliwość szybkiego montażu wielu elementów dodatkowych do części ruchomych stołu | TAK |  |
| 19. | Główny wyłącznik prądu | TAK |  |
| 20. | Pokrycie stołu umożliwiające szybką dezynfekcje– możliwość zdjęcia każdego materaca na czas dezynfekcji | TAK |  |
| 21. | Możliwość jednoczesnegozainstalowania przewodowego sterownika nożnego i ręcznego | TAK |  |
| 22. | Konstrukcja stołu wykonana ze stali nierdzewnej bez pokryw lakierniczych | TAK |  |
| 23. | Konstrukcja blatu stołu wykonana z płyty klejonej | TAK |  |
| 24. | Stół na podstawie jezdnej z manualną blokadą kół | TAK |  |
| 25. | Stół wyposażony w dodatkowe zdejmowane wydłużenie piersiowej części stołu o wymiarach 100mm 420mm | TAK |  |
| 26. | Stół wyposażony w podstawę jezdną z jedną osią skrętną z hamulcem. I czterema kółkami antystatycznymi. | TAK |  |
| 27. | Bezszwowe obicie stołu operacyjnego wykonane z różowego materiału antystatycznego. Wszystkie elementy obicie indywidualnie demontowane. | TAK |  |
| 28. | Stół wyposażony w podłokietnik anestezjologiczny długi regulowany we wszystkich płaszczyznach i uruchamiany za pomocą jednej dźwigni1szt. | TAK |  |
| 29 | Stół wyposażony w podłokietnik krótki 1szt. | TAK |  |
| 30 | Stół wyposażony w raczki ułatwiające prowadzenie stołu 1kpl. | TAK |  |
| 31 | Stół wyposażony w uchwyt na sterownik ręczny 1szt. | TAK |  |
| 32 | Diody informujące o stanie baterii, konieczności ładowania oraz procesie ładowania. | TAK |  |
| 33 | Bateria zamontowana na stałe | TAK |  |
| 34 | Czas pracy przy pełni naładowanej baterii co najmniej1 tydzień | TAK |  |
| 35 | Możliwość pracy na zasilaniu z baterii lub z sieci 230V | TAK |  |
| 36 | Stół wyposażony w: -przewodowy sterownik ręczny 1szt. -podłokietnik anestezjologiczny długi 1szt. -podłokietnik krótki1szt. - piersiowe wydłużenie o wymiarach 100mm 420mm1szt. - uchwyt na sterownik ręczny 1szt . - rączki to do transportu 1 kpl. | TAK |  |
| 37 | Gwarancja min 24 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 w roku lub częściej wg zaleceń producenta | Tak, podać |  |
| 38 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 2 dni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 39 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
| 40 | Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy. | Tak |  |
| 41 | Okres dostępności części zamiennych – 10 lat od daty dostawy | Tak |  |
| 42 | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | Tak |  |
| 43 | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | Tak |  |
| 44 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi | Tak |  |
| 45 | Przeszkolenie personelu obsługującego urządzenie | Tak |  |
| 46 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

……………………………………………………

(podpis)