Szafki przyłóżkowe -4 szt

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

|  | Parametr / Warunek | Wymagane Parametry | Parametry Oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafka przyłóżkowa o następujących parametrach: a) Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej, pokrytej lakierem poliestrowo - epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, mycie szpitalne i promieniowanie UV b) Wymiary szafki: -Wymiary blatu głównego: 450 x 420 mm, (+/- 30mm) -Wysokość: 810 mm, (+/-30 mm) -Szerokość: 400 mm, (+/-30 mm) -Głębokość: 420 mm, (+/-30 mm) c) Blat główny wykonany z płyty HPL odpornej na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV d) Drzwi szafki oraz fronty szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV e) wysuwana szuflada na prowadnicach rolkowych z wyjmowanym pojemnikiem z tworzywa f) Wnętrze dolnej części szafki, podzielone na 2 części, poprzez wyciąganą półkę, lakierowaną proszkowo g) 4 koła jezdne podwójne o średnicy min. 50 mm w tym min. 2 z blokadą – koła tworzywowe – niebrudzące podłoża h) Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji środkami o szerokim spektrum i) Dolna półka j) Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym całkowitym wysunięciem k) Szafka wyposażona w zaokrąglone uchwyty do otwierania drzwiczek i szuflady z tyłu szafki haczyki do wieszania ręczników l) Możliwość wyboru kolorów frontów drzwiczek i szuflad Deklaracja zgodności CE na szafkę przyłóżkową -dołączyć do oferty | TAK |  |

........................................

(podpis)