Załącznik nr 3.1 do SIWZ – Pakiet nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Dzierżawa automatycznego analizatora parametrów krytycznych na okres 1 roku dla Oddziału Intensywnej Terapii wraz z pakietem odczynników i materiałów zużywalnych.

Rok produkcji analizatora : nie starszy niż 2014r.

Opis przedmiotu zamówienia.

Dzierżawa automatycznego analizatora parametrów krytycznych na okres 1 roku dla Oddziału Intensywnej Terapii wraz z pakietem odczynników i materiałów zużywalnych.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Liczba urządzeń | 1 |  |
|  | I. Wymagania ogólne |  |  |
| 4. | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, PCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, Hf, sO2, cNa+, cK+, cCa++, cCl-, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita | Tak |  |
| 5 | Wbudowany automatyczny podajnik próbek, podajnik z czytnikiem kodów kreskowych i automatycznym mieszaniem próbki | Tak |  |
| 6 | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary | Tak |  |
| 7 | Możliwość wyboru parametrów pomiarowych według potrzeb użytkownika | Tak |  |
| 8 | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń z próbki o objętości nie większej niż 130 µl | Tak |  |
| 9 | Możliwość wykonania badania w krwi pełnej, w osoczu, w surowicy, w płynach kontroli jakości | Tak |  |
| 10 | Wbudowany moduł automatycznej kontroli jakości | Tak |  |
| 11 | Oddzielny, szczelny pojemnik na ścieki | Tak |  |
| 12 | Możliwość wymiany pojedynczych odczynników zależnie od zużycia, jeden pojemnik – jeden odczynnik. | Tak |  |
| 13 | Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych | Tak |  |
| 13a | System menu i komunikatów w języku polskim | Tak |  |
|  | II. Integracja ze szpitalnym systemem informatycznym |  |  |
| 14 | W ramach zamówienia Wykonawca wykona dwukierunkową integrację Urządzenia z Systemem Medicus On-Line z wykorzystaniem standardu wymiany informacji w systemach medycznych HL7. Integracja powinna umożliwiać przekazywanie do Urządzenia zleceń badań generowanych w Systemie drogą elektroniczną wraz z danymi osobowymi pacjenta oraz zwrotnie odbieranie wyników tych badań i zapisywanie ich w bazie danych Systemu. | Tak |  |
| 15 | Wykonawca jest zobligowany załączyć do dokumentacji specyfikację protokołu HL7 obsługującego komunikację w ramach wykonanej integracji | Tak |  |
| 16 | Wykonawca jest zobligowany załączyć wszystkie niezbędne elementy w tym programy, urządzenia i inne oraz dokumentację z nimi związaną w ramach wykonanej integracji. | Tak |  |
| 17 | Automatyczne odsyłanie do Systemu wyników i opisów badań (w tym wartości granicznych związanych z metodą przeprowadzanych badań) z jednoznacznym przypisaniem do zlecenia | Tak |  |
| 18 | Możliwość anulowania/odrzucenia zlecenia wysłanego z Systemu po stronie Urządzenia z koniecznością podania przyczyny anulowania/odrzucenia. | Tak |  |
| 19 | Śledzenie statusu realizacji zlecenia po stronie Systemu. | Tak |  |
| 20 | Z Urządzenia do Systemu przesyłane są wyniki zawierające dane: osoby wykonującej, osoby autoryzującej, kod badania, nazwę badania, treść wyniku. | Tak |  |
| 21 | Urządzenie umożliwia blokadę modyfikacji zlecenia przyjętego do realizacji. | Tak |  |
|  | III. Odczynniki i materiały zużywalne |  |  |
| 22 | Pakiet odczynników i materiałów zużywalnych zabezpieczające pracę analizatora na okres 1 roku, zakładając wykonanie w ciągu roku 10000 oznaczeń | Tak |  |
|  | IV. Pozostałe wymagania |  |  |
| 23 | Serwis techniczny i gwarancja na okres dzierżawy aparatu | Tak |  |
| 24 | W razie awarii reakcja serwisu w ciągu 24 godzin | Tak |  |
| 25 | Co najmniej jeden przegląd serwisowy/konserwacyjny po 6 miesiącach eksploatacji urządzenia | Tak |  |
| 26 | Możliwość konsultacji technicznej w zakresie obsługi analizatora z doświadczonym pracownikiem Wykonawcy | Tak |  |
| 27 | Szkolenie z obsługi analizatora | Tak |  |

…………….......................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)