# ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# Opis przedmiotu zamówienia

Oferowany sprzęt medyczny:  Wideolaparoskop HD 30º - 3 szt.

| Lp. | Parametry Wymagane | WYMAGANE PARAMETRY TAK/NIE | Wartość/parametr oferowany (PROSZĘ OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | TAK podać |  |
| 2. | Nazwa/typ/model | TAK podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
| 4 | Rok produkcji | TAK podać |  |
| 5. | Sprzęt fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji. | TAK |  |
| I | PARAMETR/WARUNEK – Wymagania ogólne |
| Lp. | Parametry Wymagane | WYMAGANE PARAMETRY TAK/NIE | Wartość/Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) |
|  | Wideolaparoskop HD o długości roboczej 330 mm, średnicy 10 mm, kącie patrzenia 30° i polu widzenia 90°. | TAK |  |
|  | Wideolaparoskop HD nie wymagający ustawiania ostrości – tzw. Focus Free. | TAK |  |
|  | Wideolaparoskop HD przystosowany do sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze min. 121°C. | TAK |  |
|  | Wideolaparoskop HD wyposażony w światłowód zintegrowany z przewodem transmisyjnym. | TAK |  |
|  | Wideolaparoskop HD posiadający 3 programowalne przyciski funkcyjne umieszczone w rękojeści urządzenia. | TAK |  |
|  | Wideolaparoskop HD ze stopniem ochrony przed wodą IPX7. | TAK |  |
|  | Wideolaparoskop HD zgodny z posiadanym zestawem laparoskopowym Olympus CV-190/CLV-190, bez zastosowania jakichkolwiek adapterów łączących. | TAK |  |
|  | W zestawie kontener do sterylizacji w autoklawie parowym. | TAK |  |
| PARAMETR/WARUNEK – Informacje dodatkowe – warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2. | Gwarancja minimum 24 m-cy. Okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. | TAK podać |  |
| 3. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
| 4. | Dostępność części zamiennych 10 lat | TAK |  |
| 5. | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji i po gwarancji wynosi 48 godziny, z wyłączeniem świąt. | TAK |  |
| 6. | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
| 7. | Szkolenie w zakresie obsługi dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu | TAK |  |
| 8. | Bezpłatne przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) - na koszt dostawcy. Przeglądy techniczne z dokonaniem wpisu do paszportu technicznego urządzenia. | TAK |  |
| 9. | W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić usunięcie awarii, wad i usterek zgłaszanych przez Zamawiającego na własny koszt, oraz udostępnić urządzenie zastępcze, jeżeli będzie ono serwisowane poza obszarem Szpitala. | TAK |  |
| 10. | Okres naprawy sprzętu w trakcie okresu rękojmi/gwarancji przedłuża okres udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. | TAK |  |
| 11. | Za transport sprzętu objętego gwarancją i rękojmią, do serwisu oraz jego zwrot odpowiada i ponosi koszty transportu Wykonawca. | TAK |  |
| 12. | Udokumentowanie na wezwanie z art. 26 ust. 2 ustawy P.z.p. Zamawiającego wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |
| 13. | Deklaracja Zgodności CE - Udokumentowanie na wezwanie z art. 26 ust. 2 ustawy P.z.p. Zamawiającego. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki techniczne (graniczne) stanowią wymagania odcinające, niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku wątpliwości Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń na podstawie oryginalnych materiałów producenta. W sytuacji braku jednoznacznego potwierdzenia w  FMI  wartości  oferowanych  parametrów, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.

Oświadczamy,  że  oferowany,  powyżej  wyspecyfikowany  przedmiot zamówienia  jest  kompletny i  będzie  po  zainstalowaniu  gotowy  do  użycia  bez  żadnych dodatkowych  zakupów  i  inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi, jeżeli dotyczy).

,  dnia   ___/___/2017 r.

______________________________

podpis i pieczątka (i) imienna (e) osoby (osób)

uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy