Załącznik nr 3 do SIWZ

Parametry techniczne graniczne - Opis przedmiotu zamówienia

Wymagane parametry techniczne (graniczne)

| Lp. | Parametry Wymagane | WYMAGANE PARAMETRY TAK/NIE | Wartość oferowana (PROSZĘ OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| APARAT DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO DLA DZIECI I DOROSŁYCH |
| 1. | Producent | TAK podać |  |
| 2. | Nazwa/typ/model | TAK podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
| 4 | Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, nie starszy niż z 2016 r.) | TAK podać |  |
| 5 | Aparat do znieczulania ogólnego jezdny | TAK |  |
| I | PARAMETRY OGÓLNE/WARUNEK |
| 1.1 | Masa aparatu do 150 kg | TAK podać |  |
| 1.2 | Zasilanie aparatu dostosowane do 230 V 50 Hz , wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) | TAK podać |  |
| 1.3 | Aparat wyposażony w blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria | TAK podać |  |
| 1.4 | Kółka jezdne (z hamulcem minimum dwóch kół ) | TAK podać |  |
| 1.5 | Wbudowane oświetlenie blatu typu LED z regulacją natężenia światła | TAK |  |
| 1.6 | Zasilanie gazowe (N2O,O2, powietrze) z sieci centralnej | TAK podać |  |
| 1.7 | Awaryjne zasilanie gazowe z 10 l butli (O2 i N2O ) | TAK |  |
| 1.8 | Reduktory butlowe do butli rezerwowego zasilania O2 i N2O z manometrami i przewodami przyłączeniowymi do aparatu. | TAK |  |
| 1.9 | Precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza , wyświetlanie przepływów gazów na ekranie wentylatora aparatu | TAK |  |
| 1.10 | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi przepływami | TAK |  |
| 1.11 | Wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem O2 minimum do 10l/min. | TAK |  |
| 1.12 | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. Automatyczne odcięcie podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen . | TAK |  |
| 1.13 | Blokada uniemożliwiająca jednoczesne podanie dwóch środków wziewnych | TAK |  |
| II | UKŁAD ODDECHOWY |
| 2.1 | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych o niskiej podatności | TAK |  |
| 2.2 | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5 L. wraz z pojemnikiem absorbera CO2 i bypassem CO2 | TAK |  |
| 2.3 | Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym | TAK |  |
| 2.4 | Obejście tlenowe o dużej wydajności min.25l /min. | TAK |  |
| 2.5 | Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,5 l. Możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania narzędzi | TAK |  |
| 2.6 | Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |
|  | RESPIRATOR ANESTETYCZNY |
| III | TRYBY WENTYLACJI |
| 3.1. | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni | TAK |  |
| 3.2. | Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | TAK |  |
| 3.3. | Tryb wentylacji objętościowo zmienny | TAK |  |
| 3.4 | Zakres PEEP min. od 4 do 25 cm H2O | TAK podać |  |
| IV | REGULACJE |
| 4.1 | Regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum 2: 1 do 1: 4 | TAK |  |
| 4.2 | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min. wentylacja objętościowa i ciśnieniowa | TAK |  |
| 4.3 | Zakres objętości oddechowej minimum od 20 do 1500 ml - wentylacja objętościowa | TAK |  |
| 4.4 | Zakres objętości oddechowej minimum od 5 do 1500 ml - wentylacja ciśnieniowa | TAK |  |
| 4.5 | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm H2O | TAK |  |
| 4.6 | Regulowana pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 % | TAK |  |
| V | ALARMY |
| 5.1. | Alarm niskiej pojemności minutowej MV i objętości oddechowej TV z regulowanymi progami ( górnym i dolnym). Możliwość czasowego zawieszenia alarmu TV np. podczas indukcji znieczulenia | TAK |  |
| 5.2 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
| 5.3 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
| 5.4 | Alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |
| 5.5 | Alarm Apnea | TAK |  |
| VI | POMIAR I OBRAZOWANIE |
| 6.1 | Stężenie tlenu w gazach oddechowych | TAK |  |
| 6.2 | Pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |
| 6.3 | Pomiar pojemności minutowej MV | TAK |  |
| 6.4 | Pomiar częstości oddechowej | TAK |  |
| 6.5 | Pomiar ciśnienia szczytowego | TAK |  |
| 6.6 | Pomiar ciśnienia średniego | TAK |  |
| 6.7 | Ciśnienia PEEP | TAK |  |
| 6.8 | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania metoda paramagnetyczna | TAK |  |
| 6.9 | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, w aparacie do znieczulania | TAK |  |
| 6.10 | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC w aparacie do znieczulania | TAK |  |
| VII | PREZENTACJA GRAFICZNA |
| 7.1 | Ekran dotykowy kolorowy do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych o przekątnej minimum 15”. Rozdzielczość minimum 1024x768 pikseli. Ekran umieszczony na wysięgniku ułatwiającym optymalizację jego położenia . | TAK podać |  |
| 7.2 | Możliwość konfigurowania minimum trzech stron ekranu wentylatora | TAK |  |
| 7.3 | Prezentacja prężności dwutlenku węgla - CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia wraz z krzywą | TAK |  |
| 7.4 | Obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia na wdechu i wydechu | TAK |  |
| 7.5 | Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | TAK |  |
| 7.6 | Obrazowanie krzywej przepływu w drogach oddechowych | TAK |  |
| VIII | PAROWNIK |
| 8.1 | Możliwość podłączenia parowników do sevofluranu i desfluranu . Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie - zgodne z systemem Selectatec | TAK |  |
| 8.2 | Wbudowany ssak injectorowy do podłączenia do pojemników 1,0 l z wymiennymi wkładami | TAK |  |
| IX | INNE |
| 9.1 | Komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |
| 9.2 | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | TAK |  |
| 9.3 | Monitor przystosowany do transportu: wygodny uchwyt umożliwiający użycie dwóch rąk jednocześnie, waga max. 4,5 kg. | TAK podać |  |
| 9.4 | Duże, czytelne światło alarmu. Kolor alarmu zależny od stopnia ważności. | TAK |  |
| 9.5 | Akumulator wymienny przez użytkownika bez potrzeby rozkręcania monitora, czas pracy min. 180 min. Czas ładowania poniżej 4h do 90% pojemności baterii | TAK |  |
| 9.6 | Wskaźnik naładowania akumulatora bezpośrednio na akumulatorze - niezależnie od monitora głównego. | TAK |  |
| 9.7 | Wszystkie mierzone parametry wyświetlane jednocześnie na ekranie. | TAK |  |
| 9.8 | Klawisze bezpośredniego dostępu na obudowie monitora, min. NIBP start/stop, zrzut ekranu, wyciszenie alarmów, powrót do ekranu głównego, trendy | TAK |  |
| 9.9 | Możliwość rozbudowy o port synchronizacji z defibrylatorem oraz port do systemu przywoływania pielęgniarki. | TAK |  |
| 9.10 | Porty pomiarowe kodowane za pomocą różnych kolorów, w celu ułatwienia identyfikacji odpowiednich akcesoriów. | TAK |  |
| 9.11 | Ekran monitora, dotykowy w technologii pojemnościowej, wysokiej jakości, o przekątnej min. 12" i rozdzielczości min. 1280x800. Możliwość podłączenia ekranu powielającego | TAK |  |
| 9.12 | Możliwość wyświetlania min. 6 krzywych wraz z odpowiadającymi parametrami cyfrowymi oraz dodatkowych 4 pól numerycznych. Możliwość wyświetlania "ekranu dużych cyfr" | TAK |  |
| X | USTAWIENIA |
| 10.1 | Możliwość nawigacji menu monitora z automatyczną rekonfiguracja ekranu umożliwiająca jednoczesny podgląd wszystkich mierzonych parametrów i krzywych. | TAK |  |
| 10.2 | Automatyczna rekonfiguracja ekranu po pojawieniu się nowych mierzonych parametrów (modułu, przewody). | TAK |  |
| 10.3 | Min. 7 różnych konfigurowalnych trybów monitora, umożliwiających zapis różnych ustawień ekranu (kolory, parametry, krzywe, limity alarmowe). | TAK |  |
| XI | ALARMY |
| 11.1 | Alarmy wizualne i dźwiękowe, schemat uzależniony od stopnia alarmu. Alarm powinien być reprezentowany przez: - informację tekstową - migającą wartość parametru, który przekroczył granicę - alarm dźwiękowy o zróżnicowanym sygnale w zależności od stopnia - lampkę alarmu | TAK |  |
| 11.2 | Min. 3 kategorie alarmów, dodatkowo alarmy informacyjne (techniczne) | TAK |  |
| 11.3 | Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych - automatyczne dopasowanie w zależności od obecnie wskazywanych wartości | TAK |  |
| 11.4 | Pauza alarmu min. 2 min. | TAK |  |
| 11.5 | Historia alarmów min. 20 przypadków z zapisem daty, stopnia oraz opisem alarmu. | TAK podać |  |
| XII | TRENDY |
| 12.1 | Trendy numeryczne i graficzne z min. 168 h (także trendy ST), rozdzielczość min. 1 min. | TAK |  |
| 12.2 | Min. 24 różne parametry wyświetlane w postaci trendu graficznego | TAK |  |
| 12.3 | Możliwość wyświetlania minitrendów (wraz z pozostałymi mierzonymi parametrami i krzywymi) długości min. 30 min. | TAK |  |
| 12.4 | Autotest monitora zwiększający bezpieczeństwo - opisz procedurę testową. | TAK |  |
| 12.5 | Możliwość rozbudowy o min. 3 kanałowy rejestrator termiczny, wbudowany w monitor - wydruk możliwy podczas transportu. | TAK |  |
| XIII | EKG |
| 13.1 | Pomiar EKG z 3 lub 5 elektrod. W komplecie przewód 5 elektrodowy. | TAK |  |
| 13.2 | Możliwość wyświetlania 3 różnych odprowadzeń (w przypadku 5 elektrod) jednocześnie, lub prezentacji EKG w formie kaskady na min. 3 polach krzywych. | TAK |  |
| 13.3 | Częstość akcji serca min. 30 -300 ud./min. | TAK podać |  |
| 13.4 | Wykrywanie arytmii z min. 4 odprowadzeń jednocześnie. Min. 16 rodzajów arytmii. Alarm arytmi z podaniem nazwy zaburzenia rytmu. | TAK podać |  |
| 13.5 | Możliwość wyświetlania siatki EKG | TAK podać |  |
| 13.6 | Detekcja stymulatora, prezentacja stymulacji na krzywej EKG. | TAK |  |
| 13.7 | Częstość oddechowa mierzona metodą impedancyjną z elektrod EKG. | TAK |  |
| 13.7 | Częstość oddechu min. 5 -120 odd/min | TAK |  |
| XIV | SpO2 |
| 14.1 | Prezentacja krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji w technologii odpornej na artefakty ruchowe i niską perfuzję. W komplecie przewód i czujnik dla dorosłych gumowy. | TAK |  |
| 14.2 | Zakres SpO2 min. 1-100% | TAK podać |  |
| XV | NIBP |
| 15.1 | Pomiar NIBP metodą oscylometryczną, technika dwutubową w celu zwiększenia dokładności i bezpieczeństwa. Skokowa deflacja mankietu. Przewód zakończony szybkozłączką umożliwiającą wymianę mankietu bez wkręcania. W komplecie przewód oraz mankiety dla dorosłych w 3 rozmiarach i 3 mankiety dla pacjentów otyłych na przedramię | TAK |  |
| 15.2 | Zakres pomiaru NIBP min. 10 - 290 mmHg | TAK podać |  |
| 15.3 | Pomiar NIBP ręczny, pilny lub automatyczny w zakresie min. 1 - 120 min. | TAK podać |  |
| 15.4 | Możliwość zastopowania inflacji w dowolnym momencie przy pomocy przycisku funkcyjnego. | TAK |  |
| XVI | POZOSTAŁE |
| 16.1 | Pomiar temperatury powierzchniowej z możliwością rozbudowy o drugi kanał temperatury bez udziału serwisu. | TAK |  |
| 16.2 | Pomiar min. 2 kanałów ciśnienia krwawego . Zakres min. -40 -320mmHg | TAK podać |  |
| 16.3 | Możliwość rozbudowy o moduł pomiarowy CO2 (kapnografia). Moduł wymienny między pozostałymi monitorami. | TAK |  |
| 16.4 | Możliwość rozbudowy o rejestrator termiczny min. 3 przebiegów, o wysokiej rozdzielczości poziomej, min. 24 pkt/mm przy prędkości przesuwu 25mm/s oraz trendów tabelarycznych i graficznych | TAK |  |
| 16.5 | Częstość oddechowa mierzona metodą impedancyjną z elektrod EKG. | TAK |  |
| XVII | INFORMACJE DODATKOWE – WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 17.1. | Wypełniony paszport techniczny z datą instalacji, uruchomienia i terminem następnego przeglądu | TAK |  |
| 17.2 | Przeglądy techniczne z dokonaniem wpisu do paszportu technicznego urządzenia. Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych: min. 1 przegląd na rok. | TAK |  |
| 17.3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 17.4 | Okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. | TAK |  |
| 17.5 | W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić usunięcie awarii, wad i usterek zgłaszanych przez Zamawiającego na własny koszt, oraz udostępnić urządzenie zastępcze, jeżeli będzie ono serwisowane poza obszarem Szpitala na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 17.6 | W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do przeglądów gwarancyjnych z testem bezpieczeństwa elektrycznego na koszt Wykonawcy, bez wezwania | TAK |  |
| 17.7 | Okres naprawy sprzętu w trakcie okresu rękojmi/gwarancji przedłuża okres udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. | TAK |  |
| 17.8 | Wszelkie naprawy gwarancyjne będą dokonywane, przez serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta. | TAK |  |
| 17.9 | W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zapewni dostęp do dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego działania dostarczonych urządzeń. | TAK |  |
| 17.10 | Za transport sprzętu objętego gwarancją i rękojmią, do serwisu oraz jego zwrot oraz sprzętu zastępczego odpowiada i ponosi koszty transportu Wykonawca. | TAK |  |
| 17.11 | W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni kalendarzowych lub konieczności naprawy poza terenem Zamawiającego, Wykonawca na czas wykonania serwisu/naprawy zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu zastępczego urządzenia o parametrach nie gorszych niż wskazanych, na swój koszt. | TAK |  |
| 17.12 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji: max. 24 godzin. | TAK |  |
| 17.13 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji: max. 48 godzin w dni robocze | TAK |  |
| 17.14 | Jeżeli w okresie gwarancji/rękojmi wystąpi awaria urządzenia niemożliwa do usunięcia lub urządzenie będzie niesprawne pomimo wykonania uprzednio trzech napraw, Wykonawca, w terminie 7 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia awarii, jest zobowiązany do jego wymiany na fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż określono w SIWZ. | TAK |  |
| 17.15 | Instrukcja obsługi i serwisowa w j. polskim | TAK |  |
| 17.16 | Certyfikaty, Deklaracja zgodności, dopuszczenie do obrotu | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki techniczne (graniczne) stanowią wymagania odcinające, niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku wątpliwości Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń na podstawie oryginalnych materiałów producenta. W sytuacji braku jednoznacznego potwierdzenia w  FMI  wartości  oferowanych  parametrów, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.

Oświadczamy,  że  oferowany,  powyżej  wyspecyfikowany  przedmiot zamówienia  jest  kompletny                   i będzie  po  zainstalowaniu  gotowy  do  użycia  bez  żadnych dodatkowych  zakupów  i  inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi, jeżeli dotyczy).

,  dnia   ___/___/2018 r.

______________________________

podpis i pieczątka (i) imienna (e) osoby (osób)

uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy