Oferowane parametry techniczne/graniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH CYFROWEGO APARATU RENTGENOWSKIEGO DO PRZEŚWIETLEŃ I ZDJĘĆ TYPU TELEKOMANDO

| LP | PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 | tak |  | Bez oceny |
|  | Pełna nazwa, model, numer katalogowy - oferowanego aparatu* (należy wpisać):* Producent/firma* (*należy wpisać): . Kraj pochodzenia (*należy wpisać): Klasa wyrobu medycznego * (*należy wpisać): | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Aparat dedykowany do wykonywania badań rentgenowskich w zakresie: Gastroenterologia Układ mięśniowo szkieletowy Klatka piersiowa i płuca Urologia i ginekologia Traumatologia i medycyna ratunkowa Badania naczyniowe | tak |  | Bez oceny |
|  | Aparat dopuszczony do obrotu i użytkowania na terytorium RP | tak |  | Bez oceny |
|  | Instalacja aparatu w pomieszczeniach zaadaptowanych na koszt i staraniem wykonawcy | tak |  | Bez oceny |
|  | Uruchomienie aparatu wraz z odbiorami i dopuszczeniem do użytkowania na koszt i staraniem wykonawcy | tak |  | Bez oceny |
|  | Zasilanie 3 x 400 V, 50Hz | tak |  | Bez oceny |
| UNIWERSALNA ŚCIANKA RTG |
|  | Wszystkie, poszczególne motorowe ruchy elementów ścianki sterowane z pomieszczenia sterowni | tak |  | Bez oceny |
|  | Wszystkie, poszczególne motorowe ruchy elementów ścianki sterowane z panelu umieszczonego na ściance | tak |  | Bez oceny |
|  | Sterowanie podstawowymi ruchami ścianki z dodatkowej konsoli umieszczonej na obudowie lampy RTG lub dodatkowej konsoli mobilnej (minimum zmiana wysokości blatu, przesuw lampy i detektora, przesuw blatu) | tak |  | Bez oceny |
|  | Dodatkowy, bezprzewodowy sterownik ruchów aparatu, lampy i kolimatora | tak |  | Bez oceny |
|  | Elektrycznie podnoszony, płaski blat stołu o jednakowej grubości i pochłanialności promieniowania w całej przeziernej części blatu | tak |  | Bez oceny |
|  | Wymiary blatu ścianki | ≥ 235 x 70 cm, tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Wymiary przeziernej części blatu ścianki | ≥ 220 x 50 cm tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Dostęp do blatu ścianki ze wszystkich stron dla łatwego wprowadzania pacjenta na stół oraz dla wykonywania zabiegów. | tak, opisać rozwiązanie |  | konstrukcja blatu z zamocowaniem tylko od strony nóg pacjenta – 20 pkt. Wzdłużny wysuw płyty pacjenta – 10 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Minimalna wysokość blatu ścianki w pozycji poziomej | ≤ 50 cm tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Zakres zmian wysokości blatu ścianki w pozycji poziomej | ≥ 60 cm tak, podać |  | największa wartość z zaoferowanych – 20 pkt, wymagana wartość – 0 pkt, inne proporcjonalnie |
|  | Zakres pochyleń blatu ścianki | od + 90° do – 90° tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne zatrzymanie blatu ścianki w pozycji 0° | tak |  | Bez oceny |
|  | Maksymalna szybkość pochylania blatu ścianki | ≥ 4,5 [°/s] tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Zakres wzdłużnego ruchu lampy RTG i detektora cyfrowego, w pozycji poziomej i pionowej blatu ścianki, zapewniający pokrycie całego pacjenta polem diagnostycznym | ≥ 160 cm tak, podać |  | największa wartość z zaoferowanych – 20 pkt, wymagana wartość – 0 pkt inne proporcjonalnie |
|  | Ruch detektora z lampą z płynną regulacją prędkości ruchu w całym jego zakresie | tak |  | Bez oceny |
|  | Długość obszaru badania w pionowej i poziomej pozycji blatu ścianki. | ≥ 200 cm tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Najniższe położenie poziomego promienia centralnego łączącego ognisko lampy i środek detektora w pionowej pozycji blatu ścianki | ≤ 60 cm tak, podać |  | najmniejsza wartość z zaoferowanych – 20 pkt, wymagana wartość – 0 pkt inne proporcjonalnie |
|  | Przesuw poprzeczny blatu ścianki | ≥ 25 cm tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Ruch poprzeczny blatu ścianki z płynną regulacją prędkości ruchu w całym jego zakresie | tak |  | Bez oceny |
|  | Blat ścianki wykonany z włókna węglowego. Ekwiwalent Al. płyty dla 100 kV. | ≤ 0,8 mm Al. tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Odległość pacjent – detektor (dla pacjenta ułożonego na blacie ścianki) | ≤ 93 mm tak, podać |  | najmniejsza wartość z zaoferowanych – 10 pkt, wymagana wartość – 0 pkt inne proporcjonalnie |
|  | Obciążalność blatu ścianki | ≥ 250 kg tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Zdalnie sterowany tubus uciskowy, z motorowo osiąganą pozycją parkującą poza wiązką promieniowania | tak |  | Bez oceny |
|  | Zakres motorowej regulacji SID | min.SID ≤ 115 cm max SID ≥150 cm tak, podać |  | największa wartość z zaoferowanych max SID – 10 pkt, wymagana wartość max SID – 0 pkt inne proporcjonalnie |
|  | Projekcje skośne, zakres kątów | ≥+/- 40° tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Wyświetlanie danych o stanie aparatu (np. kąty lampy, odległość SID, ustawienia kolimatora itp.) aparatu na pulpicie umieszczonym w obrębie ścianki | tak |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne dostosowywanie obszaru kolimacji do wybranego formatu pola płaskiego panelu detekcyjnego | tak |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne wprowadzanie dodatkowych filtrów w kolimatorze z możliwością zdalnej korekty przez użytkownika | tak |  | Bez oceny |
|  | Motorowa kolimacja prostokątna i kołowa | tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość manualnej korekty kolimacji | tak |  | Bez oceny |
|  | Zakres obrotu kolimatora min. od +45° do –45°, z możliwością unieruchomienia w pozycji 0° | tak |  | Bez oceny |
|  | Kolimator wykonany w technice bezołowiowej | tak |  | Bez oceny |
|  | Kratka lub kratki przeciwrozproszeniowe wykonane z włókna węglowego | ≥ 50 l/cm tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Automatyczna zmiana ogniskowej kratki lub dwie kratki o różnych ogniskowych odpowiadających skrajnym zaoferowanym wartościom SID w celu redukcji dawki dla pacjentów pediatrycznych | tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość automatycznej zmiany ogniskowej kratki przeciwrozproszeniowej przy zmianie odległości SID lub możliwość zastosowania dwóch automatycznie (tj. bez ingerencji operatora) wymiennych kratek o różnych ogniskowych odpowiadających skrajnym, zadeklarowanym odległościom SID w celu redukcji dawki na którą narażony jest pacjent | TAK/NIE podać, jeśli TAK opisać |  | TAK – 20 pkt NIE - 0 pkt. |
|  | Możliwość wyjęcia kratki/kratek ze ścianki RTG bez użycia narzędzi | tak, opisać |  | Bez oceny |
|  | Automatyka AEC wielokomorowa | tak, podać ilość komór |  | Bez oceny |
|  | Zintegrowany z generatorem i kolimatorem system pomiaru i rejestracji dawki. Wartość DAP automatycznie przypisywana do badania. | tak |  | Bez oceny |
|  | Kamera wideo pozwalająca operatorowi na obserwację pacjenta na monitorze w sterowni, szczególnie na obserwację na pacjencie symulowanego światłem pola naświetlania. | tak |  | Kamera wideo zintegrowana z kolimatorem – 20 pkt. Kamera zewnętrzna – 0 pkt. |
|  | Format płaskiego panelu detekcyjnego dla radiografii i fluoroskopii | ≥ 43 cm x 43 cm tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Ilość pól obrazowych dostępnych dla operatora | ≥ 4 tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Rozmiary poszczególnych pól | podać |  | Bez oceny |
|  | Matryca panelu detekcyjnego | ≥ 2800 x 2800 pixeli tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Wielkość pojedynczego pixela | ≤ 160 μm tak, podać |  | najmniejsza wartość z zaoferowanych – 10 pkt, wymagana wartość – 0 pkt inne proporcjonalnie |
|  | Głębia obrazu (wychodzącego z detektora) | ≥ 16 bit tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Wykonywanie radiografii poza stołem np. pacjenta na wózku inwalidzkim | tak |  | Bez oceny |
|  | Wartość DQE | ≥ 60 % tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Wartość MTF przy 1 lp/mm | ≥ 50 % tak, podać |  | Bez oceny |
| KONSOLA OBSŁUGOWA | --- |
|  | Pojemność twardego dysku – liczba obrazów bez kompresji w matrycy min. 1024x1024 | ≥ 10 000 obr. tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Fluoroskopia cyfrowa | tak |  | Bez oceny |
|  | Maksymalna prędkość akwizycji obrazów dla fluoroskopii | 30 obr/sek. tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Ilość dostępnych dla operatora prędkości akwizycji obrazów dla fluoroskopii pulsacyjnej | ≥ 3 prędkości tak, podać |  | największa wartość z zaoferowanych – 10 pkt, wymagana wartość – 0 pkt inne proporcjonalnie |
|  | Skala szarości archiwizowanych obrazów fluoroskopii pulsacyjnej | ≥ 16 bit tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Radiografia cyfrowa | tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Maksymalna prędkość akwizycji dla zdjęć seryjnych w radiografii cyfrowej w matrycy min. 1024x1024 | ≥ 8 obr./sek tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Skala szarości archiwizowanych obrazów radiografii (dla zdjęć pojedynczych i seryjnych) | ≥ 16 bit tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Rodzaj obróbki obrazu wymagane minimum: -wyostrzanie konturów w czasie rzeczywistym -elektroniczna redukcja szumów -regulacja okna kontrastu i jasności -obracanie i lustrzane odbicie obrazów -powiększanie obrazów min. x 2 -wyświetlanie mozaiki obrazów | tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie pomiarowe. Wymagane minimum: -pomiary długości i kątów | tak, opisać |  | Bez oceny |
|  | Każdorazowo po ekspozycji możliwość akceptacji bądź odrzucenia obrazu z tworzeniem raportów statystki zdjęć odrzuconych z podziałem na np. powód odrzucenia | tak |  | Bez oceny |
|  | Interfejs DICOM 3,0 Min. funkcje: PRINT, STORE, WORKLIST, QUERY/RETRIEVE, MPPS, SR | tak |  | Bez oceny |
|  | Napęd CD/DVD do nagrywania zdjęć w formacie DICOM 3.0 | tak |  | Bez oceny |
|  | Monitor obrazowy o przekątnej min. 19” LCD w sterowni | tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Monitor obrazowy o przekątnej min. 19” LCD w sali badań na wózku | tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Matryca wyświetlania monitorów | ≥ 1280 x 1024 tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Monitory z trybem wyświetlania zgodnie z DICOM part 14 | tak |  | Bez oceny |
| GENERATOR WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI |
|  | Moc generatora | ≥ 65 kW tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Częstotliwość generatora dostosowana do zastosowań pediatrycznych z maksymalną redukcją miękkiej części widma | ≥ 50 kHz tak, podać |  | największa wartość z zaoferowanych – 20 pkt, wymagana wartość – 0 pkt inne proporcjonalnie |
|  | Programy anatomiczne w polskiej wersji językowej | ≥ 300 tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Zakres napięć dla radiografii | ≥ od 40 kV do 150 kV tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Zakres napięć dla prześwietlenia | ≥ od 50 kV do 120 kV tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Max. prąd dla radiografii | ≥ 800 mA tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Max. prąd dla prześwietlenia | ≥ 20 mA tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Max. mAs dla radiografii | ≥ 800 mAs tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Programy anatomiczne określające pozycję ścianki; aparat ustawia się motorowo w zaprogramowanej pozycji po aktywacji funkcji z pokoju sterowni, min. 4 pozycje | tak |  | Bez oceny |
|  | Automatyka zdjęciowa i fluoroskopii | tak |  | Bez oceny |
|  | Dotykowa konsola generatora typu Touch Screen zintegrowana całkowicie w jednym pulpicie z konsolą operatora sterującą ruchami ścianki | tak |  | Bez oceny |
| LAMPA RTG DLA ŚCIANKI |
|  | Ilość ognisk | ≥ 2 tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Wymiary małego ogniska | ≤ 0,6 mm tak, podać |  | najmniejsza wartość z zaoferowanych – 10 pkt, wymagana wartość – 0 pkt inne proporcjonalnie |
|  | Wymiary dużego ogniska | ≤ 1,3 mm tak, podać |  | najmniejsza wartość z zaoferowanych – 10 pkt, wymagana wartość – 0 pkt inne proporcjonalnie |
|  | Moc małego ogniska | ≥ 40 kW tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Moc dużego ogniska | ≥ 100 kW tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 600 kHU tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 120 kHU/min tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | ≥ 1700 kHU tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Obroty anody | ≥ 8500 obrotów/min. tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Zakres obrotu lampy z kołpakiem | ≥ 270o tak, podać |  | Bez oceny |
| WYPOSAŻENIE |
|  | Statyw do wykonywania zdjęć odległościowych wyposażony w kratkę przeciwrozproszeniowa min. 80 l/cm oraz min. trójpolowy system AEC | tak |  | Bez oceny |
|  | Detektor bezprzewodowy o formacie 35x43 cm zgodnie z ISO 4090: Matryca panelu detekcyjnego min. 2400 x 2800 pixeli Wielkość pixela max 150 μm Głębia obrazu (wychodzącego z detektora) min. 16 bit Wartość DQE min. 60% Waga detektora max 3 kg Pełna integracja zofeowanym aparatem RTG telekomando Możliwość pracy zdalnej w trybie automatycznego rozpoznawania promieniowania Możliwość współdzielenia detektora pomiędzy aparatem telekomando i konsolą przenośną (automatyczne przełączanie bez udziału serwisu) | tak |  | Bez oceny |
|  | Konsola przenośna z oprogramowaniem akwizycyjnym dedykowana do pracy z detektorem bezprzewodowym poza pracownią RTG (badania na aparatach przyłóżkowych posiadanych przez Zamawiającego) | tak |  | Bez oceny |
|  | Mobilny stół z przeziernym blatem wyposażony w moduł BUCKY (szuflada detektora cyfrowego z kratką przeciwrozproszeniową) z możliwością jego przemieszczania pod blatem stołu | tak |  | Bez oceny |
|  | Przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii w sali badań | tak |  | Bez oceny |
|  | Interkom dwukierunkowy do komunikacji z pacjentem | tak |  | Bez oceny |
|  | Uchwyty do rąk dla pacjenta mocowane do blatu ścianki | tak |  | Bez oceny |
|  | Uchwyt do nóg do badań urologicznych mocowane do blatu ścianki | tak |  | Bez oceny |
|  | Pas podtrzymujący pacjentów z płynną regulacją położenia na całej długości blatu ścianki | tak |  | Bez oceny |
|  | Dedykowany materac dla pacjenta dla blatu ścianki | tak |  | Bez oceny |
|  | Uchwyty detektora do projekcji bocznych mocowany do stołu | tak |  | Bez oceny |
|  | Podnóżek pacjenta z płynną regulacją położenia na całej długości blatu ścianki | tak |  | Bez oceny |
|  | Podnóżek wykonany z materiału o pochłanialności promieniowania nie większej niż materiał blatu ścianki (dla przeziernej części) | tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja obrazowania długich kości długich i kręgosłupa w jednym zaprogramowanym badaniu w pionowej i poziomej pozycji blatu ścianki | tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do elektronicznego, automatycznego sklejania obrazów kości długich i kręgosłupa z serii zaprogramowanych zdjęć redukujące zniekształcenia geometryczne, w tym paralaksę w miejscach tzw. sklejki z możliwością ręcznej korekty | tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja wykonywania badań planigraficznych | tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja wykonywania badań w trybie tomosyntezy | tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcje angiograficzne, min: - DSA w czasie rzeczywistym - swobodny wybór maski przez operatora - funkcja wyznaczania maksymalnego przepływu i śledzenia drogi cewnika - funkcja manualnego przesuwania pikseli (w przypadku poruszenia się pacjenta w czasie badania) - funkcja wyboru stopnia prezentacji obrazu angiograficznego na tle struktur anatomicznych - funkcja automatycznego obliczania stopnia stenozy wraz z tworzeniem raportu z badania - interfejs do podłączenia automatycznego wstrzykiwacza kontrastu - dwa dodatkowe monitory o przekątnych min. 19” dla prezentacji obrazów angiograficznych - uchwyt anestezjologiczny mocowany do blatu ścianki | tak |  | Bez oceny |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji | min. 2 lata |  | Bez oceny |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych | Min.10 lat |  | Bez oceny |
|  | Reakcja serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji | ≤ 1 dzień |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny czas naprawy w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych | ≤ 3 dni |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny czas naprawy w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych | ≤ 7 dni |  | Bez oceny |
|  | Autoryzowany serwis producenta w Polsce. | tak |  | Bez oceny |
|  | Dokumentacja serwisowa i oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość stosowania zamienników oryginalnej lampy RTG (tj. innego producenta niż lampa oferowana) | tak, podać model i producenta co najmniej 1 zamiennika |  | Bez oceny |
|  | Aktualizacja oprogramowania zainstalowanego w dostarczonych urządzeniach w okresie trwania gwarancji w ramach ceny oferty | tak |  | Bez oceny |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | tak |  | Bez oceny |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | Bez oceny |
|  | Szkolenie podstawowe i aplikacyjne w siedzibie Zamawiającego, wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników (personelu medycznego – minimum 5 osób) w pełnym zakresie, niezbędnym do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z wyrobu medycznego i jego bieżącej konserwacji. Szkolenie w wymiarze 10 dni po 6 godzin, na wniosek Zamawiającego z możliwością rozłożenia na uzgodnione etapy. Szkolenie potwierdzone certyfikatem - w cenie oferty. (W razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy wyrobu medycznego np. poprzez dodatkowe szkolenie, konsultacje, itp.). Szkolenie potwierdzone certyfikatem - w cenie oferty. | tak |  | Bez oceny |
|  | Szkolenie z zasad działania aparatu (szkolenie podstawowe) musi zapewnić: zaprezentowanie możliwości aplikacyjnych systemu stworzenie protokołów skanowania zgodnie z potrzebami użytkownika doprowadzić do nabycia przez szkolących się użytkowników umiejętności wykonywania rutynowych badań. | tak |  | Bez oceny |
|  | Szkolenia aplikacyjne z udziałem pacjentów zostaną przeprowadzone niezwłocznie tj. rozpoczną się w ciągu do 3 dni - po uzyskaniu zezwolenia na uruchomienie aparatu i na użytkowanie zdolnego do eksploatacji i w pełni gotowego do prowadzenia badań. | tak |  | Bez oceny |
|  | Szkolenie w siedzibie Zamawiającego, wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie wykonywania podstawowych testów kontroli jakości oferowanego aparatu – w oddzielnym zakresie szkoleń – w cenie oferty. | tak |  | Bez oceny |
|  | Pakiet szkoleń uzupełniających (lekarze, technicy) przynajmniej raz w roku przez okres trwania gwarancji. | tak |  | Bez oceny |
|  | Urządzenie posiada możliwość współpracy ze szpitalnymi sieciami informatycznymi (w ramach oferty Wykonawca dokona stosownej konfiguracji dostarczanych urządzeń) | tak |  | Bez oceny |
|  | Wraz z dostawą komplet dokumentacji uprawniającej urządzenia do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi aparatów RTG | tak |  | Bez oceny |
|  | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS - w cenie oferty | tak |  | Bez oceny |
|  | Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wypełniony paszport techniczny aparatu z wpisaną datą instalacji, uruchomienia i terminem następnego przeglądu | tak |  | Bez oceny |
|  | Wykonanie testów odbiorczych i akceptacyjnych po instalacji aparatu RTG w cenie oferty | tak |  | Bez oceny |
|  | Wykonawca w okresie obowiązującej gwarancji dla całości przedmiotu zamówienia, w ramach ceny oferty zapewni wykonanie obowiązkowych testów specjalistycznych w zakresie i częstotliwością zgodnymi z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, przez uprawnione laboratorium posiadające akredytację PCA. | tak |  | Bez oceny |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | tak |  | Bez oceny |
|  | Oferowany przedmiot zamówienia, będący wyrobem medycznym musi być oznakowany znakiem CE, zgodnie z art. 11 ustawy o wyrobach medycznych (tekst jedn.: z 2017, poz.. 211) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.09.2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010 r., Nr 186, poz. 1252 ze zm.), a także posiadać wszystkie wymagane przepisami ustawy o wyrobach medycznych dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania w zakładach opieki zdrowotnej na terenie RP - w języku polskim, a w szczególności: Deklaracje zgodności producenta oferowanego wyrobu medycznego , Certyfikat zgodności jednostki notyfikującej z siedzibą w Polsce, autoryzowanej przez Ministra Zdrowia - (w zależności od klasy wyrobu), Dokument potwierdzający zgłoszenie/powiadomienie/wniosek i/lub wpis oferowanych wyrobów medycznych do rejestru wyrobów medycznych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania. (Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami oferowane w wyroby medyczne nie wymagają posiadania któregoś z ww. dokumentów - Wykonawca składa stosowne oświadczenie, podając uzasadnienie prawne). Wykonawca składa na wezwanie przez Zamawiającego | tak |  | Bez oceny |
|  | Dokumenty w języku polskim, zawierające dane techniczne producenta (instrukcje, katalogi, fotografie, foldery, ulotki reklamowe, materiały firmowe, itp.), potwierdzające jednoznacznie zgodność deklarowanych parametrów technicznych i eksploatacyjnych z danymi producenta oraz potwierdzające parametry minimalne -graniczne określone przez Zamawiającego. Wykonawca składa na wezwanie przez Zamawiającego. Uwaga !!! Do oferty należy dołączyć Firmowe Materiały Informacyjne Producenta (w języku polskim), zwane dalej FMI, które potwierdzą, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ w zakresie parametrów ocenianych (Kryterium Nr 3 „Jakość”). W przypadku braku potwierdzenie wymaganych parametrów, zawartych w załączniku nr 3 do SIWZ, w FMI Wykonawca dołączy oświadczenie producenta lub też Wykonawcy przedmiotu zamówienia o spełnianiu wymaganych parametrów. | tak |  | Bez oceny |

Prace adaptacyjno -montażowe

| Prace adaptacyjno -montażowe |
| --- |
| Lp | Parametr / Funkcjonalność /Zakres prac | Parametr wymagany | Potwierdzenie |
|  | Wraz z dostawą sprzętu medycznego planuje się przeprowadzenie prac adaptacyjno-montażowych związanych z instalacją sprzętu medycznego celem spełnienia zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006r. Nr 180, poz.1325) i wytycznych producenta sprzętu. | Tak | TAK/NIE* (*) – niepotrzebne skreślić |

Szczegółowy wykaz minimalnego zakresu prac adaptacyjno-montażowych został określony w załączniku nr 2 do projektu umowy pod nazwą „Dane wyjściowe do wykonania prac adaptacyjno-instalacyjno-montażowych”.

Powyższe parametry/warunki techniczne (graniczne) stanowią wymagania odcinające, niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku wątpliwości Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń na podstawie oryginalnych materiałów producenta. W sytuacji braku jednoznacznego potwierdzenia w  FMI  wartości  oferowanych  parametrów, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.

Oświadczamy,  że  oferowany,  powyżej  wyspecyfikowany  przedmiot zamówienia  jest  kompletny  i będzie  po  zainstalowaniu  gotowy  do  użycia  bez  żadnych dodatkowych  zakupów  i  inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi, jeżeli dotyczy).

,  dnia   ___/___/2018 r.

______________________________

podpis i pieczątka (i) imienna (e) osoby (osób)

uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy