Zestaw transferowy dla pacjentów

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestraw transferowy dla pacjentów | podać |  |
| 1.1 | Producent | podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 1.3 | Przenośnik do przekładania pacjenta w pozycji poziomej, - wymiary: 180x50 cm - taśmowy - składany na pół - waga max. 3,5 kg - płyta bazowa wykonana z poliwęglanu wzmocnionego kompozytem żywicy, pokryta laminatem poliestrowo poliamidowym, przeznaczona do dezynfekcji powierzchniowej - taśma wykonana ze 100% poliamidu, ze zgrzewanymi szwami, przeznaczona do dezynfekcji powierzchniowej - obciążenie maksymalne: 120 kg przy 20 cm różnicy wysokości lub odstępie pomiędzy powierzchniami Sztuk 2 | tak |  |
| 1,4 | Taśma ( pokrowiec)do przenośnika taśmowego 180x50 cm z poz. 2 wykonana z poliamidu, ze zgrzewanymi szwami, przeznaczona do dezynfekcji powierzchniowej Sztuk 2 | tak |  |
| 1,5 | Taśmy polietylenowe do przenośnika z poz. 1,4 jednorazowego użytku, wymiar 180x55 cm 1 rol. = 100 szt. | tak |  |
| 1,6 | Pas pomocniczy w czynnościach przekładania i podnoszenia pacjenta: - rozmiar 87x16 cm, - zapięcie typu velcro trzywarstwowy: zewnętrzna warstwa 70% PVC-30% PES, wypełnienie 50 PES50%EVA, spód antypoślizgowy 100%PES - taśmy mocujące wzmocnione polipropylenem możliwość prania w temp 40OC i czyszczenia powierzchniowego Sztuk 1 | tak |  |
| 1,7 | Łatwoślizg o wymiarach 122 x 100 cm rurowy, wykonany ze 100% poliamidu do przesuwania pacjenta o wadze do 150 kg, przeznaczony do dezynfekcji powierzchniowej Sztuk 1 | tak |  |
| 1,8 | Łatwoślizg o wymiarach 200 x 90 cm, wykonany ze 100% poliamidu do przesuwania pacjenta , o wadze do 180 kg, z 6 uchwytami polipropylenowymi, możliwość prania w temp. do 70OC Sztuk 2 | tak |  |

…………………..........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)