Myjnia dezynfektor do basenów i kaczek  - szt 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjnia dezynfektor do basenów | podać |  |
| 1.1 | Producent | podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 1.3 | Wymiary/mm szerokość 500, głębokość 450 - 550 wysokość 1600 | tak |  |
| 1.4 | Funkcje : -opróżnianie, -mycie -dezynfekcja -chłodzenie -suszenie | tak |  |
| 1.5 | Kolor stalowy | tak |  |
| 1.6 | Informacje dodatkowe: Wyposazona w kosz na jedną kaczkę i basen Automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi( z opcją czujnika zblizeniowego na podczerwień) Odkamieniacz.3 programy do wyboru | tak |  |
| 1.7 | Gwarancja min. 12 miesięcy | podać |  |
| 1.8 | Obudowa i komora wykonane ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 1.9 | Myjnia nie posiada elementów miedzianych i wykonanych z tworzywa sztucznego | Tak |  |
| 1.10 | Urządzenie wyposażone w system mechanicznego suszenia i schładzania przy pomocy wymuszonego obiegu powietrza | Tak |  |
| 1.11 | Konstrukcja i komora mycia wykonane ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
| 1.12 | Rok produkcji 2013 albo 2014 | Tak (podać rok) |  |
| 1.13 | Urządzenie spełniała wymagania normy PN-EN 15883-1/3 (Zamawiający nie wymaga załączania tego dokumentu do oferty) | Tak |  |
| 1.14 | Urządzenie posiada status wyrobu medycznego i posiada dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu jako wyrób medyczny. Dokument przedstawiony zostanie razem z dostawą urządzenia (zamawiający nie wymaga załączenia tego dokumentu do oferty). | Tak |  |

……………...........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)