###### Rejestrator holter ciśnieniowy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Producent : …………………………..

Model/typ : …………………………..

Kraj pochodzenia:……………………

| LP. | PARAMETR/WARUNEK | WYMÓG | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metoda pomiaru osłuchowa i oscylometryczna | Tak |  |
| 2 | Pomiar i rejestracja wartości tętna, ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, wartość średniego ciśnienia tętniczego | Tak |  |
| 3 | Rejestrator przystosowany technicznie do pomiarów u dorosłych i dzieci | Tak |  |
| 5 | Zakres pomiaru ciśnienia 30-300 mmHg | Tak |  |
| 6 | Zakres pomiaru tętna 25-300 mmHg |  |  |
| 7 | Rejestrator z wbudowanym wyświetlaczem LCD | Tak |  |
| 8 | Wbudowany w rejestrator port USB do komunikacji z komputerem | Tak |  |
| 9 | Czas rejestracji 48 godzin | Tak |  |
| 10 | Możliwość uruchomienia i zaprogramowania badania poprzez komputer oraz bezpośrednio z rejestratora bez użycia komputera | Tak |  |
| 11 | Możliwość bezpośredniej weryfikacji wyników pomiarowych przy użyciu rejestratora | Tak |  |
| 12 | Automatyczna rejestracja momentu rozpoczęcia pomiaru | Tak |  |
| 13 | Automatyczne dostosowanie ciśnienia napompowania do pacjenta | Tak |  |
| 14 | Możliwość wykonywania pomiaru na życzenie pacjenta (przycisk pacjenta) | Tak |  |
| 15 | Możliwość przerwania pomiaru w trakcie jego wykonywania | Tak |  |
| 16 | Możliwość wykonania pauzy w czasie badania (np. w celu zabrania pacjenta na inne badania) i wznowienia rejestracji bez konieczności ponownego programowania urządzenia | Tak |  |
| 17 | Cztery wbudowane programy pomiarowe z możliwością niezależnego dostosowania i programowania interwałów oraz tworzenia nowych programów | Tak |  |
| 18 | Możliwość podziału doby na 8 podokresów | Tak |  |
| 19 | Możliwość programowania interwałów międzypomiarowych od 10 do 120 minut | Tak |  |
| 20 | Rejestrator kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego systemem Holter Ciśnieniowy firmy Schiller. | Tak |  |
| 30 | Waga rejestratora < 200g | Tak |  |
| 32 | W zestawie mankiet w rozmiarze „L” dla dorosłych oraz „S” dla dzieci. | Tak |  |
| 33 | Gwarancja min. 24 miesiące | Podać |  |

..........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)