Opis przedmiotu zamówienia.

Przyłóżkowy, mobilny cyfrowy aparat USG wyposażony w głowicę liniową, konweksową i sektorową

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji ………….. (podać) urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| I. Wymagania ogólne |
| 5. | Cyfrowa technologia przetwarzania i zachowywania sygnału zapewniająca taką samą obróbkę obrazu zapamiętanego, jak w trakcie badania Zakres pracy aparatu 2– 18 MHz Zakres dynamiki min 170dB Zakres głębokości min 2 – 30 cm | Tak |  |
| 6. | Wózek lub podstawa jezdna umożliwiająca łatwe przemieszczanie aparatu z możliwością płynnej regulacji wysokości | Tak |  |
| 7. | Zasilanie 220-240V 50Hz | Tak |  |
| 8. | Zasilanie bateryjne umożliwiające pracę przez co najmniej 1 godzinę bez konieczności podłączania do prądu | Tak |  |
| 9 | Kolorowy monitor LCD minimum 15" | Tak |  |
| 10 | Wyjścia video: kompozytowe, S-video, VGA | Tak |  |
| 11 | Złącze sieci LAN do połączenia z siecią DICOM i zdalnym autoryzowanym serwisem producenta | Tak |  |
| 12 | Bezprzewodowa sieć typu B i G | Tak |  |
| 13 | Co najmniej 2 gniazda USB | Tak |  |
| 14 | Co najmniej 3 aktywne gniazda dla jednoczesnego podłączenia głowic obrazowych, przełączanie z klawiatury ultrasonografu. | Tak |  |
| 15 | System archiwizacji obrazów umożliwiający zapis danych pacjenta, obrazów statycznych, pętli obrazowych i raportów z badania | Tak |  |
| 16 | Możliwość nanoszenia dodatkowych informacji do dokumentacji: sylwetki ciała (piktogramy) – symbole badanego narządu z możliwością pokazania pozycji głowicy, wskaźnik, gotowe lub własne etykiety opisu obrazu. | Tak |  |
| 17 | Automatyczna optymalizacja obrazu po naciśnięciu jednego przycisku | Tak |  |
| 18 | Obsługa protokołu DICOM oraz wsparcie dla przyłaczenia aparatu do szpitalnego systemu informatycznego | Tak |  |
| 19 | Eksport danych w formacie DICOM lub w formacie kompatybilnym z PC | Tak |  |
| 20 | Wideoprinter | Tak |  |
| II. Tryby pracy |
| 21 | B mode | Tak |  |
| 22 | M mode, | Tak |  |
| 23 | B + M mode | Tak |  |
| 24 | Doppler kolorowy | Tak |  |
| 25 | Doppler fali ciągłej | Tak |  |
| 26 | Doppler pulsacyjny | Tak |  |
| 27 | Doppler mocy z obrazowaniem kierunków przepływów | Tak |  |
| 28 | Tryb Duplex (2D/PW) | Tak |  |
| 29 | Tryb Triplex (2D/PW/CD) | Tak |  |
| 30 | Regulacja uchylności wiązki Dopplera w sposób płynny. |  |  |
| 31 | Doppler tkankowy | Tak |  |
| 32 | Obrazowanie II harmoniczną na wszystkich głowicach | Tak |  |
| 33 | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | Tak |  |
| 34 | Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach | Tak |  |
| 35 | Tryb M-mode anatomiczny | Tak |  |
| 36 | Możliwość porównania na ekranie obrazów z archiwum z obrazami w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 37 | Linia środkowa dostępna na głowicy i na ekranie zapewniająca wizualizację toru prowadzenia igły w nawigacji poza płaszczyzną obrazowania. | Tak |  |
| III. Aplikacje z pakietami kalkulacyjnymi |
| 38 | Pakiet do badań i pomiarów jamy brzusznej (w tym m.in. objętości nerek, pęcherzyka żółciowego, przewodu żółciowego wspólnego, aorty, śledziony czy objętości pęcherza) | Tak |  |
| 39 | Pakiet do badań, pomiarów i analiz kardiologicznych | Tak |  |
| 40 | Pakiet do badań pourazowych jamy brzusznej i serca - FAST | Tak |  |
| 41 | Pakiet do badań i pomiarów naczyniowych (żył i tętnic kończyn górnych i dolnych, naczynia szyjne) | Tak |  |
| 42 | Pakiet do oceny układu struktur obwodowego układu nerwowego, dla nerwów powierzchniowych i głębokich | Tak |  |
| 43 | Pakiet do oceny płuc | Tak |  |
| 44 | Możliwość tworzenia własnych aplikacji i pakietów kalkulacyjnych | Tak |  |
| IV. Narzędzia Pomiarowe |  |  |
| 45 | Pomiar odległości w trybie 2D | Tak |  |
| 46 | Pomiar obwodu lub powierzchni metodą elipsy, obrysu linią ciągłą lub przerywaną w trybie 2D | Tak |  |
| 47 | Pomiary odległości, czasu i nachylenia w trybie M-mode | Tak |  |
| 48 | Ręczny pomiar odległości w trybie Dopplera (wyznaczenie czasu i prędkości) | Tak |  |
| 49 | Ręczne rysowanie obrysu w trybie Dopplera | Tak |  |
| 50 | Pomiary czasu i nachylenia w trybie Dopplera i trybie M-mode | Tak |  |
| V. Głowice elektroniczne |  |
| 51 | Głowica liniowa o zakresie częstotliwości co najmniej 8 – 12 MHz | Tak |  |
| 52 | Głowica konweksowa o zakresie częstotliwości co najmniej 2 – 5 MHz | Tak |  |
| 53 | Głowica sektorowa o zakresie częstotliwości co najmniej 2 - 4 MHz | Tak |  |
| 54 | Aktywna opcja współpracy z głowicą przezprzełykową | Tak |  |
| 55 | Możliwość dezynfekcji i sterylizacji głowic w preparatach płynnych np. spirytus 70%, CIDEX itp. | Tak |  |
| V. Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia |
| 56 | Gwarancja min. 12 miesięcy | Tak |  |
| 57 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki maksymalnie 48 godz. | Tak |  |
| 58 | Możliwość udostępnienia aparatu zastępczego w razie konieczności długotrwałej naprawy | Tak |  |
| 59 | Możliwość nieodpłatnego użyczenia zamawiającemu głowicy przezprzełykowej | Tak |  |
| 60 | Pakiet szkoleniowy – podać wartość w zł | Tak |  |

…..........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)