Opis przedmiotu zamówienia.

Urządzenie do oceny stanu hemodynamicznego pacjenta w oparciu o pomiar parametrów hemodynamicznych metodą termodylucji przezpłucnej

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji ……………….. (podać), urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| I. Wymagania ogólne |
| 5. | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą termodylucji przezpłucnej z użyciem cewnika Swan-Ganza | Tak |  |
| 6. | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą termodylucji przezpłucnej bez użycia cewnika Swan-Ganza, dzięki kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej | Tak |  |
| 7. | Ciągły pomiar saturacji żylnej przy pomocy wkłucia centralnego trójświatłowego z modułem optycznym pomiar saturacji żylnej centralnej przy użyciu cewnika oksymetrycznego | Tak |  |
| II. Wymagane parametry monitorowane lub wyliczane: |
| 9. | rzut serca (CO) | Tak |  |
| 10. | objętość wyrzutowa (SV) | Tak |  |
| 11. | systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR) | Tak |  |
| 12. | zmienność objętości wyrzutowej (SVV) | Tak |  |
| 13. | indeks pozanaczyniowej wody wewnątrzpłucnej (ELWI) | Tak |  |
| 14. | indeks przepuszczalności naczyń płucnych (PVPI) | Tak |  |
| 15. | indeks całkowitej objętość | Tak |  |
| 16. | końcoworozkurczowej zawartej w jamach serca (GEDI) | Tak |  |
| 17. | całkowita frakcja wyrzutowa (GEF) | Tak |  |
| 18. | wewnątrzklatkowa objętość krwi (ITBV) | Tak |  |
| 19. | indeks funkcji serca (CFI) | Tak |  |
| 20. | wewnątrzpłucna objętość krwi (PBV) | Tak |  |
| 21. | saturacja krwi żylnej (ScvO2) | Tak |  |
| 22. | Opcjonalne wyświetlanie wartości bezwzględnych i indeksowanych | Tak |  |
| 23 | Możliwość wprowadzenia poprawki związanej z resekcją płuca lub jego płata do obliczeń termodylucji przezpłucnej. | Tak |  |
| Częstotliwość odświeżania danych pomiarowych: |
| 24. | dla CCO co min. 20 sek | Tak |  |
| 25. | dla SvO2 i ScvO2 co min 2 sek. | Tak |  |
| Wyświetlanie danych w postaci różnych ekranów: |
| 26. | Ekran typu „kokpit”: definiowany i wizualizowany kolorem przez Użytkownika zakres celów terapii i alarmów; dynamiczny wskaźnik stanu mierzonej wielkości w postaci strzałki; duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów; procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale czasowym; możliwość wizualizacji do 4 parametrów jednocześnie | Tak |  |
| 27. | Ekran interwencyjny: możliwość wizualizacji trzech wartości w postaci trendu graficznego, wartości cyfrowych, procentowej zmiany od chwili podjęcia interwencji oraz stanu mierzonego parametru określonego kolorem. | Tak |  |
| 28. | Ekran fizjologiczny: możliwość jednoczasowej wizualizacji cyfrowej i w postaci animacji indeksu całkowitej objętości końcoworozkurczowej w jamach serca (GEDI), pozanaczyniowej wody wewnątrzpłucnej (EVLW), indeksu systemowego oporu obowdowego (SVRI) oraz zmienności objętości wyrzutowej (SVV); możliwość jednoczasowego wyświetlania wartości saturacji żylnej (ScvO2); dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | Tak |  |
| 29. | Ekran zależności danych: wyświetlanie powiązanych ze sobą parametrów hemodynamicznych związanych z obciążeniem wstępnym, obciążeniem następczym, kurczliwością oraz saturacją żylną; parametry wyświetlane w postaci cyfrowej, dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | Tak |  |
| 30. | Ekran trendów graficznych: możliwość wyświetlania do 4 trendów graficznych monitorowanych parametrów; jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej bierzącej wartości; dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | Tak |  |
| 31. | Ekran trendów tabelarycznych: możliwość wyświetlania do 4 trendów tabelarycznych (wartości cyfrowe) monitorowanych parametrów; jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej bieżącej wartości; dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | Tak |  |
| 32 | Ekran wartości cyfrowych: duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów; procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale czasowym; możliwość wizualizacji 1, 2, 3 lub 4 wartości jednocześnie; dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | Tak |  |
| 33 | Ekran GPS: pozwala określić oczekiwany obszar pomiarowy pomiędzy dwoma wybranymi parametrami; możliwość śledzenia zmian położenia punktu przecięcia mierzonych parametrów w czasie; duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów; możliwość jednocześnie wizualizacji w sposób ciągły 2 wartości wybranych parametrów; dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | Tak |  |
|  | Parametry dodatkowe: |  |  |
| 34 | Ekran dotykowy o przekatnej minimum 10 cali i rozdzielczości min 600x800 | Tak |  |
| 35 | Pamięć trendów monitora min. 72 godz. | Tak |  |
| 36 | Możliwość transferu danych przez port USB w postaci pliku excel (do dalszej obróbki) lub JPG | Tak |  |
| 37 | Waga aparatu nie więcej niż 3 kg | Tak |  |
| 38 | Stojak do zawieszenia monitora z uchwytem do podwieszenia soli fizjologicznej | Tak |  |
| 39 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 40 | Dopuszczenie do obrotu na rynku polskim | Tak |  |
| 41 | Przewód oksymetryczny do cewników optycznych | Tak |  |
| 42 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia i wykorzystania pomiarów hemodynamicznych u pacjentów OIT | Tak |  |
| 43 | Do monitora należy dołączyć: - 5 zestaw jednorazowy do pomiarów hemodynamicznych z wykorzystaniem termodylucji przezpłucnej; - 3 zestaw jednorazowy do pomiarów hemodynamicznych z wykorzystaniem metody analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi; - 2 wkłucia centralne oksymetryczne | Tak |  |
| 44 | Gwarancja min. 24 miesiące | Podać |  |

……………............................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)